Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Г.Р. Патракова

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Нижнекамск

2017

УДК 502.3

П 30

Печатается по решению редакционно-издательского совета

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ».

Рецензенты:

Дмитриева О.С., кандидат технических наук, доцент кафедры ПАХТ;

Вафин Д.Б., доктор технических наук, проф. кафедры ЭТЭОП.

Патракова, Г.Р.

П 30 Промышленная экология объектов энергетики и промышленная безопасность : учебное пособие / Г.Р. Патракова. – Нижнекамск : НХТИ  ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2017.  – 98 с.

В данном учебном пособии системно изложен материал, раскрывающий основные понятия и принципиальные научные положения курса и позволяющий использовать пособие для подготовки к сдаче экзаменов и зачетов по дисциплине «Промышленная экология объектов энергетики и промышленная безопасность» студентами вузов, а также слушателей курсов переподготовки специалистов в системе послевузовского образования.

Материал пособия составлен в соответствии с действующим государственным образовательным стандартом высшего образования по направлениям 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» и 13.03.01 «Теплоэнергетика».

В пособии представлены примеры решения и варианты задач, в конце каждой темы даются вопросы для проверки знаний по дисциплине «Промышленная экология объектов энергетики и промышленная безопасность».

Подготовлено на кафедре «Электротехники  и энергообеспечения предприятий» НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ».

УДК 502.3

© Патракова Г.Р., 2017

© НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| ТЕМА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ | 5 |
| 1.1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ | 5 |
| 1.2. ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 7 |
| 1.3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 9 |
| 1.4. НОРМИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ | 14 |
| 1.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ | 16 |
| ТЕМА 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСТКИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ | 20 |
| 2.1. ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА (НА ПРИМЕРЕ ТЭС) | 20 |
| 2.2. МЕТОД ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНОСОДЕРЖАЩИХ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ (ПИРОЛИЗ) | 25 |
| ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ БИОСФЕРЫ | 27 |
| 3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИРОДУ И ЧЕЛОВЕКА | 27 |
| 3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПЛАТ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 29 |
| 3.2.1. РАСЧЕТЫ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПЛАТ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 29 |
| 3.2.2. РАСЧЕТ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПЛАТ ЗА ЗАГРЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СБРОСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 33 |
| 3.2.3. РАСЧЕТЫ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПЛАТ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ | 36 |
| 3.3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИРОДУ И ЧЕЛОВЕКА | 39 |
| 3.3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | 39 |
| 3.3.2. ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА | 43 |
| ТЕМА 4. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ | 49 |
| 4.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ | 49 |
| 4.2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ БИОСФЕРЫ | 50 |
| ТЕМА 5. ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 53 |
| 5.1 ОЧИСТКА И ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ, ДЫМОВЫХ ОТХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ | 53 |
| 5.2 СУХИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ | 53 |
| 5.3. СУХИЕ ПОРИСТЫЕ ФИЛЬТРЫ | 57 |
| 5.4. ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ (СУХИЕ И МОКРЫЕ) | 60 |
| 5.5. АППАРАТЫ «МОКРОГО» ПЫЛЕ- И ГАЗОУЛАВЛИВАНИЯ | 61 |
| 5.6. СКРУББЕРЫ (ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ) | 62 |
| 5.7. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ И АППАРАТУРА ОЧИСТКИ ГАЗОВ | 67 |
| ТЕМА 6. ОЧИСТКА И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ | 75 |
| 6.1. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В КАНАЛИЗАЦИЮ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ | 75 |
| 6.2. МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ | 76 |
| 6.2.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 77 |
| 6.2.2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 84 |
| 6.2.3 МЕТОДЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 85 |
| ТЕМА 7. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ АДСОРБЦИИ | 92 |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА | 96 |

ВВЕДЕНИЕ

Для изучения состояния и прогнозирования изменений, а также управления развитием таких систем возникло новое научное направление − промышленная экология. Промышленная экология рассматривает взаимосвязь и взаимозависимость материального, в первую очередь промышленного производства, человека и других живых организмов и среды их обитания, т.е. предметом изучения промышленной экологии являются эколого-экономические системы.

Промышленная экология − новая быстро развивающаяся отрасль, целью которой является охрана окружающей среды путем рационального и комплексного использования сырьевых и энергетических ресурсов в цикле : первичные сырьевые ресурсы − производство − потребление − вторичные сырьевые ресурсы и в конечном итоге создание техногенного кругооборота веществ по аналогии с его биогеохимическим кругооборотом в природных экологических системах.

Для решения этих сложнейших задач необходимы специалисты с хорошей химической, экологической и технологической  подготовкой не только понимающие важность стоящих перед ними проблем, но и способные их решать.

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

1.1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ

Антропогенное воздействие – прямое или косвенное влияние человеческого общества на природу, приводящее к локальным или глобальным изменениям. Антропогенное воздействие – любой вид хозяйственной деятельности человека в его отношении к природе, техногенное—целенаправленный процесс технической деятельности человека в биосфере. Понятие «промышленная безопасность» может применяться как понятие «химическая безопасность» – совокупность определенных свойств объектов окружающей среды и создаваемых условий, при которых удерживаются на разумно низком, минимально возможном уровне риска возникновение аварий на опасных производственных объектах, прямое и косвенное воздействие вредных веществ на окружающую среду и человека и исключение последствий влияния химически вредных веществ для настоящего и последующих поколений [1].

Загрязнения природной среды — это поступление в природную среду веществ твердых, жидких и газообразных, биологических агентов, видов энергии в количествах превышающих уровень для живых организмов.

Загрязнения делят по происхождению: природные (стихийные бедствия, катастрофы, пожары, землетрясения, ураганы, оползни) и                                                                                     антропогенные (вызванные человеком).

Загрязнение по продолжительности бывает постоянное и временное; по масштабу : локальное, региональное, глобальное.

По видам и источникам имеется другая классификация загрязнений: физическое, химическое, биологическое, механическое, биотическое.

Физическое делится на тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное.

Химическое загрязнение—это изменение свойств окружающей среды из-за поступления в нее веществ, не свойственных ей. Среди химически загрязняющих атмосферу веществ наиболее распространенными являются газообразные вещества, такие как оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, углеводороды, пыль, сероводород, сероуглерод, аммиак, хлор и его соединения, ртуть.

К химическим загрязнителям гидросферы относят нефть, сточные воды промышленных предприятий, содержащие фенолы, соли тяжелых металлов, нитраты, сульфаты, поверхностно-активные вещества.

К химическим загрязнителям литосферы относят: нефть, пестициды, твердые и жидкие отходы химических производств.

Биологическое загрязнение—это привнесение в экосистемы нехарактерных для них видов живых организмов, негативно влияющих на здоровье людей и животных. Это бывает случайно или механически. Формой биологического загрязнения является микробиологическое загрязнение – появление большого количества болезнетворных микроорганизмов, связанное с массовым их размножение.

Биотическое загрязнение—это появление новых видов биогенов, новых для данной территории. Источники – минеральные и органические удобрения, скапливаются в среде нечистот, в выделениях отмерших организмов.

Механическое загрязнение—это загрязнение бытовыми и производственными отходами (строительный, бытовой мусор, упаковки и т.п.).

Процесс неуклонного внедрения систем (технологических, управленческих), позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий наряду с улучшением качества природной среды на локальном, региональном и глобальном уровне.

Экологизация технологий или производств—мероприятия  по предотвращению отрицательного воздействия производственных процессов на природную среду через разработку малоотходных технологий, аппаратов и оборудования, дающих на выходе минимум вредных выбросов.

Экологизированные технологии—это производственные процессы, которые не нарушают естественные круговороты в природе и сводят до минимума поступление загрязняющих веществ в биосферу и гармонично вписываются в природные условия [5].

В их основу должны быть положены следующие принципы:

1. Пространственная компактность: каждое предприятие должно занимать компактную территорию, а его цеха или отделы работать по принципу: создание экологически чистой продукции → ее сбыт → возврат отходов в производство.

2. Малоотходность технологий и производств.

3. Замкнутость производственных циклов, что позволяет сохранить в чистоте природную среду и уменьшить потребление природных ресурсов.

4. Возможность вторичной переработки (рекуперации) отходов до такой степени, чтобы сделать их допустимыми для разложения и включения в естественные круговороты.

Главная задача промышленной экологии — это сохранение высокого качества окружающей среды и здоровья населения. Комплексное решение этой задачи возможно лишь при владении специалистом того или иного производства знаниями в области экологии, позволяющими ему правильно оценивать промышленные технологии с позиции охраны окружающей среды —обладать экологическим мышлением [5].

1.2. ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Малоотходные технологии и замкнутые циклы — одна из радикальных мер защиты окружающей среды от загрязнений. Согласно с Декларацией о малоотходной и безотходной технологии и использования отходов (принятой в Женеве в 1979 г.) четыре основных направления развития технологий.

1. Создание бессточных технологических систем разного назначения на базе существующих методов очистки и повторно-последовательного использования нормативно очищенных стоков.

2. Разработка и внедрение систем переработки промышленных и бытовых отходов, которые рассматриваются как вторичные материальные ресурсы (ВМР).

3. Разработка технологических процессов получения традиционных видов продукции новыми методами, при которых достигается максимально возможный перенос вещества и энергии на готовую продукцию.

4. Разработка и создание территориально-производственных комплексов (ТПК) с возможно более полной замкнутой структурой материальных потоков и отходов производства внутри их.

Безотходная технология — экологическая стратегия промышленного производства, включающая комплекс мероприятий, обеспечивающих минимальные потери природных ресурсов при максимальной экономической эффективности.

Критерием безотходной технологии является такое комплексное использование сырья и энергии, при котором процесс производства продукции не сопровождается загрязнением окружающей среды. При этом техногенный круговорот сырья, продукции и отходов предопределяет замкнутость производственного цикла, что по существу и составляет основу безотходной технологии. Принцип безотходной технологии затрагивает все звенья производственной деятельности: разработку новых технологических рецептов, аппаратурного оформления, экономических, экологических мероприятий и т.д. По официальному определению, данному на Международном семинаре по малоотходной технологии в Ташкенте в 1984 г., «безотходная технология  -такой способ осуществления производства продукции, при котором наиболее рационально и комплексно используют сырье и энергию в цикле сырьевые ресурсы-производство-потребление-вторичные ресурсы и таким образом, что любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования».

К концепции безотходной технологии существует два подхода.

Один основан на законе сохранения вещества, в соответствии с которым сырье всегда может быть преобразовано в ту или иную продукцию. Следовательно, можно создать такой технологический цикл, в котором все экологически опасные вещества будут преобразовываться в безопасный продукт или исходное сырье. Согласно другому, полностью безотходную технологию нельзя создать ни практически, ни теоретически, т.е. полностью безотходная технология — идеальная система, к которой должен стремиться всякий реальный технологический цикл, и чем больше будет это приближение, тем меньшим будет экологически опасный вред [2].

В этом отношении более реальной является так называемая малоотходная технология—такой способ производства продукции, когда вредное воздействие на окружающую среду доведено до санитарно- гигиенических норм и соответствующих предельно допустимых концентраций (уровней) ПДК (ПДУ).

Иногда используют понятие «экологически чистая технологию, подразумевая такой метод производства продукции, при котором сырье и энергию применяют настолько рационально, что объемы выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ и отходов сведены к минимуму.

Таким образом, приняв, что полностью безотходная технология—это идеальная модель производства, можно утверждать, что и малоотходная технология требует определенных корректирующих коэффициентов, оценивающих степень их приближения к безотходной.

Имеется ряд подходов к определению безотходности производств: экспериментальная оценка, оценки по сырьевому и энергетическому балансам, полноте использования энергии, общему параметру оптимизации, полученному с помощью функции желательности или технологического профиля, а также экономическим путем при сопоставлении затрат на производство продукции.

Общий баланс относительной токсичности массы (ОТМ) вредных веществ [5]:

∑(Mc + (Mв) — ∑MH — ∑Mp = 0                 (1)

где Mc + Mв — масса отходов, поступающих в окружающую среду со сточными водами и газовыми выбросами; MH— масса нейтрализованных отходов; Mр— масса рассеянных отходов.

Относительную экологичность типового процесса, технологической линии, цеха определяют по формуле:

А = ∑( Mc + Mв)- ∑ MH   100%         (2)

∑( Mc + Mв)

При А → 0 процесс является безотходным.

Методология оценки категории безотходности химических производств предполагает, что коэффициент безотходности kб = φ (kм, kэ, ka), где kм и kэ — коэффициенты полноты использования соответственно материальных и энергетических ресурсов; ka — коэффициент соответствия экологическим требованиям. Производства в зависимости от величины kб и мощности разделяют на три  категории: безотходные (kб ≥ 0,97), малоотходные (0,80—0,90 < kб< 0,90—0,97) и рядовые (kб ≤ 0,80).

1.3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При обосновании требований к параметрам биосферы необходимо знать оценку разных факторов и состояние элементов окружающей среды до и после вредного воздействия. При этом большое значение имеют методы и организационные формы проведения экологического контроля (мониторинга) в стране и на местах. При рассмотрении методов не следует забывать, что состояние биосферы изменяется под влиянием как естественных, так и антропогенных (техногенных) воздействий.

Контролем естественных изменений состояния природной среды занимаются геофизические службы, изменений под влиянием жизнедеятельности человека — службы экологического мониторинга. В общем случае под мониторингом понимается комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий.

В зависимости от области применения измерительную аппаратуру делят на три основные группы:

1 — приборы (весовые, радиоизотопные, оптические, индукционные и др.) для контроля запыленности атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны;

2 — приборы (весовые, оптические, электрические, лазерные и др.) для измерения содержания и дисперсного состава пыли в аспирационных (вентиляционных) выбросах;

3 — приборы для анализа воздуха и водных сред (хроматографические, масс-спектрометрические, спектральные, электрохимические).

Существует классификация систем мониторинга по учитываемым факторам и источникам воздействий, реакциям основных составляющих биосферы на эти воздействия, методам наблюдения и т.п.

Наиболее представительна Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ), сочетающего как геофизические, биологические, так и техногенные аспекты [5].

Организационные формы проведения экологического контроля.

1. Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) — проводится с целью установления правильности определения заказчиком хозяйственной и (или) иной деятельности, возможных экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий ее осуществления, а также полноты и достаточности предусмотренных им мер по предотвращению отрицательных экологических последствий. Проводят ГЭЭ специально уполномоченные на это экспертные государственные органы Министерство природных ресурсов (МПР) России. Главные задачи ГЭЭ: рассмотрение представленной документации в соответствии с нормами и правилами проведения экспертизы; подготовка заключения для представления его на рассмотрение органов (лиц), принимающих решение о возможности и сроках реализации намеченных мероприятий; контроль за выполнением условий, принятых к реализации проектов, прошедших ГЭЭ и получивших положительное заключение [3].

Объектами экологической экспертизы являются:

— все виды предплановой и предпроектной документации по развитию и размещению производственных сил страны и отраслей хозяйства;

— технико-экономические расчеты (обоснования), проекты строительства, реконструкции, расширении, технического перевооружения и ликвидации хозяйственных объектов и комплексов;

— документация по созданию новой техники, технологии, материалов и веществ;

— проекты нормативно-правовой, инструктивно-методической нормативно-технической документации, регламентирующей природопользование при ведении хозяйственной деятельности;

— материалы, характеризующие экологическую ситуацию в регионе, которая формируется под  воздействием различных видов текущей хозяйственной деятельности.

Цель экологической экспертизы: обеспечение научно-обоснованного определения соответствия проектных решений современным экологическим требованиям перед их утверждением в компетентных государственных органах; предупреждение возможных негативных воздействий на экосистему планируемых, проектируемых и функционирующих объектов в процессе их реализации; поддержание динамичного природного равновесия и благоприятного состояния окружающей среды при реализации народно-хозяйственных планов независимо от объекта экологической экспертизы.

2. Экологический аудит—систематический документально оформленный процесс проверки объективно получаемых данных для того, чтобы определить, соответствуют ли его критериям определенные виды деятельности, события, условия или информация о них [3].

В настоящее время на федеральном уровне действует Постановление Правительства Российской Федерации № 168 от 26 февраля 1996 года "Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды". Кроме того, в целом ряде регионов Российской Федерации (Томская, Свердловская, Кемеровская области, города Москва и Саратов, Алтайский край и некоторые другие) введен экологический аудит или соответствующими местными законодательными актами или постановлениями Глав администраций. Необходимость реализации процедуры экологического аудита на территории вызвана множеством причин, главными из которых являются следующие: реализация регионального плана действий по охране окружающей среды, исполнение Указа Президента РФ "О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию" № 155от 19.02.96 г., исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 168 от 26 февраля 1996 г. "Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды", а также приказов Минприроды Российской Федерации № 412 от 11.10.95 "Об экологическом аудировании" и № 540 от 29.12.95 "Об организации экологического аудита".

Цели и задачи экологического аудита:

— снижение ресурсоемкости выпускаемой продукции и повышение эффективности производства;

— оценка риска для ОС различных видов хозяйственной деятельности;

— определение приоритетов при контроле загрязнения ОС;

— определение необходимого объема финансирования для решения экологических проблем;

— уменьшение объема всех видов отходов и уровней воздействия на ОС;

— осознание персоналом предприятий важности реализации целенаправленной политики в области охраны ОС и ответственности за качество природной среды;

— вовлечение руководителей различного уровня в реализацию программ по повышению качества окружающей природной среды.

Главной задачей экологического аудита является анализ природоохранной деятельности данного предприятия или организации (любой формы собственности) и соответствия этой деятельности действующей нормативной правовой базе в области охраны ОС.

Обсуждение результатов и выводов на аудируемом предприятии или организации с участием главных специалистов является обязательной процедурой (даже если заказчиком аудита предприятие и не являлось), однако аудиторская организация имеет право на окончательную формулировку выводов, независимо от мнения участников обсуждения.

3. Оценка качества окружающей среды.

Важным направлением мониторинговых исследований является оценка качества окружающей среды.

Качество окружающей среды — это степень соответствия природных условий физиологическим возможностям человека. Различают окружающую природную среду здоровую или комфортную, при которой здоровье у человека в норме, и нездоровую, при которой нарушается состояние здоровья. Когда при взаимодействии человека со средой наблюдаются необратимые изменения состояния здоровья, то такая среда называется экстремальной. Отсюда следует, что для сохранения здоровья населения нашей страны необходимо следить за качеством окружающей среды. Для этого разработаны научные оценки качества окружающей среды, которые называются стандартами качества окружающей среды. Они подразделяются на экологические и производственно-хозяйственные.

Экологические стандарты устанавливают предельно допустимые нормы антропогенного воздействия на окружающую среду, превышение которых несет опасность здоровью человека, губительно для растительности и животных. Данные нормы устанавливаются в виде предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК) и предельно допустимых уровней вредного физического воздействия (ПДУ) [1].

ПДК — это количество вредного вещества в окружающей cреде, отнесенное к массе или объему ее конкретного компонента, которое при постоянном контакте или при воздействии в отдельный промежуток времени практически не оказывает влияния на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у  его потомства.

Так, в настоящее время разработаны ПДК для 200 загрязняющих веществ воздушной и более 600 - водной среды.

Предельно допустимые уровни вредного физического воздействия (ПДУ) устанавливаются, как правило, для шумового и электромагнитного загрязнения.

Производственно-хозяйственные стандарты качества окружающей среды регламентируют экологически безопасный режим работы производственного, коммунально-бытового и других объектов. К данному виду стандартов качества окружающей среды относятся предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в окружающую среду (ПДВ) и предельно допустимый сброс (ПДС) загрязняющих веществ в водоемы конкретными источниками (предприятиями) той или иной территории.

Меньше предельно допустимой может быть концентрация каждого из -mix веществ, но совместное их присутствие вызывает такой же эффект, как и при их содержании, превышающим ПДК. Это явление называется эффектом суммации действия. Таким эффектом, например, обладают следующие сочетания вредных веществ: ацетон—фенол, сернистый газ — фенол, сернистый газ — сероводород и др. При совместном содержании в воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, необходимо соблюдать следующее условие:

(С 1/ ПДК1)  +  (С 2/ ПДК2)  +  (С n/ ПДК n)   ≤ 1,        (3)

где: С1, C2, Cn — фактические концентрации вредных веществ в окружающей среде; ПДК1, ПДК2, ПДКn — предельно допустимые концентрации этих вредных веществ в окружающей среде. Выбросы становятся опасными для здоровья человека, если при расчете сумма будет больше единицы.

Меры по улучшению качества окружающей среды разрабатываются на каждом предприятии, в каждом городе или поселке. Их можно объединить в следующие группы: технологические, архитектурно-планировочные, инженерно-организационные, правовые, экономические мероприятия (табл.1) [4].

Таблица 1

Меры улучшения качества окружающей среды

| Технологические | Архитектурно-планировочные | Инженерно-организационные | Правовые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка новых технологий | 1. Зонирование территории населенного пункта | 1. Уменьшение стоянок автомобилей у светофоров | 1. Создание законодательных актов по поддержанию качества окружающей среды |
| 2. Очистные сооружения | 2. Озеленение населенных мест | 2. Снижение интенсивности движения транспорта на перегруженных автомагистралях |  |
| 3. Замена топлива | 3. Организация санитарно-защитных зон |  |  |
| 4. Электрофикация производства, быта, транспорта | 4. Рациональная планировка предприятий и жилых кварталов |  |  |

Обращается внимание на следующие обстоятельства. Если для данного территориально-производственного комплекса определены предельно допустимая техногенная нагрузка (ПДТН), суммарные и дифференцированные по источникам ПДВ и ПДС, то контур регулирования сравнительно простой. Главная обратная связь для принятия решений определяется оценкой выбросов. В том же случае, когда строгая оценка не произведена и используются временно согласованные нормативы, то задача усложняется, относительно большое значение для принятия решений приобретает оценка экологического ущерба.

Следует иметь в виду и то, что принятие решений не ограничивает мероприятия только воздействиями на технологические процессы или средства очистки, которые должны уменьшить интенсивность и опасность выбросов. Могут быть и другие варианты: переопределение и перемещение мощности источников, замена технологии, увеличение санитарно-защитной зоны, отселение людей из зоны активного влияния источника и т.д. В целом из схемы правления качеством окружающей среды следует, что главная обратная связь в контуре принятия природоохранных решений определяется блоком оценок воздействия. Одной из центральных процедур контроля экологической регламентации является оценка воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС).

Оценка воздействия на окружающую среду—заключение о воздействии хозяйственного объекта на окружающую среду, составленное в соответствии с утвержденными правилами. С 1988г. требования о проведении ОВОС было распространено на все сферы деятельности.

1.4. НОРМИРОВАНИЕ  ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Определяющее значение для контроля и управления качеством окружающей среды имеют гигиенические нормативы, направленные в первую очередь на профилактику неблагоприятного воздействия загрязняющих веществ на здоровье человека.

Санитарно-гигиенические нормативы — это устанавливаемые в законодательном порядке, обязательные для исполнения всеми  ведомствами, органами и организациями допустимые уровни содержания химических и других соединений в объектах окружающей среды.

Санитарно-гигиенические нормативы в течение длительного времени оставались единственными критериями качества окружающей среды. В настоящее время наряду с гигиеническими ПДК нормируются содержание вредных веществ в кормах, химический состав ирригационных вод, устанавливаются ПДК химических соединений в сточных водах, подаваемых на сооружения по биологической очистке, для водоемов рыбохозяйственного назначения. Разработаны ПДК химических соединений в воздухе особо охраняемых территорий [4].

Однако до настоящего времени гигиенические ПДК являются основным критерием качества окружающей среды и используются для оценки опасности экологической обстановки, расчета предельно допустимых выбросов и сбросов (ПДВ и ПДС), установления связи загрязнения окружающей среды с риском развития нарушения здоровья населения.

В России ПДК, как правило, соответствует самым низким значениям, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Устанавливаются два значения норматива: максимально разовая и среднесуточная ПДК.

Максимальная разовая ПДК, где время осреднения пробы составляет 20—30 минут, направлена на предупреждение рефлекторных реакций (ощущение запаха, насморк и др.), связанных е пиковыми, кратковременными подъемами концентраций вредного вещества.

Среднесуточная ПДК предназначена для предотвращения хронического воздействия атмосферных загрязнителей, вызывающих общетоксический или специфический эффект.

Значения ПДК некоторых химических веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 2.

Для регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу используются индивидуальные для каждого вещества и предприятия нормы предельно допустимых выбросов, которые учитывают количество источников, высоту расположения их, распределение выбросов во времени и пространстве и другие факторы.

Таблица 2

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе

рабочей зоны, мг/м3  [10, 11, 12, 13]

| № | Наименование вещества | Величина ПДК, мг/м3 | Агрегатное состояние в условиях производства | Класс опасности | Действие на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азота диоксид | 2 | п | III | О |
| 2 | Азота оксиды | 5 | п | III | О |
| 3 | Альдегид изовалериановый | 10 | п | III |  |
| 4 | Алюминий и его сплавы | 2 | а | III | Ф |
| 5 | Амилацетат | 100 | п | IV |  |
| 6 | Аммиак | 20 | п | IV |  |
| 7 | Аммония тиосульфат | 10 | а | III |  |
| 8 | Аммония хлорид | 10 | а | III |  |
| 9 | Ампициллин | 0,1 | а | II | А |
| 10 | Ангидрид серный+ | 1 | а | II |  |
| 11 | Ангидрид сернистый+ | 10 | п | III |  |
| 12 | Ацетальдегид+ | 5 | п | III |  |
| 13 | Ацетон | 200 | п | IV |  |
| 14 | Бромбензол | 3 | п | II |  |
| 15 | Бутан | 300 | п | IV |  |
| 16 | Ванадий и его соединения: |  |  |  |  |
| 17 | а) дым оксида ванадия (V) | 0,1 | а | I |  |
| 18 | б) пыль оксида ванадия (III) | 0,5 | а | II |  |
| 19 | Водорода хлорид | 5 | п | II | О |
| 20 | Водород фтористый | 0,5/0,1 | п | I | О |
| 21 | Гексан | 300 | п | IV |  |

В.Ф. Протасов, А.В.Молчанов (1995) приводят значения ПДВ для расчетов продуктов сгорания для холодного выброса:

Н2  3√HV1

8ПДК =                                                 (4)

A 1F nD

для нескольких источников выброса:

Н2  3√Vc ∆T

ПДК=                                                  (5)

A F m n

где: Н — высота источника выброса над земной поверхностью, м; V — объемный расход газовой смеси, м3/с; ∆Т — разность температур выбрасываемых газов и воздуха, °С; А — коэффициент распределения температуры воздуха; F — коэффициент скорости оседания вредных веществ;  D — диаметр устья источника, м; Vc — суммарный объем газовой смеси, м3/с.

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности: 1-й - вещества чрезвычайно опасные; 2-й - вещества высокоопасные; 3-й - вещества умеренно опасные; 4-й - вещества малоопасные.

Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Классификация вредных веществ по степени токсичности [10]

| Наименование показателей | Норма для класса опасности |
| --- | --- |
|  | 1-го | 2-го | 3-го | 4-го |
| Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных .веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | Менее 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | Более 10,0 |
| Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | Менее 15 | 15-150 | 151-5000 | Более 5000 |
| Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | Менее 100 | 100-500 | 501-2500 | Более 2500 |
| Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | Менее 500 | 500-5000 | 5001-50000 | Более 50000 |
| Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) | Более 300 | 300-30 | 29-3 | Менее 3 |
| Зона острого действия | Менее 6,0 | 6,0-18,0 | 18,1-54,0 | Более 54,0 |
| Зона хронического действия | Более 10,0 | 10,0-5,0 | 4,9-2,5 | Менее 2,5 |

* Первые четыре показателя характеризуют степень токсичности, а три последние     степень опасности вещества.

1.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Классификация массообменных nроцессов. Массообменными называются процессы, характеризуемые переходом вещества из одной фазы в другую. Под массопередачей понимают переход компонента смеси из области высокой концентрации в область более низкой. Во всех случаях вещества, которыми обмениваются фазы, должны переместиться внутри одной из фаз к поверхности раздела, пересечь ее и далее переместиться от поверхности раздела внутрь другой фазы. Перенос вещества внутри одной фазы к поверхности раздела или от нее к другой фазе называют массоотдачей. Исследуя и анализируя основные массообменные процессы (абсорбцию, адсорбцию, осаждение, фильтрование, выпаривание, кристаллизацию, экстракцию, термическую обработку и др.), можно сказать, что для всех общим является переход вещества из одной фазы в другую, связанный с явлениями конвективного переноса и молекулярной диффузии.

Классификация дисперсных систем.

Используя основные понятия физической и коллоидной химии, теории переноса (тепло-, массообмена), механики сплошных и дискретных сред, можно сказать, что в отличие от гомогенных систем, где составляющие перемещены на молекулярном уровне, гетерогенные, неоднородные или многофазные смеси характеризуются наличием макроскопических неоднородностей или включений [1]. Явления, происходящие на межфазных границах в гетерогенных системах, существенно воздействуют на эффективность технологических процессов пыле-, газоочистки и определяют выбор той или иной конструкции экобиозащитного оборудования.

К поверхностным явлениям относятся процессы, происходящие на границе раздела фаз и проявляющиеся сильнее всего в телах с высокоразвитой поверхностью, которая придает им новые важные свойства. К таким телам относятся поверхностные слои, пленки, капилляры, мелкие частицы. Coвокупность этих дисперсий вместе со средой, в которой они распределены, образуют дисперсную систему. Именно такими системами является большинство окружающих нас реальных тел. Это кристаллические, волокнистые, пористые, сыпучие вещества, находящиеся в виде суспензий, паст, эмульсий, пен, пыли и т.д. Почва, облака, туман, растения, металлы, полимеры, ткани, продукты питания, химические продукты — все это дисперсные системы, особые свойства которых используются в курсе «Промышленная экология».

Макрообъект — объект, к которому могут быть применены такие статистические характеристики, как плотность, вязкость, температура, давление и др.

Гомогенной системой — называется термодинамическая система, внутри которой нет поверхностей раздела макроскопических частей системы, отличающихся по свойствам и составу.

Гетерогенной называется термодинамическая система, не удовлетворяющая этому условию.

Система является физически однородной, если ее состав и физические свойства одинаковы для всех макроскопических частей этой системы.

Фазой называются совокупность всех гомогенных частей термодинамической системы, которые в отсутствие внешнего силового воздействия являются физически однородными.

Раствор—система, состоящая из двух или более числа химически чистых веществ.

Для объектов коллоидной химии характерны два общих признака: гетерогенность и дисперсность. Дисперсность включает такие понятия, как размеры и распределение по размерам макрочастей, образующих гетерогенную систему, т. е. разделенных поверхностями разделов.   В зависимости от размеров частиц дисперсной фазы свободно-дисперсные системы подразделяются на [5]:

- ультрамикрогетерогенные (10ˉ9 –10ˉ( м);

- микрогетерогенные (10ˉ( –10ˉ( м);

- грубодисперсные (> 10ˉ( м);

связнодисперсные (пористые тела) подразделяются на:

- микропористые (<10ˉ9 м);

- переходнопористые (10ˉ9 –10ˉ( м);

- макропористые (> 10ˉ(м).

По агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды (жидкость - Ж, твердое - Т, газ - Г) для двухфазных систем возможны девять комбинаций, которые соответствуют следующим видам дисперсных систем.

Дисперсионная среда—жидкость

- Ж-Ж: эмульсии (замасливатели, сырая нефть, латексы и др.);

- Т-Ж: а) золи (высокодисперсные системы при невысокой  концентрации

б) гели (высокодисперсные системы при большой концентрации дисперсной фазы, когда частицы агрегируют и образуют связнодисперсную систему);

в) суспензии (грубодисперсные относительно малоконцентрированные системы);

г) пасты (высококонцентрированные системы);

3. Г-Ж:

а) кипящие жидкости (малоконцентрированные);

б) пены высококонцентрированные.

Дисперсионная среда—газ (аэрозоли)

- Г-Г: газ;

- Ж-Г: туманы, дымы;

- Т-Г: пыли, дымы.

Дисперсионная среда—твердая

7. Т-Т: горные породы, строительные материалы, сплавы, пластмассы;

- Ж-Т: влажный грунт, почва, шлам;

- Г-Т: пористые материалы.

Приведенная классификация показывает, что дисперсные системы - самые распространенные в природе состояния вещества.

В любых гетерогенных системах, особенно в высокодисперсных, природа границ между частицами дисперсной фазы и дисперсионной средой определяет многочисленные явления и процессы, характерные для данной системы: смачивание, зарождение новой фазы, все проявления сцепления и трения.

Состав и строение твердых дисперсных сред

Существует несколько определений физического состояния сырьевых материалов, объединяемых терминами «порошки», «сыпучие или порошковые материалы» и «сыпучие массы». К порошкам относят, как правило, частицы размером до нескольких сотен микрометров, а к сыпучим материалам — системы с более крупными частицами.

Дисперсными принято называть системы, состоящие из мелкораздробленных частиц (дисперсная фаза), распределенных в какой-либо дисперсионной среде (воде, другом растворителе, воздухе). Аэродисперсными системами или аэрозолями называют системы, в которых дисперсионной средой является газ, а дисперсной фазой - твердые (пыль) или жидкие (туман) частицы. Дисперсная фаза может состоять из частиц разного размера (полидисперсная система) или из частиц одинакового размера (монодисперсная система). В том и другом случаях система может быть много - или однокомпонентной. Дисперсные системы, диаметр частиц которых не превышает несколько десятков (иногда сотен) микрометров, называют иногда пылевидными. В технике и технологии разных отраслей промышленности, в том числе и химической, принято считать подобные сыпучие системы порошковыми материалами (ПМ) или многокомпонентными порошковыми материалами (МПМ), или многокомпонентными полидисперсными порошковыми материалами (МППМ). Поэтому в дальнейшем под ПМ, МПМ и МППМ будем подразумевать дисперсные системы, состоящие из воздушной (газовой) дисперсионной среды и твердой дисперсной фазы, между частицами которой имеется физический контакт, а характерной особенностью является подвижность частиц относительно друг друга и способность перемещаться под действием внешней силы.

В соответствии с этим важнейшими характеристиками ПМ являются показатели их свойств, определяемые текучестью (сыпучестью) и сопротивлением сдвигу (пределом текучести). Прочность порошков определяется характером контактов между частицами и пропорциональна их числу на единицу площади сечения материала и средней прочности индивидуальных контактов. Число контактов определяется размером частиц и плотностью их упаковки. Аутогезия ПМ в разных технологиях может оказывать как положительное (например, в процессе грануляции), так и отрицательное действие (например, при хранении, транспортировке и др.).

Вопросы для самоконтроля знаний

1. Что такое промышленная экология?

2. Что такое экологизация знаний и чем она обусловлена?

3. Назовите принципиальное отличие малоотходной технологии от безотходной?

4. Что такое факторы среды? Какие экологические факторы вы знаете? Перечислите основные законы функционирования техносферы?

5. В чем заключается международный контроль и государственное управление качеством окружающей природной среды?

6. Какова общая цель всех видов и типов экологических экспертиз, включая ОВОС, экологического аудита?

7. Расскажите о концепциях развития мировой системы?

ТЕМА 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСТКИ

И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

2.1. ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

ОТ ОКСИДОВ АЗОТА (НА ПРИМЕРЕ ТЭС)

Способов очистки газов разного состава от оксидов азота предложено много. Их можно разделить на две группы: сорбционные и  каталитические.

Сорбционные можно классифицировать на абсорбционные и адсорбционные, а каталитические - на способы с окислением оксидов азота до диоксида и с восстановлением оксидов до молекулярного азота. Все эти методы могут осуществляться как в мокром с поглощением растворами), так и в сухом (поглощение NOx сухими сорбентами или с протеканием реакций в газовой фазе) исполнении. Методы очистки каждой из групп имеют как достоинства, так и недостатки, они разнятся по экономическим показателям, так и по эффективности очистки. Применяются также комплексные методы очистки газов от оксидов азота и серы.

Абсорбционные методы. Оксиды азота в той или иной растворяются в обычной воде по реакциям:

3NО2 + Н2О = 2НNОз + NO

3N2О4 + 2Н2О = 4НNОз + 2NO

3N2Оз + Н2О = 2НNОз + 4NO

Из оксидов азота только NO химически не реагирует с водой, хотя и растворяется в ней. Для полного поглощения NOx необходимо окисление NO до NО2. В качестве окислителя можно использовать Н2О2. При этом степень превращения NO до  NО2 составляет 0,02-0,03 %.

Для абсорбции NOx можно принять Са(ОН)2 и Mg(OH)2, ряд других щелочных соединений, МgСОз. При использовании растворов тиосульфита натрия и сульфата железа образуется комплексное соединение NaFe (NO)2 S2О3.

NOx в промышленных условиях абсорбируют в скрубберах Вентури, промышленных башнях, насадочных и тарельчатых абсорберах. Недостатки абсорбционных способов очистки газов от NOx: 1) большие капитальные затраты; 2) появление новых отходов, не находящих сбыта (малоконцентрированных солей или азотной кислоты) и недопустимых к сбрасыванию в водоемы. Более перспективны абсорбционные способы с последующей десорбцией NOx в концентрированном виде, пригодном для переработки в азотную кислоту товарной значимости.

Адсорбционные методы.

Адсорбция происходит в результате взаимодействия поверхностных сил притяжения адсорбируемой молекулы и часто сопровождается капиллярной конденсацией и хемосорбцией. С ростом температуры адсорбция снижается. Вещества с низкой температурой кипения адсорбируются хуже, чем с высокой. Интенсивность адсорбции повышается с увеличением молекулярной массы, поэтому NО2 адсорбируется интенсивнее, чем NO. На интенсивность адсорбции влияет пористость сорбента. Оптимальная пористость находится в пределах 0,4-0,8 нм. Чем ниже концентрация NOx в дымовых газах, тем больше необходимо времени пребывания газа в адсорбере. При концентрации NOx на входе 0,2 % степень поглощения NOx достигает 95-98%.

В качестве адсорбентов применяют приготовленные из каменноугольного кокса активированные угли, древесный уголь, активированный полукокс бурых углей и торфа. В качестве десорбента — воду или водяной пар. При десорбции получается азотная кислота и концентрированный оксид азота.

Определенный эффект дает применение молекулярных сит - минералов с азотами калия или натрия в структуре с пористостью, соизмеримой с размерами молекул. Десорбция подобных цеолитов осуществляется продувкой их горячим воздухом. При этом существенно возрастает концентрация NOx в продуваемом воздухе, что позволяет получить азотную кислоту концентрацией до 50 %. Применение адсорбционных методов также связано со значительными капитальными затратами и трудностью сбыта получаемых продуктов.

Каталитические методы.

При t > 620 °C  все высшие оксиды азота диссоциируют до NO. При 900-1000 °C  возможна диссоциация NO по реакции:

2NO →N2 + О2 + 181 кДж/моль

Реакция эта протекает очень медленно (время полураспада NO при 1000 °C около 1,1ч. Для ускорения процесса разложения оксидов азота применяют катализаторы — оксиды ряда металлов (Со, Си, Ni, Ре, Cr, Zn). Однако катализаторы очень быстро дезактивируются из-за адсорбции ими кислорода, содержащегося в дымовых газах. Более перспективны процессы восстановления оксидов азота на катализаторах, В качестве восстановителей могут быть использованы газы: Н2, СН4, NНз, СО, а также твердый углерод. С этой целью в слое катализатора организуется беспламенное сжигание при t ≤ 500 °C смеси нитрозных газов и горючих газов при недостатке кислорода (<1). При этом протекают следующие реакции:

2NO + 2Н2 = 2Н2О + N2

2N02 + 4Н2 = 4Н2О + N2

2NO + 2СО = 2СО2 + N2

В качестве катализаторов используются Pt, Pd, Rh, Ru, а также Со, Ni, Ре, У, Мо, Cr, Zn и их оксиды, наносимые на пористый носитель (высокопористый Al, Si). Для экономии драгоценных металлов используется двухступенчатое селективное каталитическое восстановление NOx: на первой ступени в качестве катализатора применяется оксид неблагородного металла, на второй — Pt или Pd.

В качестве восстановителя применяется аммиак. В его присутствии на ванадиевом катализаторе идут реакции:

3N02 + 4NНз →3,5N2 + 6Н2О

3NO + 2NНз →2,5N2 + 3Н2О

Необходимая скорость реакций обеспечивается при температурах катализатора 320 - 330°C. В качестве восстановителя возможно применение также природного газа в сочетании с соответствующим катализатором (по данным Б. С. Белосельского).

Комплексные методы очистки от оксидов азота и серы.

При сжигании на ТЭС топлив, содержащих повышенное (> 0,5 %) количество серы, возникает необходимость очистки дымовых газов от оксидов азота и серы, технически и экономически которую более выгодно проводить комплексно, используя апробированные схемы. В настоящее время за рубежом используют схемы комплексной очистки дымовых газов ТЭС на базе известнякового метода. В одной из таких схем (рис. 1) применены два абсорбера, орошаемые известковой водой. На первом осуществляется очистка преимущественно от SО2, на втором — от NOx. Очищенный или охлажденный дымовой газ для лучшего рассеивания подогревается за счет сжигания топлива и выбрасывается через дымовую трубу.

В первом абсорбере взаимодействует в основном SО2 с СаСОз и СаО с образованием насыщенного раствора CaSО4, который и является одним из конечных продуктов. Во втором соединения кальция реагируют с NOx и с остатком SО2 с образованием Ca(NО2) 2, СаSОз и CaSО4. Полученный раствор отводится в отпарную колонну, где упаривается и после отделения из него сульфита и сульфата кальция подается в специальную печь, где содержащийся в нем Ca(NO2)2 подвергается разложению при t=700°C. Образующийся оксид NO направляется в специальный абсорбер, орошаемый водой, где окисляется до NO2 и далее поступает в линию дымовых газов перед вторым абсорбером.

Часть NO2 растворяется, в воде и отводится в виде разбавленной азотной кислоты. Полученный при разложении нитрита кальция СаО смешивается с СаСОз, гасится водой и в виде добавки подается в линию циркуляции на абсорберы из смесительного бака.

Для комплексной очистки дымовых газов от оксидов азота и серы может быть применен также оксид магния. В схеме очистки с применением MgO используется один абсорбер, в который направляется предварительно охлажденный путем распыла в нем воды или части раствора MgO дымовой газ. Образующейся в результате сорбции оксидов азота и серы нитрит и сульфит магния выводят из цикла сорбции, отделяют кристаллы сульфита магния на центрифуге, направляя их на сушку и обжиг при t=700°C в специальную печь. При обжиге МgSОз диссоциирует на MgO и SО2. Магнезит MgO возвращают в цикл абсорбции, а SО2 перерабатывают в концентрированную серную кислоту, являющуюся товарным продуктом.

Рис.1. Схема комплексной очистки дымовых газов от NOx и SO2:

1- дымовые газы на очистку; 2 - абсорбер для поглощения SO2;

3 - абсорбер для поглощения NOx; 4 - отпарная колонна; 5 - аппарат для разложения NOx; 6 - бак-смеситель; 7 - специальный абсорбер; 8 - отстойник [5]

Раствор, содержащий нитрит и нитрат магния, после отделения от него кристаллов МgSОз направляют в специальный аппарат для разложения нитрита азотной кислотой, в результате которой получают газообразный оксид азота и смесь избыточного количества Mg(NО2)2, Мg(NОЗ)2 и Mg(OH)2. Эту смесь обрабатывают аммиаком, и полученный нитрит аммония выводится из установки и может быть использован в качестве удобрения.

Образующийся при обработке Mg(OH)2 направляют на циркуляцию в абсорбер. Оксид азота NO направляют в аппарат для окисления его до NО2 на специальном катализаторе, после чего орошением образующегося NО2 водой в том же аппарате получают азотную кислоту, используемую в цикле для разложения нитрита магния. Непрореагировавшая часть NО2 подмешивается к дымовым газам перед абсорбером. Таким образом, цикл улавливания оксидов азота замыкается. Степень улавливания SО2 и NOx при комплексной очистке дымовых газов известняковым (известковым) и магнезитовоциклическим методами достигает 90% по SО2 и около 80% по NOx. Недостатки методов: относительная сложность, большое число операций с растворами, громоздкость применяемой аппаратуры (скрубберов, абсорберов, обжиговых печей, насосов и др.).

Определенные перспективы имеют методы каталитического окисления оксидов азота и серы. Основная трудность использования катализаторов в этом случае состоит в том, что сера является каталитическим ядром для многих веществ, используемых для каталитического окисления NO в NО2. В настоящее время ведется интенсивный поиск недорогих катализаторов, в частности на основе соединений хрома, марганца и меди на углеродном носителе. Весьма эффективны разработанные в Японии катализаторы —  нанесенные на активированный уголь в тонкой пленки в сплавленном, состоянии соединения кобальта, марганца, железа, меди и никеля. Оксиды азота и серы, сорбированные и окисленные до NО2 и SОз на катализаторе подобного типа, периодически или непрерывно удаляются в виде раствора кислот из орошаемого водой реактора. Возможен и сухой метод десорбции катализатора нагревом его до 140—180°C. Эффективность очистки дымовых газов от SО2 достигает 90 %, от NOx – 80 %.

Рис. 2. Схема очистки дымовых газов от NOx и SО2  по методу Тicko:

1 - камера окисления SО2; 2 - камера окисления NOx; 3 - абсорбер;

4 - аппарат для разложения нитроз ил серной кислоты;

5 - аппарат для получения азотной кислоты [5]

В США (фирмой Тicko) разработан комплексный метод очистки дымовых газов, показанныи на рис. 2. В дымовые газы добавляют NО2  до соотношения с SО2  не менее 2:1. В этом случае при t=140°C в присутствии водяного пара идет реакция:

NО2 + SО2 + Н2О → NO + H2SО4

Образовавшийся NO вместе снепрореагировавшим NО2 окисляется в газосмесителе на катализаторе до N2Оз и вместе с парам и H2S04 улавливается в абсорбере 80%-й серной кислотой с образованием раствора нитрозилсерной кислоты:

N2Оз + H2SО4 →NOHSО4 + Н2О

которая затем выводится в специальный аппарат, где разлагается при продувке воздухом:

2NOHSО 4 + Н2О + 0,5О2 → 2NО 2 + 2H2SО4

Образовавшийся NО2 частично подается в реактор для  связывания SО2, а остаток орошается водой с получением 50%-й НNОз. Серная кислота возвращается в абсорбер, а излишек ее выводится из установки в качестве товарного продукта. При содержании в исходном газе, %: 0,29 SО2, 0,01 SОз, 0,06 NOx, в этом процессе достигается степень очистки по SО2 - на 95 %, по NOx —на 75 %.

В нашей стране разработан метод окисления оксидов озоном в парогазофазном состоянии с впрыском в реактор диспергированного раствора аммиака в воде. Окисление проходит до NО2 и SОз с последующим растворением их в воде и нейтрализацией кислот с получением сульфата аммония (NH4)2 SО4 , используемого в качестве удобрения. Озонный метод очистки был испытан на Молдавской ГРЭС на угольном 200-МВт блоке. При прокачке через реактор 25%-го NH4ОH в количестве 1386 т/ч была достигнута степенъ улавливания по NOx около 90 %, по SО2 около 80 %. В ходе процесса наблюдалась сильная коррозия оборудования.

2.2. МЕТОД ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

ОРГАНОСОДЕРЖАЩИХ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ (ПИРОЛИЗ)

Пиролиз (греч. руr – огонь и lysis – разложение, распад) – высоко или среднетемпературное превращение органических соединений, сопровождающееся их деструкцией и вторичными процессами, например, полимеризации, изомеризации, конденсации.

Процесс пиролиза применяют при переработке отходов древесины, пластмасс, резиновых изделий и шламов нефтепереработки. Пиролиз отходов — это процесс разложения отходов при их нагревании до 450- 550°C без доступа воздуха. При этом образуются газообразные и жидкие продукты и твердый углеродный остаток (например, древесный уголь при переработке древесины).

Пиролиз проводят в печах периодического и непрерывного действия разных конструкций (камерных, туннельных, шахтных, с движущимися слоями) с наружным и внутренним обогревом. На начальном этапе при повышении температуры протекают эндотермические процессы. При нагреве до 150°C удаляется влага, а при 170-270°C образуются газы (СО и СО2) и небольшие количества метилового спирта и уксусной кислоты. При 270 - 280°C начинаются экзотермические превращения. Выход неконденсирующихся газов, таких как СО и СО2 уменьшается и одновременна увеличивается выход других газообразных и парообразных веществ (СН4, С2Н6, Н2), а также метилового спирта и уксусной кислоты. На скорость процесса влияют размер, влажность перерабатываемых отходов и температура.

Выходящие из печи газы охлаждают и затем выделяют из них ценные компоненты. Получившийся, например, древесный уголь используют в производствах активных углей, черных порохов и других процессах.

В таблице 4, с учетом данных [4, 8, 9], приведены основные процессы химической технологии, при переработке промышленных отходов, при помощи которых можно решить характерные экологические проблемы промышленных, энергетических, коммунально-бытовых и других предприятий, включая переработку отходов в разных агрегатных состояниях.

Таблица 4

Основные процессы химической технологии при переработке промышленных отходов: газов, жидкостей,  твердых

| Процесс | Г | Ж | Т | Процесс | Г | Ж | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсорбция | + | + | - | Смешение: |  |  |  |
| Адсорбция | + | - | + | механическое | - | + | + |
| Осаждение | + | + | + | пневматическое | + | - | + |
| Фильтрование | + | + | - | Уплотнение: |  |  |  |
| Дистилляция | - | + | - | компактирование | - | + | + |
| Ректификация | - | + | - | грануляция | - | + | + |
| Выпаривание | - | + | + | агломерация | + | + | + |
| Кристаллизация | - | + | + | капсулирование | + | + | + |
| Экстракция | - | + | - | Закачивание в глубинные слои литоферы | - | + | - |
| Химические методы | + | + | + | Санитарное захоронение | - | + | + |
| Термическая обработка |  |  |  | Пневмотранспорт | + | - | + |
| сжигание | + | + | + | Гидротранспорт | - | + | + |
| сушка | + | + | + |  |  |  |  |
| пиролиз | - | - | + |  |  |  |  |
| катализ | + | + | + |  |  |  |  |

Вопросы для самоконтроля знаний

1. Назовите классификацию дисперсных систем.

2. Объясните абсорбционный метод очистки газов от оксида азота.

3. Объясните адсорбционный метод очистки дымовых газов от оксида азота и серы.

4. Объясните сущность каталитического метода очистки.

5. В чем заключается суть комплексных методов очистки газов от оксидов азота и серы.

6. Что такое пиролиз?

ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

ОЦЕНКИ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ БИОСФЕРЫ

3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИРОДУ И ЧЕЛОВЕКА

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (ст. 77/3) предусмотрено, что вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной или иной деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии — из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом принесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

Взимание платы предусматривается: за выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников; сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; размещение отходов;

другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т. п.).

Установлены базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах:

допустимых нормативов;

установленных лимитов (временно согласованных нормативов).

Порядок установления платы включает три этапа определение базовых нормативов, дифференцирование ставок и конкретных размеров платы. Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения.

Дифференцированные ставки платы определяются умножением базовых нормативов платы на коэффициент, учитывающий экологические факторы.

(6)

(7)

где: i -индекс вида выбрасываемого загрязнителя;

- дифференцированные ставки платы за выбросы i-го вида ЗВ в пределах допустимых нормативов, тыс.руб/т;

- дифференцированные ставки платы за выбросы i-го вида 3В сверх допустимых нормативов в пределах установленных лимитов, тыс.руб/т;

- нормативы платы за выбросы i-го вида загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов, тыс.руб/т [2, 5];

- нормативы платы за выбросы i-го вида загрязняющего вещества сверх допустимых нормативов в пределах установленных лимитов, тыс.руб/т [2, 5];  5 - повышающий штрафной коэффициент;

- коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние атмосферного воздуха) для рассматриваемой территории; для РТ = 1,9;

Плата за выбросы (сбросы) и размещение отходов является формой компенсации ущерба, наносимого загрязнением биосферы и является налоговым платежом (в соответствии с Законом РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27.12.1991 №2118-1). Установление цены за каждую тонну отдельного загрязняющего ингредиента (вредного вещества) позволило определить ущерб, наносимый именно этим веществом, и принять меры к уменьшению его содержания.

Расчеты общей суммы выплат за загрязнение атмосферы выбросами предприятия проводятся с использованием формулы:

(8)

где: i - индекс вида выбрасываемого загрязнителя; - общая сумма выплат за выбросы i-го вида загрязняющего вещества, тыс.руб/год;- платежи за выбросы i-го вида 3В в пределах допустимых нормативов, тыс.руб/год;- платежи за выбросы i-го вида ЗВ сверх допустимых нормативов в пределах установленных лимитов, тыс.руб/год; - штрафные платежи за выбросы i-го вида 3В сверх установленных лимитов, тыс.руб/год.

С 1999 г. Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает замену платы за загрязнение биосферы (налоговый платеж) на экологический налог (см. письмо Госкомэкологии России «Об индексации платы за загрязнение окружающей природной среды на 1999 г.» от 28.12.1998 №01-14/24-318). Определены три вида платежей за загрязнение:

в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно-допустимые нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов, уровней вредного воздействия:

(9)

в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов); за сверхлимитное загрязнение окружающей среды (штрафы).

(10)

(11)

где: - фактическая масса выброса i-го вида ЗВ, всего, т/год; - фактическая масса выброса i-го вида ЗВ в пределах допустимых нормативов, т/год; - фактическая масса выброса i-го вида 3В сверх допустимых нормативов в пределах установленных лимитов, т/год;  - фактическая масса выброса i-го вида 3В сверх установленных лимитов, т/год;  - предельно допустимый норматив выброса i-го вида загрязняющего вещества, т/год; - установленный лимит выброса i-го вида ЗВ, т/год.

Согласно нормативным документам при исчислении налога облагаемая им прибыль при фактически произведенных затратах и расходах за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, уменьшается на сумму взносов в экологические фонды, но не более 3 % облагаемой налогом прибыли. Налоговые льготы, включая установленные в п. 1, не должны уменьшать фактическую сумму налога, исчисленную без учета льгот более чем на 50 % [6].

Все затраты на природоохранные мероприятия (затраты экологического назначения) подразделяются на следующие группы [14, 15]:

— направленные на снижение или полное предотвращение выбросов ВВ;

— ликвидирующие негативные последствия антропогенного воздействия на окружающую среду и нерационального природопользования;

— связанные со строительством и оборудованием пунктов контроля за состоянием окружающей среды (мониторинга);

— создания природоохранной индустрии, объектов природоохранного назначения и других основных фондов; предохранения от физических загрязнителей (шум, вибрация, электромагнитное поле и др.);

— создания природоохранной индустрии, объектов природоохранного назначения и других основных фондов;

— предохранения от физических загрязнителей (шум, вибрация, электромагнитное поле и др.);

— предупреждение вредного воздействия отходов на биосферу (включая их переработку и отчуждение земель под полигоны);

— предупреждения воздействия ВВ на реципиентов и ликвидацию таких последствий.

Платежи в пределах нормативов загрязнения могут включаться в себестоимость продукции и тем самым оплачиваются потребителем. Сверхнормативные платежи образуются за счет прибыли предприятий, что снижает их рентабельность. Механизм расчета платежей за загрязнение природной среды приводится далее.

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПЛАТ ЗА НЕГАТИВНОЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.2.1. РАСЧЕТЫ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПЛАТ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Расчеты общей суммы выплат за загрязнение атмосферы выбросами предприятия проводятся с использованием формул 6-11.

Ниже приводится расчет дифференцированных ставок платы и платежи (в пределах допустимых нормативов , в пределах установленных лимитов , сверх установленных лимитов  по каждому загрязняющему веществу для предприятия энергетики. Определение дифференцированных  ставок платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (руб./т) представлено в таблице 5.

Таблица 5

Определение дифференцированных  ставок платы за выбросы

загрязняющих веществ в атмосферу

| № | Загрязняющие вещества | Нормативы платы | Диффе-ные ставки платы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азота оксид | 51800 | 259000 | 98420 | 492100 |
| 2. | Ангидрид сернистый | 31100 | 155500 | 59090 | 295450 |
| 3. | Ацетон | 9200 | 46000 | 17480 | 87400 |
| 4. | Бензин | 1800 | 9000 | 3420 | 17100 |
| 5. | Керосин | 3700 | 18500 | 7030 | 35150 |
| 6. | Углеводороды | 7400 | 37000 | 14060 | 70300 |
| 7. | Углерода оксид | 900 | 4500 | 1710 | 8550 |

Определяем массы веществ в пределах нормативов , в пределах установленных лимитов , сверх установленных лимитов , сравнивая эти значения с  - предельно допустимым нормативом выброса i-го вида загрязняющего вещества, т/год и - установленным лимитом выброса i-го вида ЗВ, т/год.

Таблица 6

Сведения о фактической массе выброса предприятием загрязняющих

веществ в атмосферу (т/год)

| № п/'п | Наименование загрязняющих веществ |  |  | Фактическая масса выброса 3В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азота оксид | 52,0 | 74,0 | 66,0 | 52,0 | 14,0 | 0 |
| 2. | Ангидрид сернистый | 6,0 | 7,2 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 3. | Ацетон | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
| 4. | Бензин | 5,0 | 6,4 | 8,8 | 5,0 | 1,4 | 2,4 |
| 5. | Керосин | 20,0 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 2,0 | 0 |
| 6. | Углеводороды | 2,0 | 2,9 | 3,3 | 2,0 | 0,9 | 0,4 |
| 7. | Углерода оксид | 6,0 | 7,5 | 7,7 | 6,0 | 1,5 | 0,2 |
| 8. | Итого: | 93,2 | 126,0 | 115,5 | 92,70 80,3% | 19,80 17,1% | 3,00 2,6% |

Согласно таблице 6, сверхлимитные выбросы ЗВ в атмосферу осуществляется по трем веществам: бензину, углеводородам, оксиду углерода. Именно по этим веществам предприятию придется выплачивать штрафы.

Масса загрязняющих веществ в пределах допустимых нормативов составляет 92,7 т (80,3% от всех выбросов), в пределах установленных лимитов 19,8 т (17,1%) и 3 тонны сверх установленных лимитов (2,6%).

Далее ведется расчет платежей за выбросы ЗВ по формулам 10-11. Ведутся вычисления дифференцированных ставок платы (в пределах установленных нормативов и лимитов), а также вычисляются соответствующие платежи, результаты которых наносятся в таблицу 7.

Согласно таблицы 7, наибольшая сумма платежа (нормативного и в пределах лимита) происходит за оксид углерода и составляет 12 007 240 рублей, что составляет 92% платы за загрязнение воздуха данным предприятием. Таким образом, согласно расчетам, можно планировать мероприятия по уменьшению выбросов особенно оксида азота.

Таблица 7

Определение платежей за загрязнение атмосферы выбросами

предприятия

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая масса выброса 3В, т/год | Дифференцированные ставки платы, руб./год | Платежи за выбросы 3В, тыс.руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| 1. | Азота оксид | 52,0 | 14,0 | 98420 | 492100 | 5117840 | 6889400 | 12007240 |
| 2. | Ангидрид сернистый | 5,5 | 0 | 59090 | 295450 | 324995 | 0 | 324995 |
| 3. | Ацетон | 2,2 | 0 | 17480 | 87400 | 38456 | 0 | 38456 |
| 4. | Бензин | 5,0 | 1,4 | 3420 | 17100 | 17100 | 23940 | 41040 |
| 5. | Керосин | 20,0 | 2,0 | 7030 | 35150 | 140600 | 70300 | 210900 |
| 6. | Углеводороды | 2,0 | 0,9 | 14060 | 70300 | 28120 | 63270 | 91390 |
| 7. | Углерода оксид | 6,0 | 1,5 | 1710 | 8550 | 10260 | 12825 | 23085 |
| 8. | Итого: | 92,7 | 19,8 | - | - | 5677371 | 7059735 | 12737106 |

Далее в таблице 8 приводится расчет платы за загрязнение воздуха веществами превышающим установленный лимит. Расчет производится по формуле 12 с применением повышающего штрафного коэффициента.

Таблица  8

Определение   штрафных   платежей   за  загрязнение атмосферы

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | т/год | , руб./год | Повышающий коэффициент | руб.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бензин | 2,4 | 17100 |  | 205200 |
| 2. | Углеводороды | 0,4 | 70300 |  | 140600 |
| 3. | Углерода оксид | 0,2 | 8550 |  | 8550 |
|  | Итого: | 3,0 | - | - | 354350 |

Сверхлимитные платежи высчитываются только для трех веществ: бензин, углеводороды, оксиду углерода.

Штрафные платежи данного предприятия за загрязнение воздуха составляет 354 350 рублей. Доля сверхлимитного загрязнения не превышает 3% (2,6% или 354350 руб/год). Общая сумма платежей  предприятия за загрязнение воздуха отражена в таблице 9.

Таблица 9

Определение общей суммы выплат за загрязнение атмосферы

выбросами предприятия

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | , тыс. руб./ год | , тыс. руб./ год | , руб./ год | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | руб./ год | в % к итого |
| 1. | Азота оксид | 5117840 | 6889400 | 0 | 12007240 | 91,7 |
| 2. | Ангидрид сернистый | 324995 | 0 | 0 | 324995 | 2,48 |
| 3. | Ацетон | 38456 | 0 | 0 | 38456 | 0,29 |
| 4. | Бензин | 17100 | 23940 | 205200 | 246240 | 1,88 |
| 5. | Керосин | 140600 | 70300 | 0 | 210900 | 1,6 |
| 6. | Углеводороды | 28120 | 63270 | 140600 | 231990 | 1,77 |
| 7. | Углерода оксид | 10260 | 12825 | 8550 | 31635 | 0,24 |
|  | Итого: | 5677371 43,4% | 7059735 53,9% | 354350 2,69% | 13091456 | 100 |

Вывод: Общее количество вредных веществ, попадающих в воздушный бассейн в результате деятельности предприятия (115,5 т/год), не превышает суммарного установленного лимита выбросов (126,0 т/год). Но по трем из 7 компонентов наблюдаются сверхлимитные выбросы: по бензину — в размере 2,4 т/год, по углеводородам - 0,4 т/год и по оксиду углерода - 0,2 т/год. Доля сверхлимитного загрязнения не превышает 3% (2,6% или 354350 руб/год). Выплаты предприятия за вредное воздействие на атмосферу исчисляются суммой 13091456 руб./год, которая практически полностью обусловлена выбросами оксида азота (91,7% или 12007240 руб/год). Удельный вес платежей за выбросы остальных 6 веществ составляет менее 10%. Структура выплат определяется, главным образом, платежами за выбросы в пределах допустимых нормативов (43,4% или 5677371 руб/год) и за выбросы сверх допустимых нормативов в пределах установленных лимитов (53,9% или  7059735 руб/год). Штрафные платежи за сверхлимитное загрязнение незначительны- 2,7% (354350 руб/год). Тем не менее, следует более подробно, рассмотреть составляющие общей суммы выплат по тем видам ЗВ, выбросы которых превышают установленные лимиты.

3.2.2. РАСЧЕТ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПЛАТ ЗА ЗАГРЗНЕНИЕ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СБРОСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Расчеты общей суммы выплат за загрязнение водных объектов сбросами предприятия проводятся с использованием формул:

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

где:- общая сумма выплат за выбросы i-го вида загрязняющего вещества, тыс.руб/год;- платежи за сбросы i-го вида 3В в пределах допустимых нормативов, тыс.руб/год; - платежи за сбросы i-го вида ЗВ сверх допустимых нормативов в пределах установленных лимитов, тыс.руб/год;- штрафные платежи за сбросы i-го вида 3В сверх установленных лимитов, тыс.руб/год; - дифференцированные ставки платы за сбросы i-го вида ЗВ в пределах допустимых нормативов, тыс.руб/т; - дифференцированные ставки платы за сбросы i-го вида 3В сверх допустимых нормативов в пределах установленных лимитов, тыс.руб/т; - нормативы платы за сбросы i-го вида загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов, тыс.руб/т;- нормативы платы за сбросы i-го вида загрязняющего вещества сверх допустимых нормативов в пределах установленных лимитов, тыс.руб/т; 5 - повышающий штрафной коэффициент;- коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов) для рассматриваемой территории; для условий г. Чехова Московской обл. (бассейн Каспийского моря, реки Волги)  = 1,2; - фактическая масса сброса i-го вида ЗВ, всего, т/год; - фактическая масса сброса i-го вида ЗВ в пределах допустимых нормативов, т/год; - фактическая масса сброса i-го вида 3В сверх допустимых нормативов в пределах установленных лимитов, т/год;  - фактическая масса сброса i-го вида 3В сверх установленных лимитов, т/год;  - предельно допустимый норматив сброса i-го вида загрязняющего вещества, т/год; - установленный лимит выброса i-го вида ЗВ, т/год.

Необходимо произвести расчет дифференцированных ставок платы, а также размеров платежей за загрязнение водных объектов данным предприятием. Результаты необходимо вписать в таблицы 10, 12, 13, 14 и сделать вывод. Определить сумму всех видов платежей за загрязнение воды, долю платежей в пределах установленных нормативов, в пределах установленных лимитов и сверх лимитные платежи. Определите вещество на которое приходится наибольшая доля платежей. Дать рекомендации по уменьшению платежей за загрязнение водных объектов.

Таблица 10

Определение дифференцированных ставок платы за сбросы

загрязняющих веществ в водные объекты (руб./т)

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы платы | Дифференцированные ставки платы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азот аммонийный | 815,5 | 4077,4 |  |  |
| 2. | ОЖК | 105,1 | 525,5 |  |  |
| 3. | Взвешенные вещества | 541,7 | 2708,5 |  |  |
| 4. | Нефтепродукты | 8154,8 | 40774,0 |  |  |
| 5. | Сухой остаток | 0,3 | 1,5 |  |  |
| 6. | Фенол | 407711,9 | 2038559,5 |  |  |
| 7. | Фосфаты | 2039,4 | 10197,0 |  |  |
| 8. | Хлориды | 1,3 | 6,5 |  |  |

Таблица 11

Сведения о фактической массе сброса предприятием загрязняющих

веществ в водные объекты (т/год)

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ |  |  | Фактическая масса сброса ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азот аммонийный | 1,77 | 10,5 | 48,6 | 1,77 | 8,73 | 38,1 |
| 2. | ОЖК | 13,2 | 55 | 2208,3 | 13,2 | 41,8 | 2153,3 |
| 3. | Взвешенные вещества | 44,2 | 350 | 309,2 | 44,2 | 265,0 | 0 |
| 4. | Нефтепродукты | 0,02 | 2,5 | 4,42 | 0,02 | 2,48 | 1,92 |
| 5. | Сухой остаток | 4416,5 | 15500 | 13249,5 | 4416,5 | 8833,0 | 0 |
| 6. | Фенол | 0,004 | 0,05 | 0,044 | 0,004 | 0,04 | 0 |
| 7. | Фосфаты | 0,11 | 15,8 | 44,2 | 0,11 | 15,69 | 28,4 |
| 8. | Хлориды | 1280,0 | 2500,0 | 2208,3 | 1280,0 | 928,3 | 0 |
|  | Итого: | 5755,8 | 18433,9 | 18072,6 | 5755,8 | 10095,00 55,9% | 2221,70 12,3% |

Таблица 12

Определение платежей за загрязнение водных объектов

сбросами  предприятия

| № п/ п | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая масса сброса 3В, т/год | Дифференцированные ставки платы, руб./год | Платежи за сбросы 3В, руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| 1. | Азот аммонийный | 1,77 | 8,73 |  |  |  |  |  |
| 2. | ОЖК | 13,2 | 41,8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Взвешенные вещества | 44,2 | 265,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Нефтепродукты | 0,02 | 2,48 |  |  |  |  |  |
| 5. | Сухой остаток | 4416,5 | 8833,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Фенол | 0,004 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 7. | Фосфаты | 0,11 | 15,69 |  |  |  |  |  |
| 8. | Хлориды | 1280,0 | 928,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 5755,8 | 10095,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Определение штрафных платежей за загрязнение водных объектов сбросами предприятия

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | , т/год | , руб. /год | Повышающий штрафной коэффициент | руб. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азот аммонийный | 38,1 |  | 5 |  |
| 2. | ОЖК | 2153,3 |  |  |  |
| 3. | Взвешенные вещества | 0 |  |  |  |
| 4. | Нефтепродукты | 1,92 |  |  |  |
| 5. | Сухой остаток | 0 |  |  |  |
| 6. | Фенол | 0 |  |  |  |
| 7. | Фосфаты | 28,4 |  |  |  |
| 8. | Хлориды | 0 |  |  |  |
|  | Итого: | 2221,7 | - | - |  |

Таблица 14

Определение общей суммы выплат за загрязнение водных объектов

сбросами предприятия

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | руб./г од | руб./год | руб./ год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | руб./ год | в % к итогу |
| 1. | Азот аммонийный |  |  |  |  |  |
| 2. | ОЖК |  |  |  |  |  |
| 3. | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
| 4. | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |
| 5. | Сухой остаток |  |  |  |  |  |
| 6. | Фенол |  |  |  |  |  |
| 7. | Фосфаты |  |  |  |  |  |
| 8. | Хлориды |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Сделать выводы и рекомендации.

3.2.3. РАСЧЕТЫ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПЛАТ

ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Расчеты общей суммы выплат за размещения отхода предприятия проводятся с использованием формул:

(18)

(19)

(20)

(21)

где: i - индекс вида размещаемых отходов; j - индекс класса опасности размещаемых отходов; - общая сумма выплат за размещение отходов i-го вида j-го класса опасности, руб/год; - платежи за размещение отходов i-го вида j-го класса опасности в пределах установленных лимитов, руб/год;  -  штрафные платежи за размещение отходов i-го вида j-го класса опасности сверх установленных лимитов, руб./год;- дифференцированные ставки платы за размещение отходов j-го класса опасности в пределах установленных лимитов, руб./т; - нормативы платы за размещение отходов j-го класса опасности в пределах установленных лимитов, руб./т; 5 - повышающий штрафной коэффициент; - коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние почвы) для рассматриваемой территории; для условий г, Чехова Московской обл. (Центральный экономический район РФ)   =1,6; - фактическая масса размещаемых отходов i-го вида 5-го класса опасности, т/год;  - фактическая масса отходов i-го вида j-го класса опасности, размещаемых в пределах установленных лимитов, т/год; - фактическая масса отходов i-го вида j-го класса опасности,  размещаемых сверх установленных лимитов, т/год; - установленный лимит размещения отходов i-го вида j-го класса опасности, т/год.

Таблица 15

Определение дифференцированных ставок платы за размещение отходов

| № п/п | Наименование размещаемых отходов | Класс опасности | ,руб./т | руб./т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масло компрессорное отработанное | 2 | 1103,2 |  |
| 2. | Фильтрующая загрузка отработанная | 3 | 735,6 |  |
| 3. | Окалина и сварочный шлак | 4 | 367,6 |  |
| 4. | Отходы полимерные | 4 | 367,6 |  |
| 5. | Пыль абразивная | 4 | 367,6 |  |
| 6. | Строительные отходы | 5 | 22,2 |  |
| 7. | ТБО | 5 | 22,2 |  |

Примечания: - в ценах 2010 г. - данный вид отхода будет утилизирован на предприятии в

течение трех лет с момента образования.

Таблица 16

Сведения о массе отходов, размещаемых предприятием (т/год)

| № п/п | Наименование размещаемых отходов |  | Фактическая масса размещаемых отходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масло компрессорное отработ. | 0,2* | 0,1* | 0,1 | 0 |
| 2. | Фильтрующая загрузка отработ. | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 3. | Окалина и сварочный шлак | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,02 |
| 4. | Отходы полимерные | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| 5. | Пыль абразивная | 0,25 | 0,41 | 0,25 | 0,16 |
| 6. | Строительные отходы | 150,0 | 110,0 | 110,0 | 0 |
| 7. | ТБО | 75,0 | 78,3 | 75,0 | 3,3 |
|  | Итого: | 226,2 | 189,5 | 186.00 98,1% | 3.50 1,9% |

Необходимо произвести расчет дифференцированных ставок платы за каждый вид отхода, а также размеров платежей за размещение отходов данным предприятием по формулам 19-22. Результаты необходимо вписать в таблицы 15, 17. Сделать выводы и рекомендовать мероприятия по уменьшению отходов предприятия.

Таблица 17

Определение общей  суммы выплат за размещение отходов предприятия

| № п/п | Наименование размещаемых отходов | Фактическая масса отходов, т./тод | руб./г | Повышающий штрафной коэффициент | Платежи за размещение отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ,руб. год | руб. год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. год | в % к итого |
| 1. | Масло компрессорное | 0,1 | 0 |  | 5 | 0* | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Фильтрующая загрузка отработанная | 0,45 | 0 |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Окалина и сварочный шлак | 0,08 | 0,02 |  | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Отходы полимерные | 0,09 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пыль абразивная | 0,25 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительные отходы | 110,0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  |
| 7. | ТБО | 75,0 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 186,0 | 3,5 | - | - |  |  |  |  |

Вывод:

Определение общей суммы выплат за негативное воздействие деятельности предприятия воздушной среде, водным объектам и недрам. Определите, какой среде предприятие наносит наибольший ущерб своей хозяйственной деятельностью, а также наибольшую долю платежей: за выбросы ЗВ в атмосферу, за сбросы ЗВ в водные объекты или за размещение отходов, для определения направления природоохранной политики предприятия и разработки основных мероприятий для улучшения качества природной среды. Сделайте выводы.

Таблица 18

Общие платежи предприятия за негативное воздействие на среду

| № п/п | Виды вредного воздействия | Общая сумма выплат за загрязнение ОС |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб.год | в % к итого |
| 1. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |
| 2. | Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |  |  |
| 3. | Размещение отходов |  |  |
|  | Итого: |  |  |

3.3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НА ПРИРОДУ И ЧЕЛОВЕКА

3.3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Существуют нормы количества вредных веществ на 1 т готовой продукции. В качестве критерия оценки можно рекомендовать индекс относительной токсичности массы (ОТМ), используемой в химической промышленности :

Io= ПДКi / ПДК1                    (22)

где: ПДКi и ПДК1—предельно допустимые концентрации вещества, соответственно принятого за эталон и сравниваемого (эталонные ПДК1 для воды 1 мг/л и для воздуха 0,01 мг/м3).

Общий баланс ОТМ технологического процесса, инженерного объекта или предприятия, % :

А = ∑(Mc + МВ    + МТ) - ∑Мн  100%        (23)

∑( Mc + МВ    + МТ)

где : Мc + МВ + МТ  масса отходов поступающих в окружающую среду со сточными водами, газовыми выбросами и твердыми веществами; Мн – масса нейтрализованных отходов.

Из формулы видно, что при А → 0 процесс приближается к безотходному. Можно рассчитывать индекс относительной токсичности массы (ОТМ) производственного цикла цеха за время τ:

∑ (Мc + МВ + МТ ) τ  —∑ Мн τ = ∑ Мобщ τ       (24)

где : Мобщ τ —сумма ОТМ отходов, поступивших в окружающую среду.

Используя показатели токсичности, можно оценить эффективность природоохранных мероприятий, например полную эффективность очистных сооружений, % :

η = (МN1  —  МN2) /  МN1                       (25)

где: N1, N2 – индексы, характеризующие величины либо до и после внедрения нового аппарата, метода, процесса, либо перед очистными сооружениями и после них.

Для облегчения дальнейших расчетов и получения критериев, численно сопоставимых с принятыми в других методиках, принимают для гидросферы ПДК = 1 мг/л. Значение единичной ПДК для атмосферного воздуха рассчитывается из известной системы уравнений :

ПДКав = -2 + 0,86 lg ПДКвп	               (26)

ПДКв  = 0,61 lg ПДКвп	                      (27)

где : ПДКав, ПДКвп ПДКв — предельно допустимые концентрации соответственно в атмосферном воздухе, в воздухе промышленных помещений и в водоеме. ПДК для воздуха выражается в миллиграммах на кубический метр, для воды — в миллиграммах на литр. При решении этой системы получаем:

ПДКав= 0,01 ПДКв                    (28)

В качестве единицы ОТМ принята условная единица, соответствующая загрязненности 1 м³ природной или техногенной среды 1 кг ОТМ.

Оценивая уровень загрязнения окружающей среды, необходимо иметь в виду, что для природной среды (отдельно атмосферы, гидросферы, литосферы) на основании существующих caнитapных норм обязательно соблюдение условия:

∑ Ii  ≤  1	                        (29)

М~БЩ = LMe.T + LMT + LMoe'

(5.20)

М~БЩ = LMe.T + LMT + LMoe'

(5.20)

М~БЩ = LMe.T + LMT + LMoe'

(5.20)

Так как токсичность вещества для живых организмов — одно из проявлений его активности, можно сделать чрезвычайно важный вывод о наличии пока еще не исследованной коррелятивной связи между его токсичностью и эксергией и, между токсичностью химических веществ, элементов, ионов и их энергетическими характеристиками. Это дает возможность определять в дальнейшем ПДК не эмпирическим путем, как это делается в настоящее время, а на основе строгих термодинамических характеристик, большинство из которых табулировано [8].

Задача № 1

Определить экономический эффект от внедрения природоохранных мероприятий по защите воздушного бассейна.

Методические указания

1. Определить предотвращенный ущерб У' (т.е. чистый доход, который имеет народное хозяйство в результате внедрения природоохранных мероприятий):

У' = Уд − Уп      тыс.руб.,

2. Рассчитать средозащитный эффект Эс    предприятия от внедрения
природоохранного мероприятия:

Эс = У' − (С + Ен ∙ К)    тыс.руб.,

где :   Ен  – нормативный   коэффициент   эффективности   капитальных   вложений средозащитного назначения.  Ен  принять  равным  0,12.

3. Определить народнохозяйственный ущерб до внедрения мероприятий:

У'д = Уд (Кн + Кл + Кф + Кз)    тыс.руб.,

4. Определить народнохозяйственный ущерб от оставшегося объема вредных выбросов после внедрения мероприятий:

У'п = Уп (Кн + Кл + Кф + Кз)    тыс.руб.,

5. Определить предотвращенный народнохозяйственный эффект:

У'нх = У'д − У'п    тыс.руб.,

6. Рассчитать экономический эффект, полученный в целом от внедрения природоохранных мероприятий:

Энх = У'нх − З,

где : З - приведенные затраты в мероприятиях:

З = С + Ен ∙ К,

7. Произвести   расчет   эффективности    капитальных   вложений  в природоохранные мероприятия:

Еос = Энх / К,

8. Определить экологическую эффективность мероприятий на  1  руб.
затраченных средств в очистное устройство:

Eэкол =  ∆Q3 / (C + Eн  ∙ K),

где : ∆Qз - снижение объема загрязняющих выбросов:

∆Qз =  Qд   − Qп       тыс.руб.

Таблица 19

Исходные данные для задачи  №1

| варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ЗВ тыс.т.: до внедрения мероприятий Qд, после внедрения Qп, | 60 20 | 70 30 | 80 40 | 60 20 | 70 30 | 80 40 | 60 20 | 70 30 | 80 40 | 80 40 |
| Ущерб пред-я, тыс.руб: до внедрения, Уд, после внедрения Уп | 190 25 | 200 35 | 180 15 | 210 45 | 190 25 | 200 35 | 180 15 | 210 45 | 220 55 | 200 35 |
| Эксплуатационные затраты С, тыс.руб. | 10 | 20 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 | 25 | 35 | 20 |
| Капитальные вложения К, тыс.руб. | 100 | 200 | 100 | 250 | 100 | 200 | 100 | 250 | 300 | 200 |
| Корректировочные коэффициенты (объяснение в задаче 2, табл.21) |
| Кн | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 2,0 |
| Кл | 1,1 | 1,2 | 1,35 | 1,45 | 1,1 | 1,2 | 1,35 | 1,45 | 1,1 | 1,2 |
| Кф | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,25 | 1,05 | 1,1 |
| Кз | 1,3 | 1,35 | 0 | 1,3 | 1,53 | 0 | 1,3 | 1,35 | 0 | 1,3 |

9. Сделать выводы.

Задача № 2

Определить народнохозяйственный ущерб от выбросов промышленного предприятия в атмосферу. Недостающие данные для расчета принять самостоятельно.

Таблица 20

Исходные данные для задачи  №2

| варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический объем ЗВ, Qф, тыс.т | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 |
| Площадь Загрязненных с/х и лесных угодий, га | 1200 | 1300 | 2300 | 3100 | 1200 | 1500 | 2300 | 3100 | 1200 | 1500 |
| ПДВ для предприятия, Qпдв, тыс.т | 30 | 25 | 20 | 10 | 30 | 25 | 20 | 10 | 30 | 25 |
| Количество жителей и загрязненной зоне, тыс.чел | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 |
| Стоимость основных фондов, млн. руб. | 200 | 120 | 320 | 150 | 200 | 120 | 320 | 150 | 200 | 120 |
| Ущерб предприятия, Уп, тыс.руб | 190 | 200 | 250 | 180 | 190 | 200 | 250 | 180 | 190 | 200 |

Примечание. Недостающие данные для расчета принять самостоятельно

Методические указания

1. Определить исходное состояние среды  Кос

Кос = Qф / Qпдв,

где : Qф - объем загрязняющих выбросов, тыс.т; Qпдв - объем предельно допустимых выбросов, тыс.т.

2. Определить    коэффициент    приведения    ущерба - предприятия    к народнохозяйственному ущербу Кп  :

Кп = Кн  +  Кл  + Кф + Кз,

где : Кн - коэффициент для корректирования величины ущерба в зависимости от численности населения в загрязненном районе (таблица 21); Кл - коэффициент для корректирования ущерба в зависимости от площади лесных и с/х угодий; Кф - коэффициент для корректирования ущерба в зависимости от стоимости  основных фондов в загрязненном районе; К3 - коэффициент для корректирования ущерба в зависимости от исходного  состояния  загрязненной  среды.

- Определить народнохозяйственный ущерб, наносимый предприятием:

Унх =  Уп  ∙ Кп        тыс. руб.

Таблица 21

Корректирующие коэффициенты

| Количество жителей, тыс. чел | Кн | С/х, лесные угодья, га | Кл | Стоимость основных фондов, млн. руб | Кф | Исходные состояния среды Кос | Кз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000-10000 | 1,5 | До 1000 | 1,1 | До 50 | 1,05 | 1-1,9 | 0 |
| 10001-20000 | 2,0 | До 2000 | 1,2 | 50-100 | 1,1 | 2,0-3,5 | 1,3 |
| 20001-40000 | 2,4 | 2000-3000 | 1,35 | 100-300 | 1,15 | 3,6-3,9 | 1,35 |
| 40001-60000 | 2,5 | 3000-4000 | 1,45 | 300-500 | 1,25 | 4,0-4,9 | 1,4 |
| 60001-100000 | 2,9 | 4000-5000 | 1,6 | 500-700 | 1.3 | 5,0-6,0 | 1,6 |
| 100001-150000 | 3,2 | 5000-7000 | 1,8 | 700-1000 | 1,4 | 6,1-8,0 | 1,7 |
| Свыше 150000 | 3,5 | Свыше 7000 | 2,0 | Свыше 1000 | 1,5 | Свыше 8,1 | 1 ,8 |

4. Сделать выводы.

3.3.2. ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Удельный ущерб, руб./г., причиняемый выбросом загрязнений в атмосферный воздух для любого источника, определяется по формуле:

Уатм = γ σ f M 	                          (30)

где : γ — множитель,   численное   значение   которого    равен 16,5 руб/усл.т (зависит от курса доллара и стоимости одной тонны усл. топлива); σ — показатель относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над территориями различных типов (таблица  22);  f— безразмерный множитель, учитывающий характер рассеивания примеси в атмосфере (зависит от скорости оседания частиц, высоты их выбросов от земли, температуры газа: для частиц, оседающих со скоростью 1 - 20 см/с, он находится в пределах f = 0,89-4; для частиц, оседающих со скоростью менее 1 см/с   f = 0,08); М— приведенная масса годового выброса загрязнений из источника, усл. т/год.

Таблица 22

Значения σ относительной опасности загрязнения     воздуха

над  территориями разных типов

| Тип загрязняемой территории | σ |
| --- | --- |
| Курорты, заповедники, заказники | 10 |
| Пригородные зоны отдыха и садовые участки | 8 |
| Населенные пункты с плотностью населения n (чел/га) | 0,1 n |
| Промышленные предприятия (СЗЗ) | 4 |
| Леса: 1-я группа 2-я группа 3-я группа | 0,2 0,1 0,025 |
| Пашни: южные зоны (южнее 50о с.ш.) Центрально-черноземный район Юг Сибири Прочие районы | 0,25 0,15 0,15 0,10 |
| Сады, виноградники | 0,50 |
| Пастбища, сенокосы | 0,05 |

Значение множителя f, поправки, учитывающей характер рассеяния примеси в атмосфере, определяется следующим образом:

а)       для       газообразных       примесей       и	легких мелкодисперсных частиц с очень малой скоростью оседания (менее 1 см/с) принимается, что:

f = [100 (м) / (100 (м) + φ h)] [u (м/с)/1 + u (м/с)]       	(31)

где: h — геометрическая высота устья источника по отношению к среднему уровню зоны активного загрязнения; φ — поправка на подъем факела выброса в атмосфере, вычисляемая по формуле  φ = 1 + ∆Т / 75°С, где ∆Т — среднегодовая разность температур в устье источника и окружающей атмосфере, °С; u — среднегодовое значение скорости ветра на уровне флюгера, м/с.

б)   для   частиц,   оседающих   со   скоростью   от   1   до   20 см/с принимается, что:

f = [1000(м) / (60 (м) + φ h)]½ + u (м/с) / 1 + u (м/с)]    (32)

в) для частиц, оседающих со скоростью свыше 20 м/с, принимается, что независимо от значений h, φ, ∆T и u, то  f=10.

Значение приведенной массы годового выброса загрязнений в атмосферу из источника (М) определяется по формуле:

M= ΣAi mi	                              (33)

где :  mi—масса годового выброса примеси  i-го вещества  в атмосферу, т/год; Ai —показатель относительной агрессивности примеси i-гo вещества, усл.т/т. Значение показателя А определяется по формуле:

А i = l   г/мЗ  / ПДКi                      (34)

Значения М определяются по формуле 34 раздельно для каждого загрязняющего вещества. Получив все параметры, вычисляем ущерб, который наносят как газообразные вещества, так и аэрозоли.

У=γσfM = γσ(fгMг + fa Ma)           (35)

Пример:

Определите    экономический    ущерб    от    загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ ТЭС по следующим данным: среднегодовое значение скорости ветра u = 4 м/с; выброс  угольной   золы   и   частиц   угля   (недожог),   через единственную трубу ТЭС h = 250 м, составил 40 тыс.т/год; значение разности температур ∆T =150° С.

1. Определяем   поправку на подъем факела выброса в атмосфере φ :

φ = 1 + ∆T / 75 = 1 + 150 / 75 = 3

2. Определяем коэффициент опасности σ над разными территориями: около одной части (10%) зоны активного загрязнения (ЗАЗ) занимают поселки с преимущественно одноэтажной застройкой, средняя плотность населения этой части ЗАЗ составляет n = 20 чел./ га

σ l = 0,1 х n = 0,1 х 20 = 2 х 0,1 = 0,2

Вторая часть ЗАЗ, составляющая 0,3 (30%) занята орошаемыми пашнями. Для нее с учетом поправки на орошении получим:

σ2 = 2x0,25=0,5x0,3=0,15

Третья часть ЗАЗ, составляющая 0,4 (40%) – богарные пашни, для них:

σ3 = 0,25;   σ З = 0,25 х 0,4 = 0,1

Четвертая часть зоны активного загрязнения ЗАЗ 0,2 (20%) —сады и виноградники σ4 = 0,5.

σ4 = 0,5 x 0,2 = 0,1

σ общ. = 0,2 + 0,15 + 0,1 + 0,1 = 0,55

3. Рассчитаем коэффициент рассеивания газов и аэрозолей:

fг =  (100 / 100 + 3 х 250) (4 /1 + 4) = 0,12 х 0,8 = 0,096

fа = (1000 / 60 + 3 х 250) ( 4 / 1 + 4) = 1,11 х 0,8 = 0,89

4. Расчет   приведенных   масс   выбросов   приводится   в таблице 23 по формуле 34.  Из таблицы видно, что  приведенные  массы годовых  выбросов для частиц аэрозолей  и  газов равны  Мп = 3 288 тыс.усл.т/год; Мг = 4 369,52 тыс.усл.т/год.

Таблица 23

Расчет приведенных масс годового выброса примесей

| Смесь | Ai (т.у.т./т) | Mi (тыс.т) | М (тыс.т.у.т) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аэрозоли: |
| Зола донецкого угля | 84 | 38 | 3 192 |
| Пыль угля (недожог) | 48 | 2 | 96 |
| Итого но аэрозолям: |  | 40 | Ма=3 288 тыс.т.у.т. |
| Газообразные в-ва: |
| Сернистый ангидрид | 22 | 120 | 2640 |
| Серный ангидрид | 49 | 10 | 490 |
| Окислы азота | 41,1 | 30 | 1 233 |
| Окись углерода | 1 | 4 | 4 |
| Легкие углеводороды | 1,26 | 2 | 2,52 |
| Итого по газам: |  | 166 | Мг=4369,52 тыс.т.у.т. |

5.   Вычисляем ущерб по формуле 35:

У = 16,5 х 0,55 (0,096 х 4 369,52 + 0,89 х 3 288) = 16,5 х 0,55 х 3 345,79 = 30 363 079,82 рублей/год.

Таким образом, предприятие энергетики наносит ущерб атмосферному воздуху на сумму 30 363 079,82 рублей/год.

Задача 3

Рассчитайте экономический ущерб Уа, причиняемый выбросами в атмосферу (руб/год) предприятием. Все необходимые данные приведены в таблице 24 по вариантам.

Таблица 24

Исходные данные для задачи  №3

| № | Вид загрязнений | mi т/год | А т.у.т./т | η % | ∆Т | U м/с | Тип территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дым от ТЭЦ | mSO2=12000т mNO=3000т mCO=4000т | 22 16,7 0,33 | 91 | 50 | 1 м/с | Промышлен ный лес гр.2 |
| 2 | Факел | m зоны = 3800т m пыли = 2000т | 84 48 | 80 | 60 | 3 | курорт |
| 3 | Транспорт | mNO = 4000т mCO = 6000т m сажа = 2000т | 16,7 0,33 48 | 85 | 40 | 1,8 | сады-огороды |
| 4 | Свалка | mSO2 = 7000т mSO = 2000т mCO = 6000т | 49 22 1 | 75 | 30 | 1,5 | населенные пункты с плотностью n = 60ч/га |
| 5 | Аммиак NH3 | mNH3 = 10000т | 25 | 88 | 50 | 1,4 | пастбища |
| 6 | Транспорт | m ацетон = 5000т m хлор = 3000т m сероводород =7000т | 2,86 33,3 125 | 92 | 60 | 1,3 | город n = 120 чел/га поле |
| Продолжение таблицы 24 |
| 7 | Бытовой газ | mCO = 2000т mNO2 = 1000т mSO2= 1500т | 0,33 11,7 22 | 65 | 70 | 2,5 | пастбища, сенокосы, поля |
| 8 | Свалка | mNH3 = 1200т m бензапирен =0,01т m пыли = 2000т | 25 1000000 6,7 | 55 | 50 | 2 | Пастбища, сенокосы, город n = 75 чел/га |
| 9 | Факел | m сероводород = 7000т mCO = 2000т m формальдегид = 3000т m бензол = 0,2т | 125 0,33 333 1,25 | 96 | 40 | 1,5 | пашня, курорт, промзона. |
| 10 | Дым ТЭЦ | m ацетон = 2000т mNH3 = 4000т m пыли = 3000т | 2,86 25 6,7 | 75 | 73 | 2,5 | Город с n = 125 чел/га, сады-огороды, лес – 2 гр. |

Задача 4

Условия метеорологического рассеивания газовоздушной смеси, выбрасываемого предприятием в атмосферу,  в значительной степени зависит от того,   являются ли выбросы "холодными" или "нагретыми".   Определите максимальную концентрацию вредного вещества и расстояние, на котором обнаруживается эта максимальная концентрация вещества от источника загрязнения. Критерием "нагретости" выбросов является вспомогательный фактор  f.  При f ≤100 выбросы считаются "нагретыми". При f > 100  выбросы считаются "холодными".

Коэффициент  рассеивания газовоздушной смеси:

(36)

Объем выходящих газов из трубы Vr (м³/с):

(37)

υm  — опасная скорость ветра на уровне флюгера

(38)

m - коэффициент,   определяемый по формуле:

(39)

Коэффициент    n   определяют в зависимости от величины вспомогательного параметра υm ,   при которой возможен отрыв факела выброса от трубы:

Если 2 ≥ υm ≥ 0,3 , то     (40)

Если  υm > 2, то n = 1; если  υm < 0,3, то n = 3

Коэффициент метеорологического разбавления:

,                          (41)

Величины Н,  Тв,  Тг,   ∆Т,  Vг,  А,   F,   r - заданы в соответствии с данными Вашего варианта,       α  = 0,5;         Р/Ро = 2

Определяют максимальную концентрацию вредного компонента в приземном слое воздуха -  Сmax (мг/м³):

(42)

При расчетах рассеивания газообразных компонентов определяют расстояние Хm (м),  на котором наблюдается максимальная концентрация Сmax,  по формуле:

Хm = d ∙ H                                        (43)

где коэффициент d определяется следующим образом:

Если  υm ≤ 2, то  d = 4,95 ∙ υm (1+0,28  )                (44)

Если  υm > 2, то  d = 7∙  (1+0,28  )                 (45)

Таблица 25

Исходные данные для задачи  №4

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3 |
| Тв ºС | 20 | 22 | 24 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 |
| Тг ºС | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| υо м/с скорость выхода | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 | 40 | 50 |
| Н, м | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Д, м | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Регион | Урал | Москва | С-П | Новосиб. | Урал | Москва | С-П | Новосиб. | Д/В | Д/В |
| А | 160 | 120 | 160 | 200 | 160 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| компонент | Фенол | Диок. азота | Диок. серы | Зола углей | фенол | Диок. азота | Диок. серы | Зола угле | СО | СО |
| Ст мг/м3 | 0,45 | 5,5 | 10 | 20 | 0,45 | 5,5 | 10 | 20 | 50 | 50 |
| F | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Вопросы для самоконтроля знаний

1. Какими показателями можно оценить экономическую эффективность малоотходных и ресурсосберегающих производств?

2. Назовите источники финансирования природоохранной деятельности.

3. Какие существуют виды платы за пользование природными ресурсами, загрязнение окружающей среды?

4. Каковы основные принципы оценки экологических ущербов?

ТЕМА 4. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

4.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Экологическая аттестация и паспортизация служит для документального описания эколого-экономических характеристик объектов природоохранной деятельности: территорий, территориально-производственных комплексов и хозяйственных объектов.

Для этих целей разработаны формы экологического паспорта предприятия (производственного объединения), территории и методики проведения экологической паспортизации (Т.А. Акимова, В.В. Хаскин, 1994).

Экологический паспорт предприятия разрабатывается для всех видов техногенных воздействий на окружающую среду и сравнительного анализа вклада различных производственных процессов в общую природе емкость. Он содержит нормативно-справочную, фактографическую и отчетную информацию о природоемкости производства.

В экологический паспорт вносится, периодически корректируется и обновляется информация об исходных данных для расчета материально-энергетических балансов, нормативы ресурсопотребления, производственных циклом. Важными разделами паспорта являются результаты инвентаризации отходов производства, где дается описание условий образования и характеристики всех источников газовых выбросов, сточных вод, твердых и жидких отходов, приводятся сведения о текущей экономике предприятия, о планируемых и фактических затратах на мероприятия по достижению нормативных ПДВ и ПДС, а также и о других природоохранных мерах.

Паспорт дает возможность осуществить экологическую аттестацию того или иного хозяйственного объекта по признакам его соответствия требованиям предельно допустимой техногенной нагрузки и экологической территории.

Экологический паспорт территории составляется с целью информационного обеспечения широкого круга пользователей информацией для решения научных, организационных и практических задач, которые направлены на рациональное природопользование. Дается систематизированная сводка данных о современном состоянии природных комплексов территории и воздействующих на них антропогенных факторов. Данный паспорт рассчитан на территорию административного района, но может использоваться и для других территориальных образований. В качестве примера приведем экологический паспорт территории, разработанный в 1990 году НИИ охраны природы и заповедного дела, предусматривающий документальную фиксацию более 2,5 тысячи различных показателей по основным разделам:

- общие сведения (административное деление, население территории, землеустройство);

- природные условия (географическая характеристика, геологическое строение, климат, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный покров и животный мир);

- хозяйственная структура (специализация хозяйства, промышленность, энергетика и теплоснабжение, горнодобывающая промышленность, транспорт и пути сообщения, водное хозяйство, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охотничье хозяйство, рыбное хозяйство);

— загрязнение природной среды (загрязнение атмосферного воздуха, почв, природных вод, сельхозпродукции, заболеваемость населения, животных и растений в результате загрязнения природной среды);

— охрана природных комплексов (охраняемые природные территории, генофонд, зоны рекреации).

К паспорту прилагается атлас тематических карт и составляется общая экологическая карта территории. В конце документа дается заключение об экологической ситуации, что фактически является экологической аттестацией территории [1, 3].

4.2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ БИОСФЕРЫ

Стандартизация—это разработка и внедрение научно-обоснованных, обязательных для выполнения требований и норм, регламентирующих человеческую деятельность по отношению к окружающей среде. Стандарты качества окружающей среды устанавливают государственные органы: Госстандарт России, Министерство здравоохранения и социального развития и др. министерства.

Стандарты подразделяются на государственные (ГОСТ и ГОСТ Р), отраслевые (ОСТ) и стандарты предприятия (СТП).

Обозначения государственных стандартов состоят из номера системы по классификатору (17—индекс охраны природы), шифра комплекса (таблица 26), шифра группы (таблица 27), порядкового номера стандарта и года его регистрации. Первый разработанный стандарт  ГОСТ 17.0.0.01—76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов»  был введен 01.01.1977г. и установил систему стандартов, направленных на охрану природы.

Отраслевые стандарты (нормы), например, в строительстве нефтегазовых объектов распространяются на инженерные изыскания, проектирование и строительство наземных и подземных магистральных и промысловых трубопроводов, дорог и других объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений. Основным документом являются Ведомственные строительные нормы (ВСН-89) «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды». В отрасли разработаны также методические рекомендации по экологической паспортизации объектов, строительных организаций и предприятий; типовые природоохранные разделы (эталоны природоохранных разделов) проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР) - аналогов стандартов предприятий.

Таблица 26

Комплексы природоохранных стандартов

| № | Комплекс стандартов | Кодовое наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-методические | - |
| 2 | По охране и рациональному использованию вод | Гидросфера |
| 3 | По защите атмосферы | Атмосфера |
| 4 | По охране и рациональному использованию почв | Почвы |
| 5 | По улучшению использования земель | Земли |
| 6 | По охране флоры | Флора |
| 7 | По охране фауны | Фауна |
| 8 | По охране и преобразованию ландшафтов | Ландшафты |
| 9 | По охране и рациональному использованию недр | Недра |

Таблица 27

Классификация системы стандартов в области охраны природы

| № | Группа стандартов |
| --- | --- |
| 1 | Основные положения |
| 2 | Термины, определения, классификация |
| 3 | Показатели качества природных сред, параметры загрязняющих выбросов (сбросов) и показатели интенсивности использования природных ресурсов |
| 4 | Правила охраны природы и рационального использования природных ресурсов |
| 5 | Методы определения параметров состояния природных объектов и интенсивности хозяйственного воздействия |
| 6 | Требования к средствам контроля и измерений состояния окружающей природной среды |
| 7 | Требования к устройствам, аппаратам и сооружениям по защите окружающей среды от загрязнений |
| 8 | Прочие стандарты |

Преемственность в работе по стандартизации охраны окружающей среды сохранена в Российской Федерации после ликвидации СССР. Работы по стандартизации продолжаются, растет число межгосударственных стандартов СНГ. В настоящее время действуют более 110 Государственных стандартов в этой области [5]. В соответствии с Законом РФ «О стандартизации» от 10.06.1993 №5154-1 ежегодно составляется программа по разработке новых и пересмотру действующих стандартов. Поэтому число федеральных стандартов, соответствующих стандартам МОС (ISO)¹ и МЭК (IЕС)², планомерно увеличивается и сегодня составляет около 80%. Основные государственные и отраслевые стандарты, связанные с природоохранной деятельностью в промышленной сфере [4].

¹  — Международная организация по стандартизации.

²  — Международная электротехническая комиссия.

Вопросы для самоконтроля знаний

1. Сформулируйте понятие «экостандартизация» и «экологическое нормирование».

2. Какими нормативными правовыми документами регламентируется природоохранная деятельность на промышленных предприятиях?

3. Как обозначаются государственные стандарты?

4. Назовите формы и уровни других экологических нормативов и стадии их формирования. Какова структура экологического предприятия?

5. Объясните понятие «санитарно-защитная зона» (СЗЗ). Назовите размеры таких зон?

6. Как можно оценить «условие безопасности» для атмосферы, гидросферы и литосферы?

ТЕМА  5. ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. ОЧИСТКА И ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ,

ДЫМОВЫХ ОТХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ

Представленные аппараты и устройства сгруппированы по типу очищаемой среды (газовая, жидкая, твердая комбинированная). Газообразные промышленные отходы включают в себя не вступившие в реакции газы исходного сырья; газообразные продукты; отработанный воздух окислительных процессов; сжатый воздух для транспортировки порошковых материалов, для сушки, нагрева, охлаждения и др.; индивидуальные газы (аммиак, водород, диоксид серы); смеси нескольких компонентов (азотоводородная, аммиачно-воздушная смесь, смесь диоксида серы и фосгена); газопылевые потоки разных технологий; отходящие дымовые  газы термических реакторов, топок, а также отходы газов, образующиеся при вентиляции рабочих мест и помещений.

Кроме того, все порошковые технологии сопровождаются интенсивным выделением газопылевых отходов. Пылеобразование происходит в процессах измельчения, смешения,   сушки и транспортирования порошковых и гранулированных сыпучих материалов.

Для очистки газообразных и пылевых выбросов с целью их обезвреживания или извлечения из них дорогих из них дорогих и дефицитных компонентов применяют:

«сухие» механические пылеуловители;

«сухие»  пористые фильтры;

«сухие»  и мокрые  электрофильтры;

«мокрые» пыле- и газоулавливающие аппараты;

комбинированные технологические схемы.

5.2. СУХИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ

Их условно делят на три группы: пылеосадительные камеры, принцип работы которых основан на действии силы тяжести (гравитационные силы);  инерционные пылеуловители, принцип работы которых основан на действии силы инерции;  циклоны, батарейные циклоны, вращающиеся пылеуловители, принцип работы которых основан на действии центробежной силы.

Пылеосадительные камеры. Очистку газов от пыли под действием сил тяжести производят в пылеосадительных камерах (рис. 3). Запыленный газ поступает в камеру 1, внутри которой установлены горизонтальные перегородки (полки) 2. Частицы пыли оседают из газа при его движении между полками, расстояние между которыми обычно составляет 0,1 – 0,4 м. При такой небольшой высоте каналов между полками уменьшается путь осаждающихся частиц пыли. Вместе с тем наличие полок позволяет увеличить эффективную поверхность осаждения частиц. Уменьшение пути частиц и увеличение поверхности осаждения способствуют уменьшению времени осаждения и, следовательно, повышению степени очистки газа и производительности камеры. Однако скорость потока газа в камере ограничена тем, что частицы пыли должны успеть осесть до того, как они будут вынесены потоком газа из камеры.

Газ, пройдя полки, огибает вертикальную отражательную перегородку 3 (при этом из него осаждается под действием сил инерции дополнительно некоторое количество пыли) и удаляется из камеры. Одновременно отражательная перегородка способствует более равномерному распределению газа между горизонтальными полками камеры, так как в этом случае гидравлическое сопротивление каналов между ними одинаково.

Рис. 3. Пылеосадительная камера

1 - камера; 2 - горизонтальные перегородки (полки); 3 - отражательная перегородка;

4 - дверцы.

Пыль, осевшая на полках, периодически удаляется с них вручную специальными скребками через дверцы 4 в боковой стенке или смывается водой.

Под действием силы тяжести удается достаточно полно выделить из газа лишь крупные частицы пыли. Поэтому пылеосадительные камеры используют только для предварительной, грубой очистки газов, содержащих частицы пыли относительно больших размеров (>100 мкм). Степень очистки газа от пыли в этих аппаратах обычно не превышает 30-40%. В настоящее время пылеосадительные камеры ввиду их большой громоздкости и сравнительно малой эффективности вытесняются другими аппаратами, в которых применяются более совершенные способы очистки газа.

Инерционные пылеуловители.  Действие пылеуловителей такого типа основано на использовании инерционных сил, возникающих при резком изменении направления газового потока, которое сопровождается значительным уменьшением его скорости, устанавливая на пути движения запыленного газа (например, в газоходе) отражательные перегородки или применяя коленчатые газоходы, изменяют направление движения газа на 90° или 180°. При этом частицы пыли, стремясь сохранить направление своего первоначального движения, удаляются из потока. Для эффективного улавливания пыли скорость потока газа перед перегородками должна составлять не менее 5-15 м/сек.

Жалюзийный пылеуловитель (рис. 4) состоит из собственно инерционного первичного пылеуловителя 1 и вторичного пылеуловителя – циклона 2. Запыленный газ поступает в пылеуловитель 1, жалюзи 3 которого представляют собой набор наклонных колец, установленных с зазором 2-3 мм и немного перекрывающих друг друга. Жалюзи имеют коническую форму для того, чтобы скорость газа в различных поперечных сечениях аппарата оставалась примерно постоянной.

Рис. 4. Пылеосадительная камера

1–первичный пылеуловитель, 2– циклон, 3– жалюзи, 4– патрубок,  5–пылесборник

Частицы пыли, ударяясь о кольца жалюзи, отбрасываются к оси конуса, а освобождаемый от наиболее крупных частиц пыли газ проходит через зазоры в конусе и удаляется через патрубок 4. Небольшая часть газа (примерно 10%), в которой концентрируется основная масса частиц, поступает в циклон 2, где под действием центробежных сил освобождается от основной массы пыли и возвращается на доочистку в первичный жалюзийный пылеуловитель. Пыль удаляется из циклона через патрубок 5. Жалюзийные пылеуловители могут устанавливаться в горизонтальных и вертикальных газопроводах.

Перегородки в инерционных пылеуловителях устанавливают для изменения направления движения газов. Газ в инерционный аппарат поступает со скоростью 5-15 м/с. Пылевые частицы, стремясь сохранить направление движения после изменения направления движения потока газов, осаждаются в бункере. Эти аппараты отличаются от обычных пылеосадительных камер большим сопротивлением и высокой степенью очистки газа [7].

Большое внимание при проектировании пневмотранспортных и других устройств пылеочистки необходимо уделять узлам отделения материала от транспортирующего воздуха — разгрузочным и пылеулавливающим устройствам (циклонам, фильтрам и т. п.).

Предпочтение отдается центробежным циклонам, выполняющим одновременно и роль пылеулавливающего аппарата. Эффективность улавливания пыли в циклонах повышается с уменьшением диаметра корпуса, но при этом снижается их пропускная способность. Для обеспечения соответствующей производительности пневмотранспортной установки небольшие циклоны груп пируют в батарею, коэффициент пылеулавливания которой составляет 0,76-0,85 и несколько повышается с увеличением  входной скорости (с 11 до 23 м/с). Использование вместо циклонов вихревых пылеуловителей обеспечивает улавливание частиц пыли размером 5-7 мкм.

Воздух после разгрузочных устройств или циклонов, насыщенный субмикронными частицами, должен направляться на доочистку в пылеуловители, характеризуемые: степенью пылеулавливания - отношением количества пыли, задержанной пылеуловителем, к количеству пыли в очищаемом запыленном воздухе; сопротивлением пылеуловителя, определяющим экономичность процесса пылеулавливания; габаритными размерами и массой, надежностью и простотой обслуживания.

Циклоны (рис. 5) рекомендуется использовать для предварительной очистки газов и устанавливать перед высокоэффективными аппаратами (например, фильтрами или электрофильтрами) очистки.

Рис. 5. Циклон конструкции НИИОгаз

1 - корпус; 2 - коническое днище; 3 - крышка;

4 - входной патрубок; 5 - пылесборник; 6 - выхлопная труба.

Основные элементы циклонов - корпус, выхлопная труба 6 и бункер 5. Газ поступает в верхнюю часть корпуса через входной патрубок 4, приваренный к корпусу тангенциально. Улавливание пыли происходит под действием центробежной силы, возникающей при движении газа между корпусом и выхлопной трубой. Уловленная пыль ссыпается в бункер, а очищенный газ выбрасывается через выхлопную трубу (см. рис. 5).

В зависимости от производительности циклоны можно устанавливать по одному (одиночные циклоны) или объединять в группы из двух, четырех, шести или восьми (групповые циклоны).

Для расчетов режимов и выбора марки (конструкции) циклона необходимы исходные данные: Vг—количество очищаемого газа при рабочих условиях, м3/с; pг—плотность газа при рабочих условиях, кг/м3; μ— динамическая вязкость газа при рабочей температуре, Па∙с; дисперсный состав пыли, задаваемый двумя параметрами dm и  lgг  запыленность газа Свх   г/м3; pч— плотность частиц, кг/м³; η — требуемая эффективность очистки газа.

Конструкцию и режимные параметры циклона рассчитывают методом последовательных приближений [5] или используя более современный математический аппарат [8, 9].

5.3. СУХИЕ ПОРИСТЫЕ ФИЛЬТРЫ

Для очистки запыленных газов все большее распространение получает на последних ступенях сухая очистка рукавными фильтрами. Степень очистки газов в них при соблюдении правил технической эксплуатации достигает 99,9%. Классификация рукавных фильтров возможна: по форме фильтровальных элементов (рукавные, плоские, клиновые и др.) и наличию в них опорных устройств (каркасные, рамные); месту расположения вентилятора относительно фильтра (всасывающие, работающие под разрежением, нагнетательные, работающие под давлением); способу регенерации ткани (встряхиваемые, с обратной, с импульсной продувкой и др.); наличию и форме корпуса для размещения ткани (прямоугольные, цилиндрические, открытые (бескамерные); числу секций в установке (одно- и многокамерные); виду используемой ткани (например, стеклотканевые).

В качестве фильтровальных материалов применяют ткани природных волокон (шерстяные, редко хлопчатобумажные), из синтетических (нитроновые, лавсановые, полипропиленовые и др.), а также стеклоткани. Наиболее распространены лавсан, терилен, дакрон, нитрон, орлон, оксалон, сульфон. Последние два материала представляют полиамидную группу волокон, обладающих термостойкостью при 250-280 °С. Для фильтровальных тканей наиболее характерно саржевое переплетение. Применяют так же нетканые материалы - фетры, изготовленные свойлочиванием шерсти и синтетических волокон.

Рассмотрим подробнее группу материалов из нетканых иглопробивных фильтровальных полотен, наиболее перспективных в производстве порошковых материалов. Таллинской фирмой «МИСТРА» предлагаются полотна марок «Фильтра-220», «Фильтра-330», «Фильтра-550» для использования их в аспирационных или вакуумных рукавах и карманных (мешочных) фильтрах очистки газов, пылеулавливания технологических продуктов, а также в системах вентиляции.

Разработка и промышленное изготовление дешевых фильтровальных  материалов, обладающих высокой эффективностью при достаточной механической прочности и стойкости в кислых и щелочных средах, например, при химическом полировании хрусталя, открывают пути для более широкого их применения. Фильтрующий материал Beckinax (Великобритания) изготавливают в виде штапеля, так и в виде длинных нитей разного диаметра  из нержавеющей стали. Этот материал при скорости фильтрации 180 м³ / (м² ∙ ч) имеет сопротивление 1200 Па и ту же эффективность, что и текстильные ткани, высокую абразивную устойчивость, температуростойкость (до - 500°С), регенерируется известным способом и хорошо фильтрует газы, содержащие SO2.

Для случая, когда высокая фильтрующая способность должна сочетаться с высокой теплостойкостью и стойкостью к агрессивной химической среде, фирма Du Рont (США) предлагает три вида материалов (войлок и ткани) для фильтрации сухих частиц: номекс (арамидное волокно), тефлон (фторуглерод) и тефэр (войлок выполненный из смеси тефлона (85 %) со стекловолокном (15 %) Эти материалы выдерживают рабочую температуру 100-250°С.

Отечественной промышленностью выпускаются фильтры рукавные: с импульсной продувкой (ФРИ), каркасные импульсные (ФРКИ), заводы-изготовители ОАО «СФ НИИОГА3», ЗАО «Кондор-Эко»; циклонные РЦИЭ, РЦИРЭ и РЦИЭК, завод-изготовитель ОАО «Дзержинскхиммаш» и другие, например, ФРЦИ-ЗО, ФРИА-900 по спецзаказу.

При очистке фильтрованием газы, содержащие взвешенные твердые частицы, проходят пористые перегородки, пропускающие газ и задерживающие на своей поверхности твердые частицы.

В зависимости от вида фильтровальной перегородки различают следующие фильтры для газов:

а) с гибкими  пористыми перегородками из природных, синтетических и минеральных волокон (тканевые материалы), нетканых волокнистых материалов (войлок, картон и др.), пористых листовых материалов (губчатая резина, пенополиуретан и др.), металлоткани;

б) с полужесткими пористыми перегородками (слои из волокон, стружки, сеток);

в) с жесткими пористыми перегородками из зернистых материалов (пористые керамика, пластмассы, спеченные или спрессованные порошки металлов и др.);

г) с зернистыми  слоями из кокса, гравия, кварцевого песка и др.

Фильтры с жесткими пористыми перегородками. Для сверхтонкой очистки газов, требуемой в некоторых химических производствах, используют фильтры с жесткими перегородками из керамических, металлокерамических и пластмассовых пористых материалов или мелкоячеистых металлических сеток и перфорированных листов. Весьма полная очистка газа в них достигается вследствие извилистости и многослойного расположения пор в фильтрующем материале.

Принцип устройства таких фильтров показан на примере металлокерамического фильтра, применяемого для очистки от пыли реакционных газов карбидных печей (рис. 6). В корпусе 1 фильтра находится ряд открытых сверху металлокерамических гильз 2, герметически закрепленных в общей решетке 3. Запыленный газ поступает в аппарат через входной штуцер 4 и проходит сквозь стенки гильз, очищаясь при этом от пыли. Очищенный газ удаляется через штуцер 5. Очистка фильтрующих элементов от осевшей на них пыли производится периодически обратной продувкой сжатым воздухом, поступающим через коллектор 6. Пыль собирается в бункере 7 и удаляется из фильтра. С помощью металлокерамических фильтров можно отделять твердые частицы размером более 0,5 мкм.

Рис. 6. Металлокерамический фильтр

1 - корпус; 2 - металлические гильзы; 3 - решетка; 4 - входной штуцер;

5 - выходной штуцер; 6 - коллектор сжатого воздуха; 7 - бункер.

Гильзы металлокерамических фильтров изготовляют из гранул, порошка или стружки металла путем прессования и спекания, проката или литья. Они более прочны и менее хрупки, чем керамические, отличаются высокой механической прочностью и химической стойкостью, а также хорошо противостоят резким температурным колебаниям. Поэтому металлокерамические фильтры применяются для очистки химически агрессивных горячих газов.

Наряду с очисткой газовых потоков от пыли важной является очистка и обезвреживание дымовых газов от продуктов топлива, для которых часто применяют метод адсорбции. В сухом способе очистки дымовых газов фильтрация очищаемых выбросов происходит через неподвижный (адсорберы  периодического действия) или движущийся слой адсорбента. Наиболее распространены адсорберы периодического действия, в которых период контактирования очищаемого газа с твердым поглотителем чередуется с периодом его регенерации.

Адсорберы  выполняются в виде вертикальных, горизонтальных либо кольцевых емкостей, заполненных пористым адсорбентом. Выбор конструкции определяется скоростью газовой смеси, размером частиц адсорбента, требуемой степенью очистки и рядом других факторов. Вертикальные адсорберы применяют при небольших объемах очищаемого газа, а горизонтальные и кольцевые - при десятках и сотнях кубометров газа в час.

При проектировании или выборе конструкции адсорбера учитывают: объемный расход очищаемого газа, м3/с, концентрацию удаляемой примеси, мг/м³, и давление отходящих газов, Па, по которым определяют необходимую массу адсорбента, конструктивные размеры, гидравлическое сопротивление аппарата и время защитного действия адсорбера.

5.4. ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ (СУХИЕ И МОКРЫЕ)

Метод электроосаждения (улавливания пыли в электрическом поле) заключается в следующем. Частицы пыли (или капельки влаги) сначала получают заряд от ионов газа, которые образуются в электрическом поле высокого напряжения, а затем движутся к заземленному осадительному электрозаряду. Попав на заземленный уловитель, частицы прилипают и разряжаются. Когда осадительный электрод обрастает слоем частиц, они стряхиваются под воздействием вибрации и собираются в бункере [2].

Электрофильтры применяются там, где необходимо очищать очень большие объемы газа и отсутствует опасность взрыва: для улавливания летучей золы на современных электростанциях, пыли в цементной промышленности, дыма, в системах кондиционирования воздуха, в металлургии и других отраслях [7].

Существует несколько типовых конструкций сухих (ЭГА, УГМ, УГ, УГТ, ОГП, УВ, ЭВТ и др.) и мокрых (С, ПГ, ДМ, БВК, ШМК и др.) электрофильтров [4, 9].

Наиболее совершенный способ очистки газов от взвешенных частиц пыли размером до 0,01 мкм (d < 0,01) и эффективностью очистки η = 99-99,5%. Принцип действия электрофильтра: ионизация пыле-газового потока у поверхности коронирующих электродов. Частицы приобретают отрицательный заряд, пылинки движутся к осадительному электроду, имеющему положительный заряд. При встряхивании электродов осажденные частички пыли под действием силы тяжести падают вниз в сборник пыли. Электроды требуют большого расхода электроэнергии – это их основной недостаток (рис. 7).

Один из самых совершенных методов очистки от частиц пыли и тумана. Он основан на ударной ионизации газа, передача заряда ионов частицам примесей и осаждение последних на электродах.

Эффективность очистки колеблется от 0,95 до 0,99. Зависит от скорости движения частиц в электрическом поле (Wэ) и удельной поверхности осадительных электродов (F).

Наиболее эффективной очисткой воздуха от различных примесей являются комбинированные методы. Например, очистка газов в циклонах – скрубберах Вентури, а затем в электрофильтрах.

Рис. 7. Схема трубчатого электрофильтра

1 - камера; 2 - осадительный электрод; 3 - коронирующий электрод; 4 - рама;

5 - изолятор; 6 - рама; 7 – входной газоход; 8 - распределительная решетка;

9 - выходной газоход.

На предприятиях повсеместно используют различные методы очистки отходящих газов от аэрозолей (пыли, золы, сажи) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO, NO2, SO2, SO3 и др.), однако, сточки зрения будущего, аппараты пылегазоочистки по вышеуказанным причинам не имеют перспектив.

5.5. АППАРАТЫ «МОКРОГО» ПЫЛЕ- И ГАЗОУЛАВЛИВАНИЯ

При очистке газов от частиц пыли и переработке газообразных отходов успешно применяют мокрое пылеулавливание, сухую и последующую мокрую очистку (последняя может сочетаться с адсорбционной доочисткой).

Развитая поверхность контакта фаз способствует увеличению эффективности пылеулавливания. В промышленности используют мокрые пылеуловители (промыватели) капельного, пленочного и барботажного типов. Конструктивно аппараты могут быть полыми, тарельчатыми, механического и ударно-инерционного действия (ротоклоны), а также скоростного типа (трубки Вентури и другие инжекторы).

Необходимо стремиться к созданию мокрых промывателей с минимальным гидравлическим сопротивлением, работоспособных при низких расходах воды. Эффективность очистки пыли зависит от размеров улавливаемых частиц и от других свойств пыли. Необходимость концентрирования системы жидкость - твердое тело с возвратом очищенной воды на пылеулавливание, накопление в орошаемой жидкости растворимых компонентов пыли, усложняет систему мокрого пылеулавливания.

Процесс улавливания пыли мокрым методом можно представить как перенос твердой фазы из газовой среды в жидкую и удаление  последней из аппарата вместе с твердой фазой. В зависимости от формы контактирования фаз способы мокрой пылеочистки можно разделить на улавливание: в объеме (слое) жидкости (рис. 8а) и распыленной жидкостью в объеме газа (рис. 8б).

а		                                                          б

Рис. 8. Способы мокрого пылеулавливания:

а –  в объеме (слое) жидкости; б – распыленной жидкостью в объеме газа;

1 – капля жидкости; 2 – твердые частицы; 3 – пузырьки газа; Г – газ;  Ж – жидкость.

5.6. СКРУББЕРЫ (ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ)

При объемно-жидкостном способе поток запыленного газа пропускают через определенный объем жидкости. Для этой цели используют пенные пылеуловители с провальными тарелками или тарельчатые скрубберы (рис. 9а), эффективность которых может достигать 90-95%.

а		                                                     б

Рис. 9. Тарельчатый скруббер (а) и пылеуловитель

вентиляционный мокрый (б):

1 – корпус; 2, 4 – перегородки; 3 – водоотбойник; 5 – каплеуловитель;

6 – вентиляционный агрегат; 7 – устройство для регулирования уровня воды.

Улавливание пыли пленками жидкости характеризуется контактом газа и жидкости на границе двух сред без перемешивания. Захват (собственно улавливание) твердых частиц тонкими пленками жидкости происходит на поверхностях конструктивных элементов. К этой группе устройств относятся скрубберы с насадкой, мокрые циклоны, ротоклоны и т. п. На рис. 9б показана схема ПВМ — пылеуловителя вентиляционного мокрого.

Улавливание пыли распыленной жидкостью заключается в том, что орошающая жидкость вводится в запыленный объем (поток) газа в распыленном или дисперсном виде. Орошающая жидкость распыляется из форсунок под давлением или за счет энергии самого потока газа. Первый способ распыления используется в полых скрубберах, второй - в турбулентных промывателях и скрубберах Вентури (рис. 10).

Рис. 10. Скруббер Вентури:

1-конфузор, 2-труба Вентури, 3- корпус с каплеуловителями

Скрубберы Вентури (сочетание трубы с каплеуловителем центробежного типа) обеспечивают очистку газов от частиц пыли практически любого дисперсного состава. В зависимости от физико-химических свойств улавливаемой пыли, состава и температуры газа выбирают режим работы скруббера Вентури. Скорость газа в горловине 30-200 м/с, удельное орошение 0,1- 6 л/м³. Эффективность очистки от пыли зависит от гидравлического сопротивления. Скрубберы Вентури эффективно работают при допустимой запыленности очищаемых газов 30 г /м3, предельных температуре очищаемого газа 400°С, удельном орошении 0,5 — 2,5 л/м³ и гидравлическом сопротивлении 6 —12 кПа.

Конструкция часто дополняется каплеуловителем циклонного типа (КЦТ), который обеспечивает улавливание капель при содержании жидкости до 1 л/м3, t ≤ 400°С, концентрации капельной влаги после сепарации 70 мг/м3. Гидравлическое сопротивление 350Па и производительность КЦТ (l,7-8,25)103 м3/ч.

Скрубберы Вентури типа СВ-Кк (комплект скруббер-сепаратор, один или два) имеют следующие характеристики:

Объем очищаемых газов, 103м3/ч………………………..50-500

Расход орошающей жидкости, м3/ч……………………...65-400

Температура очищаемых газов, °С………………………≤ 120

Концентрация взвешенных частиц, г/м3 ………………..≤ 10

Удельное орошение, л/м3 ………………………………..0,5-3,5

Гидравлическое сопротивление, кПа……………………4-12

Созданы скрубберы центробежные вертикальные, батарейные СЦВБ-20, обеспечивающие среднюю производительность по газу (9…20)∙ 103 м3/ч при t ≤ 60°С, запыленности ≤ 10 г/м3 и гидравлическом сопротивлении скрубберов 1,7 кПа.

Мокрая очистка газов с частицами 2 - 3 мкм возможна в скрубберах центробежного типа СЦВП, в которых жидкость дробится непосредственно запыленным газом. Шлам, оседающий в нижней части скруббера, выводится эйрлифтом в контейнер, а осветленная жидкость вновь возвращается в скруббер. Производительность таких аппаратов (5-20)∙ 103 м3/ч, допустимая запыленность 2 г/м3, температура газов 80°С, гидравлическое сопротивление 2,4 кПа, расход воды на очистку 0,05 л/м3.

Разработаны скрубберы ударно-инерционного типа с пылеуловителями вентиляционными мокрыми. Производительность таких скрубберов (3 …40) ∙ 103 м3/ч. Запыленность газов 10 г/м3, гидравлическое сопротивление аппарата 0,8 - 2 кПа, расход воды 10- 40 г на 1 м3 очищаемого воздуха.

Для химической очистки газов от соединений фтора с содержанием до 1 г/м3 растворами гидроксида или карбоната натрия можно рекомендовать скрубберы с шаровой подвижной насадкой и полые. Эффективность очистки газов от пыли зависит от дисперсности, плотности, склонности к слипанию, сыпучести, абразивности, смачиваемости, гигроскопичности, растворимости и др. Однако основной параметр при выборе пылеуловителя - размер частиц. Необходимо знать дисперсный состав пыли, задаваемый в виде таблиц или интегральных кривых. Гранулометрический состав большинства видов пыли подчиняется логарифмическому закону распределения частиц по размерам.

Для очистки или обезвреживания газообразных отходов или технологических газов с целью извлечения из них сопутствующих (полезных) газообразных компонентов широко используют метод абсорбции. Абсорбция основана на непосредственном взаимодействии газов с жидкостями. Выделяют физическую абсорбцию, основанную на растворении газа в жидкости, и хемосорбцию, в основе которой лежит химическая реакция между газом и жидким поглотителем.

Абсорбционной очистке подвергают газообразные отходы, содержащие один или несколько извлекаемых компонентов. В зависимости от используемого абсорбента (табл. 28) и его селективности можно выделить либо один компонент, либо последовательно несколько. В результате абсорбции получают очищенный газ и насыщенный раствор, который должен быть легко регенерируемым с целью извлечения полезных газов и возвращения его на стадию абсорбции [9].

Таблица 28

Абсорбенты, применяемые для очистки отходящих газов [9]

| Поглощаемые компоненты | Абсорбенты |
| --- | --- |
| N2Оз, NО5 | Вода, водные растворы и суспензии: NaOH, Nа2СОЗ, |
|  | NаНСОз, КОН, К2СОз, КНСОз, Са(ОН)2,СаСОз, |
|  | Мg(ОН)2, Ва(ОН)2, ВаСОз, NH4 HСОЗ |
| NO | Растворы FeCI2, FeSО4, Nа2S2О3, NaHСО3, Nа2SО3, |
|  | NаНSОз |
| S02 | Вода, водные растворы: Nа2S О3 (18-25%-e), NH4 ОH |
|  | (5-15%-e), Са(ОН)2, Nа2СОЗ (15-20%-е), NaOH (15- |
|  | 25%-е), КОН, (NН4)2SОЗ (20-25%-е); ZnSОз, К2СОз, |
|  | суспензии СаО, MgO, СаСОз, ZnO, золы; ксилидин - |
|  | вода (1: 1), диметиланилин С6НЗ(СНЗ)2NН2 |
| H2S | Водные растворы Nа2СОз + NазАsО4(Nа2НАsОз), Аs2Оз |
|  | (8-10 г/л) + NНз (1,2-1,5 г/л) + (NН4)зАsОз(3,5-6 г/л); |
|  | моноэтаноламин (10-15%-й); растворы КзРО4 |
|  | (40-50%-й), КзРО4 (40-50%-е), NH4 ОН, К2СОз, |
|  | CaCN2, натриевая соль антрахинондисульфокислоты |
| СО | Жидкий азот; медно-аммиачные растворы (Cu NH4) n СОСН |
| СО2 | Водные растворы: Nа2СОЗ, К2СОз, NaOH, КОН, |
|  | Са(ОН)2 |
| С12 | Растворы NaOH, КОН, Са(ОН)2, Nа2СОЗ, К2СОз, |
|  | Mg СОз, СаСОз, Nа2S2Оз; тетрахлоридметан СС14 |
| НСl | Водные растворы: NaOH, КОН, Са(ОН)2, Nа2СОЗ, К2СОз |
| HF, SiF4 | Nа2СОЗ, NaOH, Са(ОН)2 |

Требования, которым должна удовлетворять абсорбционная аппаратура, вытекают из физического представления явлений массопереноса в системах газ - жидкость. Процесс массопереноса протекает на поверхности раздела фаз, и в конструкциях аппаратов необходимо ее максимально развивать.

Для поверхностных абсорберов характерна конструктивно образованная поверхность, по которой в пленочном режиме стекает абсорбент (жидкость). Наиболее распространенной конструкцией таких противоточных абсорберов являются хорошо известные насадочные. Применяют кольца Рашига, Паля, седла Берля и другие насадки. Насадочные аппараты сложны, так как необходимо создать опорную решетку, оросители, обеспечить эффективное улавливание капель абсорбента.

В распыливающих абсорберах межфазная поверхность образуется мелкими каплями путем дробления, распыления жидкости. В объеме аппарата с помощью форсунок создаются капли, контактирующие с газовым потоком.

В механических абсорберах жидкость распыляется в результате подвода извне механической энергии, например, вращения валков или специальных распылителей. Эти конструкции достаточно сложны.

В поверхностных и распыливающих абсорберах сплошной фазой является газ, а распределенной — жидкость. В барботажных абсорберах в сплошном потоке жидкости распределяется газ, что достигается на так называемых тарелках. Режим, в котором тают такие абсорберы, называют барботажным (рис. 11).

Для очистки сильно запыленных газов, например технологических, выхлопных и дымовых, вентиляционного воздуха содового производства и др., используют барбатажные пылеуловители. В этих аппаратах жидкость, взаимодействующая с газом, приводится в состояние подвижной пены, что обеспечивает большую поверхность контакта между жидкостью и газом и соответственно высокую степень очистки газа от пыли. Высокая эффективность очистки частиц  диаметром dч ≥ 0,3 мкм.  Газ движется через решетку, проходит через слой воды и пены, их главный недостаток в том, что они чувствительны к неравномерности подачи газа и  решетка склонна к постоянному засорению. Эффективность очистки 0,95-0,96%.

Рис.  11. Барботажно-пенный пылеуловитель

1–корпус; 2–слой  пены; 3–переливная  решетка

Степень улавливания пыли в барботажных аппаратах часто превышает 95-99% при относительно низких капитальных затратах и эксплуатационных расходах.

При создании промышленных систем очистки газов абсорбционными методами необходимо выделять схемы с одно- и многократным использованием абсорбента. В последней схеме абсорбция сочетается с десорбционными процессами. Однократное использование абсорбента характерно для процессов с низкой стоимостью поглотителя или когда после поглощения образуется готовый (целевой) продукт. Так как в очищаемом содержится незначительное количество улавливаемого компонента, то осуществляется циркуляция абсорбента, но без его регенерации.

Расчет процессов абсорбции основывается на материальном балансе, из которого определяют расходные параметры по абсорбенту и размеры аппаратов. Известны объем очищаемого газа G и начальные концентрации поглощаемого компонента в газовом потоке у1 и в подаваемом на очистку абсорбенте х1. Необходимо знать конечную концентрацию х2 абсорбента, т. е. степень насыщения потока абсорбента L поглощаемым компонентом. Тогда количество поглощаемого компонента GK определяют по формуле:

GK = G(у1 — у2)                        (46)

где: у2—концентрация компонента в отходящем газовом потоке.

Общее уравнение материального баланса имеет вид:

G(у1 — у2) = L(х2 — х1)               (47)

Существенным недостатком сорбционных методов очистки (абсорбционных и адсорбционных) выбросных газов является необходимость многократной регенерации поглощающих растворов или частичной замены твердого сорбента, что значительно усложняет технологическую схему, увеличивает капитальные вложения и затраты на эксплуатацию.

5.7. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ

И АППАРАТУРА ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Комбинированные методы и аппаратура очистки газов весьма экономичны и наиболее эффективны.

Рассмотрим конструкции аппаратов и технологическую схему очистки на примере очистки запыленного воздуха и газов.

Для обеспыливания процессов сушки, измельчения, просеивания, смешивания и транспортирования сырьевых материалов разработан гидродинамический пылеуловитель ГДП-М (рис. 12) производительностью по очищаемому воздуху от 3 до 40 тыс. м3/ч. IIринцип работы аппарата основан на барботаже запыленного воздуха (газа) через слой пены, образующейся на газораспределительной решетке. Решетка при этом погружена в пылесмачивающую жидкость.

Запыленный газ поступает в подрешеточное пространство и, вытеснив на решетку часть воды, образует на ней слой высокотурбулентной пены. Пройдя через отверстия, газ очищается от пыли в момент контакта с пылесмачивающей жидкостью.

Рис.  12. Гидродинамический пылеуловитель ГДП-М:

1 - входной патрубок; 2 - газораспределительная решетка; 3 - корпус; 4 - каплеотделитель;

5 - выходной патрубок; 6 - регулятор подачи воды; 7 - разгрузочное устройство

Очищенный газовый поток поступает в центробежный каплеотделитель, а  затем выбрасывается в атмосферу.

3-4 6500 1,4-1,9 ::;300 15-50 2,5 1200

Аппарат ГДП-М максимальной эффективностью обладает на второй ступени очистки (после циклонов) газов от мелкодисперсной пыли. Уловленная циклоном пыль возвращается в расходный бункер соответствующего сырьевого материала. Шлам, образующийся при работе мокрого пылеуловителя, отстаивают и высушивают, после чего используют как добавку к шихте после соответствующей корректировки ее состава. Осветленная вода из отстойника возвращается для повторного использования в пылеуловитель.

Задача № 5

Определите предельно допустимые выбросы (ПДВ) для следующих вредных примесей:

1. оксид углерода,

2. диоксид азота,

3. диоксид серы,

4. аммиак.

Известно, что предельно-допустимые концентрации данных веществ: ПДКсо = 1 мг/м³,   ПДК NO2 = 0,085мг/м³, ПДКsо2 = 0,5мг/м³,  ПДК NH3 = 0,2 мг/м³. Имеются следующие исходные данные: высота трубы H (м), длина и ширина устья трубы L (м) и В (м); температура выходящих газов Тг (оС),   температура окружающей среды Тв (оС); коэффициент температурной стратификации атмосферы А = 200; концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха Ссо (мг/м³),  CNH3 (мг/м³), CNO2  (мг/м³), CSO2 (мг/м³), W – скорость движения газов (м/с).

Определить диаметр устья трубы:

Д = 2L B/ ( L + B )                   (48)

Vг—объем выходящих газов (м³/с):

Vг = (π · Д2 / 4) · W                      (49)

Коэффициент  рассеивания газовоздушной смеси:

f =( 1000 · W2 · Д) / (Н2 ∆ Т)             (50)

m - коэффициент,   определяемый по формуле:

(51)

Определить υm  — опасную скорость ветра на уровне флюгера:

(52)

Коэффициент n  определяют в зависимости от величины вспомогательного параметра υm ,   при которой возможен отрыв факела выброса от трубы:

Если 2 ≥ υm ≥ 0,3 , то      (53)

Если  υm> 2, то n = 1;

Если  υm < 0,3, то n = 3.

Рассчитываем ПДВi (для каждого вещества), опираясь на полученные данные:

ПДВi = [(ПДКi –Сф) х Н² ]/ (А х m х n х η)         (54)

Определяем массу каждого вещества по формуле:

Мi = (Сi ( Vг) /1000                                 (55)

Сравниваем ПДВi и Мi каждого вещества и выявляем необходимость использования газоулавливающих аппаратов (если  Mi ( ПДВi, то  газоулавливающие аппараты необходимы, если Mi < ПДВi—то нет).

Таблица 29

Исходные данные к задаче №5

| варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СCO мг/м3 | 15 | 28 | 33 | 4 | 9 | 17 | 5,6 | 3,8 | 1,5 | 1,2 |
| СNO мг/м3 | 98 | 77 | 76 | 64 | 56 | 87 | 78 | 64 | 15 | 20 |
| CSO2 мг/м3 | 105 | 121 | 134 | 153 | 105 | 121 | 380 | 26 | 79 | 93 |
| CNH3 мг/м3 | 180 | 205 | 196 | 201 | 205 | 178 | 180 | 164 | 156 | 196 |
| H(м) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L(м) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| W(м/с) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Tг(оС) | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Tв(оС) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| В (м) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

А = 200, Сф = 0,

Задача  6

Определить расчетный расход сточных вод и геометрические размеры песколовки – жироловки для очистки  сточных вод (СВ) предприятия с производственной мощностью П –  т/смену и нормой водоотведения m =  м3/т продукции с учетом часового коэффициента Кч =  ч,  при скорости движения V =  м/с, со средним диаметром частиц d =  мкм, количество часов работы в смену t = часов, рабочей глубиной ловушки H =  м; pч =  кг/м3 ; pж = кг/м3; μж = 0,5 · 10ˉ3 Пас. Исходные данные в таблице №30.

Скорость осаждения примесей (м/с) или всплывания капелек нефтепродуктов (жира) определяется по формуле:

g = ( πd2 /18)((pч – pж)/ μж)                  (56)

Длина нефтеловушки-отстойника определяется по следующей формуле:

L = (VH) /( 0,5 ( U – 0,5 V))                (57)

Максимальный часовой расход сточных вод (м3/ч):

Q = (m · П∙ Кч) / t                    (58)

Рабочая ширина нефтеловушки-отстойника (м) равна:

B = Q / (V· H∙ 3600)                   (59)

Таблица 30

Исходные данные к задаче № 6

| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П – произв. мощность т/смену | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m – норма водоотведения м3/т | 17,1 | 18,7 | 19,4 | 20,2 | 21,6 | 22,5 | 23 | 23,8 | 22,6 | 20,2 |
| Кч – часовой коэффициент | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| V – скорость движения частиц (м/с) | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
| d – ср. диаметр частиц (мкм) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| t – количество часов работы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Н – рабочая глубина ловушки (м) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Pr – плотность частиц (кг/м3) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Pж – плотность жидкости (кг/м3) | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 950 | 1200 | 1350 | 1250 |
| μж – вязкость жидкости (Па) | 0,5 ∙ 10-3 Па |

Задача № 7

Рассчитать пылеосадительную камеру полочного типа для грубой очистки газа объемом V= 3600 нм3/час, загрязненного мелкими частицами колчеданной пыли. Средняя температура газа, проходящая через камеру tг = 400 ºС. Минимальный размер улавливаемых частиц d = 10 ∙10-6 м, удельный вес их γ1= 4000 кг/м3. Удельный вес газа γ2 = 0,508 кг/м3, а коэффициент кинематической вязкости υ2 = 60,38 ∙ 10-6 м2/сек. Длина пылеосадительной камеры L = 4 м. Ширина камеры В = 3 м.

Действительный секундный объем газа, поступающий в пылеосадительную камеру при заданной температуре.

Максимальная допустимая скорость проходящего газа на полках:

Действительная скорость газа ω принимается равной:

Время пребывания газа в камере:

Скорость осаждения по закону Стокса определяется:

Расстояние между полками:

Определяем суммарную поверхность осаждения:

Необходимое количество полок  n  будет равно:

Высота пылеосадительной камеры:

Таким образом, для очистки данного объема газа необходима камера размером: Н (высота) = 2,9 м; Fо (пов. осаж.) = 347,18 м2; n(кол-во полок) = 29.

Таблица 31

Исходные данные к задаче № 7

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vнм3/час | 4000 | 2100 | 5000 | 3600 | 7000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 | 3400 |
| tгºС | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| dмкм | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| γ 1 кг/м3 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
| γ 2 кг/м3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| υ2 м3/сек | 60,38∙ 10-6 | 56,7∙ 10-6 | 54,2∙ 10-6 | 52,1∙ 10-6 | 48,9∙ 10-6 | 46,7∙ 10-6 | 44,6∙ 10-6 | 42,3∙ 10-6 | 40,3∙ 10-6 | 38,5∙ 10-6 |
| L м | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 |
| В м | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| hn мм | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Задача № 8

Рассчитать батарейный циклон, если, батарейный циклон  будет работать при нормальной нагрузке, предварительно принимается величина

Δ р = 35 мм вод. ст. Объем поступаемого воздуха V = 8000 м3/час, средняя температура воздуха tг = 80 ºС, принимаем удельный вес воздуха γг = 1 кг/м3; диаметр элемента d эл = 150 мм = 0,15 м, ξ = 8,5 – коэффициент сопротивления элементов циклона,  δ = 0,005 м  толщина стенок трубы.

n – необходимое число элементов батарейного циклона:

В – ширина аппарата:

В = dэл ∙ n1+ 0,04 (n1 + 1) = 0,15 ∙ 4 + 0,04 (4+1) = 0,8 м

L – длина аппарата:

L = dэл ∙ n2+ 0,04 (n2 + 1) = 0,15 ∙ 4 + 0,04 (4+1) = 0,8 м

fэл – площадь сечения элемента:

ωусл – условная скорость газа в элементе циклона:

Гидравлическое сопротивление батарейного циклона:

Если ωm  = 20 м/сек – скорость газа в выхлопной трубе элемента циклона, поэтому диаметр трубы dm

,

а наружный диаметр трубы dн

dн = dm + 2 ∙ δ = 0,105 + 2 ∙ 0,005 = 0,11 м

Вывод: ширина и длина батарейного циклона составляет L = В = 0,8 м; площадь сечения элемента – f = 0,0177 м2 . Диаметр трубы и наружный диаметр трубы составляют:  dн и  dm = 0,105 и 0,11 м.

Таблица 32

Исходные данные  к задаче № 8

| варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ2 кг/м3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| V м3/час | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 2000 | 3000 |
| tг ºС | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| dэл мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| n1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| n2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| ωm м/сек | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 |

ξ = 8,5       Δ р = 35 мм рт. ст.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем состоит основное различие технологических газов, дымовых отходов и вентиляционных выбросов?

2. Назовите основные классы аппаратов для очистки газообразных и газопылевых выбросов.

3.  Чем отличается процесс абсорбции от процесса адсорбции; соответственно конструкция абсорбера от конструкции адсорбера?

4. Опираясь на классификацию методов (способов) очистки промышленных газов, назовите наиболее перспективные экобиозащитные технологии.

ТЕМА 6. ОЧИСТКА И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

В процессах эксплуатации промышленного оборудования образуются сточные воды, которые требуют специальной очистки перед сбросом в канализационные системы. Наиболее распространенными загрязняющими веществами в поверхностных водах являются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, цинка, аммонийный и нитратный азот, лигнин, ксантогенаты, анилин, метилмеркаптан, формальдегид и др. [5, 6]. Например, сточные воды заводов черной и цветной металлургии загрязнены большим количеством взвешенных минеральных веществ, содержат цветные металлы и железо, сульфаты, хлориды, смолы и масла, серную кислоту, железный купорос.

Нефтеперерабатывающие заводы и нефтепромыслы сбрасывают нефть и нефтепродукты, хлориды, взвешенные вещества, возможно присутствие железа и сероводорода. Большую опасность представляют сточные воды коксохимических предприятий: смолы, масла, фенолы, аммиак, цианиды, роданиды, большое  количество солей неорганических кислот и взвешенных веществ.

К сильно загрязненным сточным водам, трудно поддающимся очистке, относятся жидкие стоки целлюлозно-бумажных комбинатов: растворенные органические вещества, волокно, каолин и др. Машиностроительные и автомобильные заводы сбрасывают цианиды, хром, масла и окалину. Основные загрязнители текстильных предприятий — красители, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ).

6.1. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

В КАНАЛИЗАЦИЮ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Сточные воды любого промышленного предприятия содержат специфические загрязнения, которые должны удаляться (нейтрализоваться) до смешения со стоками другого производства или населенного пункта [6]. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о возможной реализации бессточных систем путем повторного использования очищенных сточных вод [1, 3]. Повторное использование очищенных сточных вод в системах промышленного водоснабжения в полной мере зависит от конкретных местных условий, применяемых технологий и определяется главным образом его возможностью и целесообразностью.

Существуют три основных вида очистных сооружений для сточных вод: локальные, заводские, районные, городские.

Локальные или цеховые очистные сооружения предназначены для обезвреживания сточных вод или извлечения ценных компонентов непосредственно после технологических установок или цехов. На локальных установках механической очистки, коагуляции, электроосаждения, фильтрования, ультрафильтрации и др. очищают сточные воды, которые нельзя направлять без предварительной очистки в систему повторного и оборотного водоснабжения на общие заводские либо районные очистные сооружения.

Многие крупные предприятия располагают общезаводскими очистными сооружениями, которые имеют установки для механической, физико-химической и биологической очистки.

Районные или городские очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод района или города. При совместной очистке сточных вод в последних регламентируются содержания растворимых, взвешенных и всплывающих веществ, продуктов, способных разрушать или засорять коммуникации, взрывоопасных и горючих веществ, а также температура.

Выбор метода очистки зависит от концентрации загрязнений в сточных водах и количества твердых отходов, образующихся в основном производстве и на стадии очистки, а также от экологоэкономических показателей процесса.

По этим причинам сточные воды промышленных предприятий должны подвергаться обязательной локальной очистки                                                                                                                                              в целях: максимального снижения потерь сырья со сточными водами; сокращения потребления чистой воды; уменьшения сброса сточных вод по объему и количеству загрязняющих веществ в водоемы; снижения объема внезаводских очистных сооружений и капитальных вложений в их строительство.

6.2. МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ

ВОДЫ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

При очистке сточных вод промышленных технологий применяют фильтрование, осаждение, флотацию, коагуляцию, нейтрализацию и другие методы. Перспективны методы с использованием процессов мембранной технологии, электрокоагуляции, озонирования, биологической очистки [2].

По содержанию примесей стоки разделяют на воды:

с нерастворимыми примесями частиц размером больше 10ˉ(-10ˉ мм; представляющие коллоидные растворы; содержащие растворимые органические и неорганические вещества; содержащие вещества, диссоциирующие на ионы.

Способы очистки промышленных стоков можно классифицировать по составу фаз, дисперсному и химическому составам. Рассмотрим основные из них.

Механические методы очистки промышленных стоков от грубодисперсных примесей включают отстаивание в гравитационном и  центробежном поле, фильтрацию, флотацию, осветление во взвешенном слое осадка.

Для очистки от мелкодисперсных (от 0,1-10 мкм) и коллоидных (0,001-0,1 мкм) частиц, оседающих с малой скоростью, а также ПАВ используют коагуляцию и флокуляцию, обеспечивающие слипание частиц до крупных конгломератов, удаляемых затем механическим методом.

Для очистки от растворенных неорганических веществ применяют методы выпаривания, обратного осмоса, химического осаждениия, электродиализа, нейтрализации.

Для очистки от растворенных органических веществ применяют биологическую очистку, адсорбцию, ионный обмен, отдувку  газами, химическое осаждение, озонирование и хлорирование, обратный осмос, электрохимические методы и др.

Сильно концентрированные стоки в ряде случаев целесообразно уничтожать сжиганием, санитарным захоронением.

6.2.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В химической технологии широко распространены процессы, связанные с разделением жидких и газовых неоднородных систем. Выбор метода их разделения обусловливается главным образом размерами взвешенных частиц, разностью плотностей дисперсной и сплошной фаз, а также вязкостью сплошной фазы. Применяют следующие основные методы разделения: 1) осаждение, 2) фильтрование, 3) центрифугирование, 4) мокрое разделение. Эти методы лежат в основе гидромеханических процессов разделения неоднородных систем.

Осаждение представляет собой процесс разделения, при котором взвешенные в жидкости или газе твердые или жидкие частицы отделяются от сплошной фазы под действием силы тяжести, сил инерции (в том числе центробежных) или электростатических сил. Осаждение, происходящее под действием силы тяжести, называется отстаиванием. В основном отстаивание применяется для предварительного, грубого разделения неоднородных систем.

Фильтрование - процесс разделения с помощью пористой перегородки, способной пропускать жидкость или газ, но задерживать взвешенные в среде твердые частицы. Оно осуществляется под действием сил давления или центробежных сил и применяется для более тонкого разделения суспензий и пыли, чем путем осаждения.

Центрифугирование - процесс разделения суспензий и эмульсий в поле центробежных сил. Под действием этих сил осаждение сочетается с уплотнением образующегося осадка, а фильтрование - с уплотнением и механической сушкой осадка.

Мокрое разделение - процесс улавливания взвешенных в газе частиц какой-либо жидкостью. Оно происходит под действием сил тяжести или сил инерции и применяется для очистки газов и разделения суспензий. При обработке суспензий мокрое разделение используют в комбинации с другими способами разделения (промывка осадков в процессах отстаивания и фильтрования).

ОСАЖДЕНИЕ. ОТСТОЙНИКИ

Устройство. Отстаивание является более дешевым процессом, чем другие процессы разделения неоднородных систем, например фильтрование. Кроме того, разделение фильтрованием ускоряется при прочих равных условиях в случае предварительного сгущения фильтруемого материала. Поэтому отстаивание часто используют в качестве первичного процесса разделения, стремясь удалить, возможно, большие количества твердого вещества из сплошной фазы.

Отстаивание проводят в аппаратах, называемых отстойниками, или сгустителями. Различают аппараты периодического, непрерывного или полунепрерывного действия, причем непрерывно действующие отстойники, в свою очередь, делятся на: одноярусные, двухъярусные и многоярусные.

Рис. 13. Отстойник с наклонными перегородками:

1 - штуцер для ввода исходной суспензии; 2 - корпус; 3 - наклонные перегородки;

4 - бункера для осадка; 5 - штуцер для отвода осветленной жидкости.

На рис. 13 показан отстойник полунепрерывного действия с наклонными перегородками. Исходная суспензия подается через штуцер 1 в корпус 2 аппарата, внутри которого расположены наклонные перегородки 3, направляющие поток попеременно вверх и вниз. Наличие перегородок увеличивает время пребывания жидкости и поверхность осаждения в аппарате. Осадок собирается в конических днищах (бункерах) 4, откуда периодически удаляется, а осветленная жидкость непрерывно отводится из отстойника через штуцер 5.

Для отстаивания небольших количеств жидкости применяют отстойники в виде цилиндрических вертикально установленных резервуаров с коническим днищем, имеющим кран или люк для разгрузки осадка и несколько кранов для слива жидкости, установленных на корпусе на разной высоте.

В промышленности наиболее распространены отстойники непрерывного действия.

Рис. 14. Отстойник непрерывного действия с гребковой мешалкой:

1 - корпус; 2 - кольцевой желоб; 3 - мешалка; 4 - лопасти с гребками; 5 - труба для подачи исходной суспензии; 6 - штуцер для вывода осветленной жидкости; 7 - разгрузочное устройство для осадка (шлама); 8 - электродвигатель.

Отстойники непрерывного действия с гребковой мешалкой (рис. 14) представляют собой невысокий цилиндрический резервуар 1 с плоским слегка коническим днищем и внутренним кольцевым желобом 2 вдоль верхнего края аппарата. В резервуаре установлена мешалка 3 с наклонными лопастями, на которых имеются гребки 4 для непрерывного перемещения осаждающегося материала к разгрузочному отверстию 7. Одновременно гребки слегка взбалтывают осадок, способствуя этим более эффективному его обезвоживанию. Мешалка делает от 0,015 до 0,5 об/мин, т.е. вращается настолько медленно, что не нарушает процесса осаждения. Исходная жидкая смесь непрерывно подается через трубу 5 в середину резервуара. Осветленная жидкость переливается в кольцевой желоб и удаляется через штуцер 6. Осадок (шлам) - текучая сгущенная суспензия (с концентрацией твердой фазы не более 35-55%) - удаляется из резервуара при помощи диафрагмового насоса. Вал мешалки приводится во вращение от электродвигателя 8 через редуктор.

При необходимости установки ряда отстойников значительных диаметров занимаемая ими площадь будет велика. В целях уменьшения этой площади применяют многоярусные отстойники, состоящие из нескольких аппаратов, установленных друг на друга. Различают многоярусные отстойники закрытого и сбалансированного типов.

Простейший многоярусный отстойник закрытого типа (рис. 15, а) представляет собой несколько отстойников, поставленных друг на друга и имеющих общий вал для гребковых мешалок и соответственно - общий привод. На рис. 15 для простоты показаны лишь два расположенных один над другим отстойника. В местах прохода вала сквозь днище каждого отстойника установлены уплотняющие сальники. Таким образом, в этих отстойниках слив осветленной жидкости и выгрузка осадка осуществляются раздельно из каждого яруса.

Рис. 15. Многоярусные отстойники закрытого (а)

и сбалансированного (б) типов:

1 - распределитель исходной суспензии; 2 - труба-стакан для ввода суспензии в каждый ярус; 3 - коллектор для сбора осветленной жидкости; 4 - сборник осадка (шлама).

Более совершенными являются многоярусные отстойники сбалансированного, или уравновешенного, типа (рис. 15, б). Такие отстойники также имеют общие вал и привод, но, в отличие от отстойников закрытого типа, их ярусы последовательно соединены по шламу: стакан для удаления шлама из каждого вышерасположенного яруса опущен нижним концом в слой сгущенного шлама нижерасположенного яруса.

Отстойники работают следующим образом: исходная суспензия из распределительного устройства 1 подается через стаканы 2 в каждый ярус. Осветленная жидкость через сливные патрубки собирается в коллектор 3. Сгущенный осадок при применении отстойника закрытого типа удаляется раздельно из каждого яруса в сборники 4, а в случае отстойника сбалансированного типа - только из нижнего яруса.

На рис. 16 показан непрерывно действующий отстойник для разделения эмульсий. Он представляет собой горизонтальный резервуар, внутри которого против входного штуцера 1 установлена перфорированная отбойная перегородка 2. Она служит для предотвращения возмущений жидкости струей поступающей эмульсии. Поперечное сечение отстойника выбирают таким, чтобы движение жидкости в корпусе аппарата было ламинарным или близким к нему (скорость - несколько мм/сек), что способствует ускорению отстаивания. Легкая жидкая фаза удаляется из аппарата по трубопроводу 3, тяжелая - по трубопроводу 4. На последнем имеется устройство 5 для разрыва сифона, предупреждающее полное опорожнение резервуара.

Рис. 16. Отстойник непрерывного действия для разделения эмульсий:

1 - штуцер для подвода эмульсий; 2 - перфорированная перегородка; 3 -трубопровод для отвода легкой фазы; 4 - трубопровод для отвода тяжелой фазы; 5 - устройство для разрыва сифона.

ОСВЕТЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД,

УЛАВЛИВАНИЕ ЖИРОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Кроме первичных отстойников для механической очистки воды наиболее часто используют осветлители, -нефте и -жироловушки.

Осветлители. Эти аппараты отличаются от отстойников тем, что в их работе для ускорения процесса оседания частиц и используют специальные реагенты – коагулянты или флокулянты, способствующие агрегации , то есть укрупнению частиц. Механизм действия этих реагентов будет описан ниже.

В практике очистки сточных вод часто используют осветлитель со взвешенным слоем осадка, принципиальная схема которого приведена на рис. 17. Вода с коагулянтом поступает в нижнюю часть осветлителя. Хлопья коагулянта и увлекаемые им частицы поднимаются потоком воды до тех пор, пока скорость выпадения их не станет равной скорости восходящего потока (сечение А-А). Выше этого сечения образуется слой взвешенного осадка, через который фильтруется осветленная вода. Осадок удаляется в осадкоуловитель, в котором из-за отсутствия восходящего движения потока он отстаивается, частично обезвоживается и удаляется по специальному трубопроводу. Осветленная вода поступает в желоб, из которого ее направляют на дальнейшую очистку.

Рис. 17. Схема осветлителя

1 – осветлитель; 2 – желоб; 3 – осадкоуплотнитель

Эффективность очистки сточных вод в осветлителях достигает 75%. Пропускная способность осветлителя диаметром 6 м при продолжительности пребывания в нем сточной воды 1,5 ч – 85 м3/ч, а осветлителя диаметром 9 м – 193 м3/ч. Осветлители компонуют в блок из двух или четырех сооружений.

Жироловки. Очистка сточных вод от маслосодержащих примесей в зависимости от состава и концентрации примесей производится отстаиванием, обработкой в гидроциклонах и фильтрованием. При отстаивании происходит всплывание частиц масел с плотностью, меньшей плотности воды, по тем же законам, что и осаждение тяжелых частиц. Процесс отстаивания осуществляется в отстойниках, а также маслоловушках (рис. 18) при незначительной концентрации механических загрязнений. Конструкция маслоловушек аналогична конструкции горизонтального отстойника.

Рис. 18. Схема маслоловушки

1 – входной патрубок; 2 – отстойная камера; 3 – маслосборник;

4 – цепной конвейер; 5 – выходной патрубок

При среднем времени пребывания сточной воды в маслоловушке, равном двум часам, скорость движения воды составляет 0,003-0,008 м/с. В результате отстаивания маслопродукты, содержащиеся в воде, всплывают на поверхность, откуда удаляются маслосборным устройством.

ФИЛЬТРОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРОВ

Одной из основных характеристик, используемых для классификации фильтров, является периодичность или непрерывность их действия, в связи с чем они подразделяются на фильтры периодического и непрерывного действия. Для осуществления процессов фильтрования с образованием осадка применяют как периодически, так и непрерывно действующие фильтры. Для проведения процессов фильтрования с закупориванием пор используют фильтры периодического действия. На фильтрах периодического действия осуществляют любой режим фильтрования, на фильтрах непрерывного действия практически - лишь режим фильтрования при постоянной разности давлений.

По способу создания разности давлений фильтровальное оборудование может быть подразделено на фильтры, работающие под вакуумом, и фильтры, работающие под давлением. В ряде случаев фильтр, в основе действия которого лежит определенный принцип, может работать и под вакуумом, и под давлением при соответствующем изменении его конструкции. По конструктивным соображениям целесообразно использовать, где это возможно, фильтры, работающие под вакуумом, поскольку фильтры, работающие под давлением, должны быть механически более прочными.

Для механической очистки воды используют зернистые фильтры и  сепараторы, эффективность очистки которых составляет  0,97-0,99%.

Зернистый фильтр. Сточная вода по трубе (4) поступает в корпус (1) через фильтровальный слой (3) из мраморной крошки. Очищенная сточная вода выводится из фильтра через трубу (8). Твердые частицы остаются в фильтрованном материале. По трубе (9) подается сжатый  воздух. Он вытесняет из фильтрованного слоя воду и частицы в желоб (6), которые выводятся через трубу (7) (рис.19).

Рис.  19. Схема  зернистого  фильтра

1-корпус фильтра; 2-пористая  перегородка; 3-фильтровальная загрузка; 4-входной  трубопровод  сточной  воды; 5-пористая  перегородка; 6-желоб; 7-трубопровод  вывода  твердых  частиц;  8-трубопровод  отвода  очищенной  воды;  9-трубопровод  подачи  сжатого  воздуха.

Лучше если фильтр из пенополиуритана (но может быть из угля или селикагеля), то эффективность очистки зернистого фильтра η = 97- 99%.

Фильтр -  сепаратор. Сточную воду в трубе (5) подают на опорную решетку (4). Вода проходит через фильтровальную загрузку в роторе (2), верхнюю решетку (4) и очищенная от примесей вода переливается в приемный кольцевой карман (6) и выводится из корпуса (1) (рис. 20). Эффективность очистки аппарата η = 90-92% .

Рис. 20. Схема  фильтра-сепаратора

1- корпус;   2- ротор  с  фильтровальной  загрузкой;  3- карманы  для  отвода маслопродуктов;  4- нижняя  и  верхняя  опорные  решетки;  5- трубопровод  подачи  сточной  воды;

6- приемный  кольцевой  карман  для  вывода  очищенной  воды;  7. электродвигатель.

При включении электродвигателя (7) вращается ротор (2) с фильтровальной загрузкой. В результате частицы и масла под действием центробежной силы отбрасываются к внешним стенкам ротора, выжимая из него маслопродукты, которые поступают в карманы (3) и идут на регенерацию.

6.2.2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

К физико-химическим методам очистки  воды относят следующие методы:

коагуляция – введение коагулянтов (солей аммония, Fе, меди, шлама) для образования хлопьевидных осадков;

флотация – для вымывания маслопродуктов или частиц, при обволакивании их пузырьками газа, подаваемого в сточную воду. Слипание частиц масла и пузырьков называется флотацией. Флотация бывает напорной, пневматической, пенной, химической, вибрационная, биологической, электрофлотацией. Флотацию растворенным в воде воздухом обычно ведут совмеггно с коагуляцией и флокуляцией взвеси для удаления коллоидных малоконцентрированных (> 1 %) примесей.

При электрофлотации очистку промышленных стоков осуществляют кислородом и водородом, которые выделяются на электродах, размещаемых в осветленной воде. Выделяющийся в ламинарном режиме газ с размером пузырьков 50 мкм обеспечивает высокий эффект очистки.

Биологическая и химическая флотация (автофлотация) происходят в результате взаимодействия пузырьков газа размером 5-50 мкм с поверхностью взвешенных в воде частиц, которые освобождаются от воды.

На практике в сочетании с химической коагуляцией широко применяют напорную флотацию, позволяющую обеспечивать осветление воды за 15-40 мин со скоростью, в 4-5 раз превышающей скорость осаждения.

Установка с рециркуляцией — это установки для напорной флотационной очистки с рециркуляцией(рис.21). Вода, смешанная с коагулянтом в смесителе 1, поступает в камеру хлопьеобразования 2 с лопастной мешалкой, образуются крупные хлопья коагулянта, сорбирующие коллоидные взвеси. Из камеры 2 коагулированная вода со скоростью  0,2-0,5 м/с перетекает по трубе в центральную камеру 4. Часть воды, очищенная флотаторе насосом 7, подается под давлением в смеситель 9, компрессором 8 вводится сжатый воздух, и затем в сатуратор. В сатураторе за 1 - 3 мин происходит насыщение воды воздухом.

экстракция – перераспределение примесей в стоке в две взаимонерастворимых жидкости (сточной воды и экстрагента). Для очистки от фенола, например, в виде  экстрагента используют бензол или бутилацетат;

нейтрализация – для выделения из стоков кислот, щелочей, солей металлов. Это объединение ионов водорода и гидроксильной группы в молекулы воды. В результате сточная вода имеет значение рН – 6,7 (нейтральная среда). Нейтрализаторы кислот: едкий натр, едкий кали, известь, доломит, мрамор, мел, сода, магнезит.

Рис. 21. Схема установки для напорной флотационной очистки

с рециркуляцией:

1 - смеситель; 2 - камеры хлопьеобразования; 3 - труба; 4 - центральная камера;

5 - приемный бункер; 6 - скребок; 7 - насос; 8 – компрессор; 9- смеситель;

10 - сатуратор; 11- дросселирующее устройство

Для щелочных вод  используют: соляная и серная кислота, уксусная кислота и др. Сточные воды, содержащие минеральные кислоты или щелочи, подвергают нейтрализации для предyпреждения коррозии материалов очистных сооружений, вьделения солей металлов и предyпреждения нарушения биохимических процессов в сточных водах. Нейтрализацию осуществляют смешением кислых и щелочных сточных вод, добавлением реагентов, фильтрованием кислых вод через нейтрализующие материалы и абсорбцией водами: кислых газов - щелочными, аммиака - кислыми. Для очистки кислых и щелочных сточных вод используют нейтpaлизaцию оксидов кальция гидроксидами натрия, калия и кальция, а также карбонатами кальция, магния и натрия.

сорбция – очистка воды от растворимых примесей с помощью сорбентов (золы, торфа, опилок, шлаков, глины, активированного угля);

ионообменная очистка – с помощью смол (гранулы 0,2-2 мм), на поверхности которых размещают катионы и анионы. Иониты делают из нерастворимых в воде веществ. Они реагируют с ионами того же знака: катионы Н+, Nа+, анионы ОН-;

гиперфильтрация – обратный осмос, осуществляется через тонкие мембраны (тонкая пленка), которые пропускают через себя только молекулы воды.

6.2.3. МЕТОДЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Различают очистку в естественных и искусственных условиях. К методам биологической очистки сточных вод в естественных условиях относятся: повенная очистка, биологические пруды, биоплато. Методы биологической очистки сточных вод в искусственных условиях: биофильтры, аэротенки, окситенки, погружные биофильтры, биотенкибиофильтры, анаэробные биофильтры.

Почвенная очистка. Почва – сложный комплекс органических и неорганических веществ, заселенный большим числом различных микроорганизмов. В почве отсутствуют благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры, вследствие чего почва представляет собой надежный и мощный фактор обезвреживания сточных вод. В результате почвенной очистки одновременно решаются две основные задачи – минерализация внесенных органических веществ и обеззараживание.

Сооружения почвенной очистки сточных вод по мощности разделяют на малые (с расчетной пропускной способностью 0,5-700 м3/сут), средние (1,4-80 тыс.м3/сут) и крупные (100-280 тыс.м3/сут). К таким сооружениям относятся площадки подземной фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи с естественным или искусственным слоем грунта, а также коммунальные поля орошения, земледельческие поля орошения и поля наземной фильтрации. Применяют несколько видов систем орошения: сплошной залив, залив по бороздам и полосам, дождевание и подпочвенное орошение. Из всех способов орошения подпочвенное наиболее удовлетворяет эпидемиологическим, санитарно-техническим, агроэкономическим, эстетическим и водохозяйственным требованиям. К сожалению, орошение сточными водами не позволяет достаточно эффективно очищать их от органических веществ и не исключает возможность загрязнения почвы и выращиваемых культур патогенными бактериями и яйцами гельминтов. Поэтому почвенная очистка по масштабам применимости значительно уступает методам естественной очистки в искусственных сооружениях и методам искусственной биологической очистки.

Биологические пруды – искусственно созданные водоемы, в которых для очистки сточных вод используются естественные процессы. Эти пруды могут применяться как для очистки, так и для глубокой очистки сточных вод, прошедших биологическую очистку. Это последнее назначение биологических прудов имеет преимущественное распространение.

Различают пруды с естественной и искусственной аэрацией. Аэрация способствует улучшению деятельности микрофлоры и прямому окислению органики за счет кислорода воздуха. Конструкция биологического пруда с искусственной аэрацией для очистки и доочистки сточных вод пропускной способностью 1400 м3/сут. приведена на рис. 22.

Кроме окислительного действия микрофлоры и кислорода воздуха значительную активность в очистке принимает высшая водная растительность, которая своей корневой системой сорбирует и поглощает органические и неорганические вещества-загрязнители. Водная растительность играет существенную роль в окислительных процессах, а также способствует снижению концентрации биогенных элементов и регулирует кислородный режим водоема.

Рис. 22. Аэрируемые биологические пруды для очистки и доочистки

сточных вод пропускной способностью 1400 м3/сут.

Методы биологической очистки сточных вод в искусственных условиях. Сооружения биологической очистки разделяют на три группы по признаку расположения в них активной биомассы (или активного ила):

— активная биомасса закреплена на неподвижном материале, а сточная вода тонким слоем скользит по материалу загрузки;

— активная биомасса находится в воде в свободном (взвешенном) состоянии;

— когда сочетаются оба варианта расположения биомассы.

Первую группу сооружений составляют биофильтры, вторую – аэротенки, циркуляционные окислительные каналы, окситенки, третью – погружные биофильтры, биотенки, аэротенки с заполнителями.

Биофильтры. Важнейшей составной частью биофильтра является загрузочный материал (рис. 23).

По его типу все биофильтры делятся на две категории: с объемной и плоской загрузкой. Плоская загрузка тоже объемная, хотя занимаемый ею объем невелик. Отсутствует принципиальная разница между биофильтрами, загруженными шлаком, гравием, керамзитом, пластмассовыми материалами. Важной составляющей любого биофильтра является создание условий для закрепления биомассы на его разветвленной поверхности и образование биопленки, которая способствует интенсивному окислению содержащихся в сточной воде органических веществ.

Рис. 23. Типы загрузки биофильтров

а– кольца Рашига; б – кольца с перегородкой; в – кольца с крестообразной перегородкой; г– кольца Палля; д – седла Берля; е – седла «Инталокс»; ж – полые цилиндры с отверстиями; и– жесткая блочная загрузка; з – мягкая загрузка

Биофильтры разделяются на капельные (рис. 24) и с объемной загрузкой. Биофильтры с плоской загрузкой делятся по категориям по типу загрузки: с жесткой засыпной, жесткой блочной и мягкой.

Рис. 24. Капельный биофильтр

1 – дозирующие баки сточной воды; 2 – спринклеры; 3 – железобетонная стенка;

4 – загрузка биофильтра; 5 – подача сточной воды; 6 – отводящий лоток

Аэротенки. Их можно классифицировать по следующим признакам.

По структуре потока – аэротенки-вытеснители, аэротенки-смесители и аэротенки с рассредоточенным впуском сточной жидкости, так называемые аэротенки промежуточного типа. По способу регенерации активного ила – аэротенки, с отдельно стоящими регенераторами ила и аэротенки, совмещенные с регенераторами.

По нагрузке на активный ил – высоконагружаемые, обычные и низконагружаемые.

Рис. 25. Схемы аэротенков

а – вытеснители; б – смесители ; в – с рассредоточенным выпуском воды; г – типа АНР (по К.Бойте); д – с регенераторами; е – ячеистого типа; І – сточная вода; П – активный ил; Ш – иловая смесь; 1 – аэротенк; 2 – вторичный отстойник; 3 - регенератор.

По числу ступеней – одно-, двух- и многоступенчатые.

По конструктивным признакам – прямоугольные, круглые, комбинированные, противоточные, шахтные, фильтротенки, флототенки и др. По типу систем аэрации – с пневматической, механической, комбинированной гидродинамической или пневмомеханической аэрацией. Схема работы аэротенков приведена на рис. 25.

Окситенки – сооружения биологической очистки, в которых вместо воздуха используется технический кислород или воздух, обогащенный кислородом. Конструктивно окситенк выполнен в виде резервуара круглой в плане формы с цилиндрической перегородкой, отделяющей зону аэрации от зоны илоотделения (рис.26). В средней части цилиндрической перегородки устроены окна для перепуска иловой смеси из зоны аэрации в илоотделитель; в нижней части – для поступления возвратного ила в зону аэрации.

Рис. 26. Конструкция окситенка

1 – продувочный трубопровод; 2, 5 – задвижки с электроприводом; 3 - электродвигатель;

4 – турбоаэратор ; 6 – герметичное перекрытие; 7 – трубопровод для подачи кислорода;

8 – вертикальные стержни; 9 – сборный лоток; 10 – трубопровод для сброса избыточного ила ;

11 – резервуар; 12 – окно для перепуска иловой смеси из зоны аэрации в илоотделитель ;

13 – цилиндрическая перегородка; 14 – скребок; 15 – окно для перепуска возвратного ила в зону аэрации; 16 – зона аэрации; 17 – трубопровод для подачи сточной воды в зону аэрации;

18 – илоотделитель; 19 – трубопровод для выпуска очищенной воды

Илоотделитель работает со взвешенным слоем активного ила, уровень которого стабилизируется автоматически путем сброса избыточного ила через трубу. Сточную воду подают в зону аэрации по трубе. Под воздействием скоростного напора, развиваемого турбоаэратором, иловая смесь через окна перемещается в илоотделитель. Благодаря направляющим щиткам жидкость в нем медленно движется по окружности. В сочетании с перемешивающим устройством все это значительно интенсифицирует процесс отделения и уплотнения ила.

Очищенная вода проходит сквозь слой взвешенного активного ила, дочищается от взвешенных и растворенных органических веществ, поступает в сборный лоток и отводится по трубке. Возвратный активный ил опускается по спирали вниз и через окна направляется в камеру аэрации. Окситенк оборудуют системой автоматики, обеспечивающей подачу кислорода в зону аэрации в соответствии со скоростью его потребления.

Погружные биофильтры состоят из вращающегося вала с насажденными на нем дисками и резервуара со сточной водой, в которую диски погружаются на 1/3-1/2 своего диаметра. Диски изготовляются из легкого материала и располагаются на расстоянии 10-20 см друг от друга. Число пластин на валу от 20 до 200. Диаметр дисков 0,5-3 м. Частота вращения вала около 1 оборота в минуту. Сточная вода протекает по резервуару с различной скоростью в зависимости от требуемой степени очистки. На дисках нарастает биопленка толщиной до 4 мм. Попеременно погружаясь в воду и выходя из нее, биопленка извлекает загрязнения и окисляет их с помощью кислорода, который она получает непосредственно из атмосферы. Отмершая часть биопленки попадает в воду, выносится ею во вторичный отстойник. Кроме биопленки в очистке принимает участие и активный ил, образующийся в резервуаре из-за продолжительного нахождения в нем жидкости. Схема погружного биофильтра приведена на рис. 27, а на рис. 28. приведена схема биотенка-биофильтра.

Рис. 27. Схема установки дисков в погружном биофильтре

1 – камера впуска СВ; 2 – лоток; 3 – биодиски; 4 – илопровод; 5 - отстойник; 6 – камера выпуска обработанных СВ; 7 – двигатель-редуктор биодиска;8 – трубопровод к иловой насосной станции.

Рис. 28. Схема биотенка-биофильтра

1 – корпус; 2 – элементы загрузки

ТЕМА 7. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ АДСОРБЦИИ

За время существования человечества в природную среду было введено огромное количество органических веществ. Вредные химические элементы и вещества попадают в водоемы, ухудшая их санитарное состояние и вызывая необходимость специальной глубокой очистки воды перед использованием ее для хозяйственно-питьевых и некоторых промышленных целей. Многие органические примеси не извлекаются из воды механически, не нейтрализуются при биологической очистке, не удаляются такими традиционными методами водоочистки, как отстаивание, коагуляция и флотация. Это обуславливает введение в комплексную технологическую схему водоподготовки стадии адсорбционной доочистки. Как правило, эта стадия является заключительным этапом в технологическом процессе очистки воды.

Адсорбционный метод является хорошо управляемым процессом. Он позволяет удалять загрязнения различного характера практически до любой остаточной концентрации независимо от их химической устойчивости. При этом отсутствуют вторичные загрязнения. Отсюда перспективной является тенденция развития фильтрующе-сорбирующих устройств, предназначенных для локальной доочистки питьевой воды, и этот вопрос является весьма актуальным.

Основными положительными факторами адсорбционной обработки воды являются: высокая степень очистки, отсутствие отходов и загрязнений на самой установке, стабильность степени очистки при неожиданных залповых выбросах загрязнений, экономичность, связанная с многократностью использования сорбента.

Для сорбции органических веществ применяют углеродные пористые материалы - активные угли, дробленые материалы различного органического происхождения: уголь, кокс, топливные шлаки, сорбенты на основе целлюлозы и резины, синтетические полимеры. Полярные гидрофильные материалы - иониты, глины, силикагели, алюмогель, цеолиты, оксиды и гидроксиды для адсорбции органических веществ малопригодны. Эти гидрофильные материалы используют для удаления из воды неорганических соединений, присутствующих в ней, как правило, в ионной форме.

Активные угли в процессах водоподготовки.

Фильтрование воды через слой гранулированного угля или введение в воду порошкообразного активного угля являются наиболее универсальными методами удаления из воды растворенных органических веществ природного и неприродного происхождения.

Поскольку содержание в питьевой воде органических веществ природного происхождения нормировано только косвенно (по цветности, запахам и привкусам воды), а цветность воды обычно достаточно хорошо снижается коагулированием и хлорированием, активный уголь, являющийся дорогим материалом, применяется на коммунальных водопроводах главным образом для удаления веществ, обуславливающих запахи и привкусы воды, а также для удаления из воды органических загрязнений неприродного происхождения - различных детергентов, пестицидов, нефтепродуктов и других токсичных веществ, попадающих в открытые водоемы со сточными водами городов и промышленных предприятий.

При удалении из воды веществ, придающих ей запахи и привкусы, их концентрацию нужно снизить до очень малых величин, при которых запах и привкус уже не ощущаются.

Порошкообразный активный уголь (ПАУ), применяемый для удаления из воды веществ, которые придают ей привкусы и запахи, может вводится как перед отстойниками так и после них, непосредственно перед фильтрами. Однако введение в воду пред фильтрами возможно только в тех случаях, когда его доза не превосходит 5-7 мг/л при длительном применении угля и 10-12 мг/л при кратковременном, эпизодическом. При поступлении на фильтры большого количества активного угля потеря напора в них обычно быстро растет и резко возрастает расход промывной воды. Двухслойные фильтры лучше обычных приспособлены к осветлению воды, содержащей ПАУ. При малых дозах активный уголь целесообразно вводить в воду после отстойников; в этом случае сорбционная способность угля используется более полно, чем при введении его в воду перед отстойниками, в которых уголь быстро оседает, не успев сорбировать содержащиеся в воде органические вещества.

Реализация процесса углевания не требует значительных капитальных затрат, необходимо лишь строительство блока приготовления и дозирования ПАУ и склада ПАУ.

Для постоянной сорбционной обработки воды используют гранулированные активные угли (ГАУ), которые можно регенерировать, что снижает стоимость очистки воды, хотя ГАУ и дороже, а их применение требует больших капитальных затрат. Фильтрование через ГАУ дает воду лучшего и более постоянного качества по сравнению с углеванием (срок службы ГАУ при очистке природных вод - от 2 до 30 месяцев).

Одно из традиционных направлений использования активных углей в водоподготовке - дехлорирование питьевой воды, реализуемое на угольных фильтрах. Высоту фильтра назначают в зависимости от скорости фильтрования, начальной и конечной концентрации свободного хлора.

Дехлорирующие фильтры регенерируют один раз в месяц горячим раствором соды или едкого натра. До регенерации 1 кг ГАУ дехлорирует 50-100 м³ воды.

Неуглеродные сорбенты в процессах водоочистки.

Для очистки воды все большее применение находят неуглеродные сорбенты естественного и искусственного происхождения (глинистые породы, цеолиты и некоторые другие материалы).

Глинистые породы—наиболее распространенные неорганические сорбенты для очистки воды. Они обладают развитой структурой с микропорами, имеющими различные размеры в зависимости от вида минерала. Большая часть из них обладает слоистой жесткой или расширяющейся структурой.

Наибольшее распространение глинистые материалы получили для обесцвечивания воды, удаления неорганических примесей и особо токсичных хлорорганических соединений и гербицидов, различных ПАВ.

Природные сорбенты добывают в непосредственной близости от места потребления, что постоянно расширяет масштаб их применения для очистки воды.

Цеолиты - разновидности алюмосиликатных каркасных материалов. Известно более 30 видов природных цеолитов, но лишь часть из них образует крупные месторождения (80% концентратов) удобные для промышленной переработки. Наиболее распространенные природные цеолиты: шабазит, морденит, клинопптиломит.

Обработка поверхности цеолитов кремнийорганическими соединениями делает ее гидрофобной, что улучшает сорбцию нефти из воды.

Природные цеолиты используются в виде порошков и фильтрующих материалов для очистки воды от ПАВ, ароматических и канцерогенных органических соединений, красителей, пестицидов, коллоидных и бактериальных загрязнений.

Кроме цеолитов и природных глин перспективными являются неорганические иониты.

Рис. 29. Варианты (А-В) схемы контактной очистки воды

порошкообразным активным углем

1 - контактор; 2 – сепаратор

Адсорбционную очистку воды можно проводить порошкообразными или зернеными адсорбентами в периодическом или непрерывном процессе. Наиболее распространена очистка воды порошкообразными адсорбентами (особенно питьевой воды активными углями). Отработанный адсорбент либо регенерируют, либо утилизируют. Основные варианты схем жидкофазной контактной очистки порошкообразным углем представлены на рис. 29.

По простейшему одноступенчатому варианту А воду смешивают со свежим углем, выдерживают при перемешивании в смесителе, после чего очищенную воду и отработанный уголь разделяют.

По двухступенчатому противоточному варианту Б вначале воду обрабатывают уже частично отработанным углем, а тонкую очистку проводят свежим углем. Таким образом, вода движется с первой ступени на вторую, а уголь, наоборот, со второй ступени на первую. Конечно, степень очистки и отработки адсорбционной емкости в двухступенчатом варианте выше. Иногда число ступеней увеличивают до трех.

Адсорбцию на зерненом поглотителе можно проводить периодически и непрерывно. При периодическом процессе адсорбер, заполненный неподвижным слоем поглотителя, отключается от потока после отработки слоя, разгружается и вновь заполняется свежим или регенерированным сорбентом для нового цикла.

Вопросы для самоконтроля знаний

1. Опираясь на классификацию методов очистки промышленных стоков, назовите наиболее перспективные экобиозащитные технологии обезвреживания жидких отходов?

2. Какие варианты очистки сточных вод вам известны?

3. Какие главные направления деятельности специалистов в области инженерной защиты биосферы (ООПС)?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 208 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327494, по паролю. – ЭБС «Znanium»

- Оценка техногенных рисков [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Тимофеева,Е.Л. Хамидуллина. – М. : ФОРУМ : ИНФРА–М, 2017. – 208 с. – (Высшее образование: Бакалавриа). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=772489, по паролю. – ЭБС «Znanium».

3. Патракова, Г.Р. Экология техносферы : учебное пособие для ВУЗов/Г.Р. Патракова, М.А. Рузанова. –Нижнекамск : НХТИ,2016. – 117 с.                                                                      35 экз.

Дополнительная

4. Промышленная экология. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.С. Тимофеева, О.В. Тюкалова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА—М, 2017. — 128 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858602, по паролю.—ЭБС «Znanium»

5. Калыгин, В.Г. Безопасность жизнедеятельности.Промышленная и экологическая безопасность, безопасность в техногенных и чрезвычайных ситуациях. Курс лекций : учеб.пособие / В.Г.Калыгин, В.А.Бондарь, Р.Я.

Дедеян; под ред. В.Г.Калыгина. —М. : Колос, 2008. —520 с.: ил. — (Учебники и учебные пособия для   студентов вузов). 504+614.8  К17     2 экз.

6. Экология: учебное пособие для бакалавров технических вузов/под.ред. В.В.Денисова. – Ростов н/Дону : Феникс, 2013. – 414 с. – (Высшее образование). 502.7   Э 40  1   экз.

7. Рузанова, М.А. Процессы и аппараты защиты окружающей среды : учеб.—метод. пособие / М.А. Рузанова, Г.Р. Патракова.—Нижнекамск : НХТИ, 2016. — 122 с. 40 экз.

8. Страус В. Р. Промышленная очистка газов / Пер. с англ. – М.: Химия, 2012 – 616 с.

9. Ужов В.Н. и др. Очистка промышленных газов от пыли. – М.: Химия, 1985. – 382 с.

10. ГОСТ 12.1.005-88 Межгосударственный стандарт Система стандартов безопасности труда «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

11. ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (действует до 2018г.).

12. ГН 2.2.5.1827-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (вместо ГН 2.2.5.1313-03).

13. ГН 2.2.5.1313–03, ГН 2.2.5.1314–03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

14. Бобылев, С.Н. Экономика природопользования : учебник / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев. — М. : Инфра-М, 2010. — 501 с.

15. Экология и экономика природопользования : учебник / под ред. Э.В. Гирусова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 607 с.

Учебное издание

Патракова Гюзель Рамиловна,

кандидат географических наук, доцент

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ

Корректор Белова И.М.

Худ. редактор Фёдорова Л.Г.

Сдано в набор 20.09.17.

Подписано в печать 26.09.17.

Бумага писчая. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 6,1. Тираж 100 экз.

Заказ № 11.

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»,

г. Нижнекамск, 423570, ул. 30 лет Победы, д. 5а.