МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

(НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)

Б.С. Леонтьев

РУКОВОДСТВО

ПО РАСЧЕТУ ПРИВОДА

Учебное пособие

КНИГА 2, часть 1

# Нижнекамск

# 2014

УДК 621.8

Л 47

Печатается по решению редакционно-издательского совета Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФБГОУ ВПО «КНИТУ».

Рецензенты:

Насыйров М. Н. – главный конструктор проектно-конструкторского центра ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

Амирова С. С. – доктор педагогических наук, профессор.

Леонтьев Б.С.

Л 47  Руководство по расчету привода: учебное пособие: в 2 книгах. Книга 2, часть 1 / Б.С. Леонтьев. – Нижнекамск: Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФБГОУ ВПО «КНИТУ», 2014. –  68 с.

Книга 2 учебного пособия «Руководство по расчету привода» по своему построению делится на несколько частей, каждая из которых посвящена одному определенному заданию.

В части 1 книги 2 разрабатывается конструкция червячно-цилиндрического редуктора («Конструктивная схема №1 для задания 1.1», см. приложение 1). На базе этой схемы рассмотрены вопросы конструирования валов и других элементов двухступенчатого червячно-цилиндрического редуктора, изложена методика расчета входного и выходного валов на статическую прочность и сопротивление усталости.

Предназначено для студентов механического факультета всех форм обучения, выполняющих курсовой проект по дисциплине «Детали машин» по первому типу заданий.

Подготовлено на кафедре МАХП НХТИ.

УДК621.8

©Леонтьев Б. С., 2014

©  Нижнекамский химико-техноло-

гический институт (филиал)

ФБГОУ ВПО «КНИТУ», 2014.

ВВЕДЕНИЕ

После определения механических параметров на валах привода, межосевых расстояний и размеров элементов передач, а также нагрузок, действующих в передачах, приступают к разработке конструкции редуктора, являющегося составной частью привода. На первом этапе конструирования разрабатывается «Конструктивная схема червячно-цилиндрического редуктора (схема №1 для задания 1.1)» – в дальнейшем «Конструктивная схема №1». При этом опреде-ляются расположение деталей передач, расстояния деталей друг от друга и от стенок корпуса, диаметры ступеней валов и длины участков ступеней, выбираются типы подшипников качения и схемы их установки. Расстояния между деталями выбираются так, чтобы поверхности вращающихся колес не задевали за соседние детали и за внутренние поверхности стенок корпуса. Расстояние  между дном корпуса и поверхностью зубчатого колеса должно быть 30мм, между дном корпуса и поверхностью червяка — 20мм.

В соответствии с установившейся практикой проектирования и эксплуатации машин и механизмов для опор валов применяют следующие подшипники: для валов червячной передачи (входного и промежуточного) – конические роликоподшипники ГОСТ 27365–87; для выходного вала, на котором расположено цилиндрическое зубчатое колесо, – конические роликоподшипники ГОСТ 27365–87, если зубчатое колесо косозубое, или радиальные однорядные шарикоподшипники ГОСТ 8338–75, если зубчатое колесо прямозубое. Решение о разновидности цилиндрической зубчатой передачи (косозубая или прямозубая) принимается в разделе 2.3, глава 2, книга 1.

В большинстве случаев валы должны быть зафиксированы в опорах от осевых перемещений. Чаще всего фиксирующей делают опору, расположенную вблизи концевого участка вала (в дальнейшем – законцовка вала).

Для установки подшипников рекомендуется применять конструктивно более простую схему «враспор» [1, рис. 7.4], для которой отношение длины вала к диаметру .

В конструкции червячно-цилиндрического редуктора корпус редуктора выполняется разъемным по плоскости, на которой расположены оси колес цилиндрической зубчатой передачи. Такое исполнение наиболее удобно для сборки, так как каждый из валов редуктора с опорными подшипниками и другими расположенными на нем деталями может быть собран независимо один от другого и затем установлен в корпус.

При разработке конструкции редуктора важное значение имеет максимальное использование стандартных элементов конструкции и стандартных деталей (законцовки валов, крышки подшипниковых узлов, крепежные детали и др.).

Основной критерий работоспособности и порядок подбора подшипников зависят от частоты их вращения и условий работы. Подшипники выбирают по статической грузоподъемности, если они воспринимают внешнюю нагрузку при малых частотах вращения (). При этом проверяют, не будет ли радиальная  нагрузка на подшипник превосходить статическую грузоподъем-ность, указанную в каталоге: . Если статическая нагрузка состоит из радиальной  и осевой  составляющих, то определяют эквивалентную стати-ческую радиальную нагрузку . Для радиальных шарикоподшипников и радиально-упорных роликоподшипников: . Статическая проч-ность обеспечена, если выполнено условие , где  – статическая радиальная грузоподъемность подшипника.

Подшипники, работающие при 10об/мин, выбирают по динамической грузоподъемности, рассчитывая их ресурс при требуемой надежности. В случае, если расчетный ресурс не меньше заданного , а максимальная динами-ческая радиальная нагрузка не превышает половины динамической грузо-подъемности , подшипник считается пригодным.

После проверки пригодности подшипников качения, применяемых в опорах валов, переходят к расчетам валов на прочность. Основными нагрузками на валы являются силы от передач, которые передаются через насаженные на валы детали: зубчатые или червячные колеса, полумуфты, при этом принимается, что детали передают валу силы и моменты на середине своей ширины. Под действием постоянных по значению и направлению сил во вращающихся валах возникают напряжения, изменяющиеся по симметричному циклу. Основными материалами для валов служат термически обрабатываемые среднеуглеродистые                          и легированные стали 45, 40Х, 40ХН, механические характеристики которых представлены в таблице 10.2 [1, стр. 183].

В заключительной части курсового проекта выполняются расчеты валов на статическую прочность и на сопротивление усталости. Общий коэффициент запаса прочности по пределу текучести () и коэффициент запаса на усталостную прочность () в  опасных сечениях вала должен быть не менее .

Конструктивная схема червячно-цилиндрического редуктора (схема №1 для задания 1.1) – см. приложение 1.

ГЛАВА 7. Конструктивные размеры элементов                                                                                                                                          червячно-цилиндрического редуктора

7.1. Передачи редуктора

7.1.1. Червячная передача (индекс «чр»)

Выписываем принятые значения параметров червячной передачи, мм:

– межосевое расстояние;

– модуль червячной передачи;

– делительный диаметр червяка;

– диаметр вершин витков червяка;

– диаметр впадин витков червяка;

– длина нарезанной части червяка;

– делительный диаметр червячного колеса;

– диаметр вершин зубьев колеса;

– диаметр впадин зубьев колеса;

– диаметр колеса наибольший;

– ширина венца колеса.

Примечание. Вышеуказанные параметры – см. в соответст-вующих разделах расчета червячной передачи (глава 3, книга 1), где параметры указаны без индекса «чр».

Рассмотрим остальные параметры конструктивных элементов червячного колеса. Чаще всего червячные колеса изготавливают составными: центр – из серого чугуна или стали, зубчатый венец – из бронзы. Соединение венца с центром должно обеспечивать передачу большого вращающего  момента и сравнительно небольшой осевой силы.

– длина ступицы червячного колеса.

Для ступицы рекомендуется выдерживать следующие соотношения, мм:

;     ,	(7.1)

где – диаметр вала под червячное колесо (см. раздел 7.3).

– диаметр ступицы червячного колеса.

Диаметр  назначают в зависимости от материала центра колеса, мм: для стального центра принимают , для центра из чугуна –   , при этом меньшие значения для шлицевого соединения колеса с валом, бóльшие – для шпоночного соединения.

Например. Дано: =70мм, ступица из стали. =(1,5…1,55)70=105…108,5. Рекомендуется принять =105мм для шлицевого соединения и =108мм для шпоночного.

7.1.2. Зубчатая передача (индекс «зб»)

Выписываем принятые значения параметров зубчатой передачи, мм:

– межосевое расстояние;

– модуль зубчатой передачи;

и – делительные диаметры шестерни и колеса;

и – диаметры вершин зубьев колес;

и – диаметры впадин зубьев колес;

– ширина зубчатого венца колеса.

Примечание. Вышеуказанные параметры – см. в соответст-вующих разделах расчета цилиндрической зубчатой передачи (глава 2, книга 1), где параметры указаны без индекса «зб».

Рассчитываем остальные параметры конструктивных элементов зубчатой передачи.

– ширина зубчатого венца шестерни, мм:

.	(7.2)

Примечание. Величину конструктивной добавки рекомендуется выбрать так, чтобы значение  получилось четным.

– длина ступицы зубчатого колеса, мм.

Для ступицы рекомендуется выдерживать следующие соотношения:

;       ,	(7.3)

где – диаметр вала под зубчатое колесо (см. раздел 7.4).

– диаметр ступицы зубчатого колеса, мм. Для стальных колес , при этом меньшие значения для шлицевого соединения колеса с валом, бóльшие – для шпоночного соединения.

– радиальный зазор между зубьями червячного колеса (по диаметру ), а также зубьями зубчатого колеса (до диаметру ) и внутренними поверхностями стенок корпуса, мм:

.	(7.4)

– расстояние между внешними поверхностями вращающихся деталей, мм:

.	(7.5)

Параметры  и  – см. выше,  – см. в разделе 7.1.1.

Полученное значение  округляем в бóльшую сторону до целого числа, при этом значение  должно быть в диапазоне . Если , то принимаем .

– торцовый зазор между зубьями шестерни и внутренней поверхностью боковой стенки корпуса, мм. Обычно .

– торцовый зазор между зубьями зубчатого колеса и внутренней поверхностью боковой стенки корпуса, мм:

.	(7.6)

Примечание. Значение конструктивной добавки (2…2,5) мм должно быть равно половине конструктивной добавки, принятой при  расчете  по формуле (7.2).

– радиальный зазор между зубьями червячного колеса и ступицей зубчатого колеса по диаметру : . Для обеспечения минимального зазора  допускается местное уменьшение диаметра  на .

Примечание. Подробнее конструкцию зубчатого и червяч-ного колес – см. разделы 5.1 и 5.6 [1, стр. 65…69 и 76…79].

7.2. Конструкция входного вала (индекс 1)

Предварительно оцениваем диаметр законцовки вала из расчета только на кручение при пониженных допускаемых напряжениях.

– диаметр концевой части вала, мм:

=,	(7.7)

где  – вращающий момент на входном валу редуктора №1, Н·м (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1); = 12 МПа – допускаемое касательное напряжение для входного вала.

В первом приближении значение  округляем в бóльшую сторону до величины, кратной 5, так, чтобы принятое значение было больше рассчитанного не менее, чем на 3 мм. Далее согласовываем это значение с диаметром вала электродвигателя  (см. раздел 1.1, глава 1, книга 1), соединенного с входным валом редуктора муфтой МУВП ГОСТ 21424–93. Согласование производим по таблице 7.1: а) если диаметр  соответствует диаметру , то окончательно оставляем принятое значение ; б) если диаметр   меньше минимального значения диаметров законцовки, соответствующих диаметру , то за окончательное принимаем это минимальное значение .

Например: 1. = 38 мм; рассчитанное значение  = 31,33 мм;  в первом приближении = 35 мм. Так как  =  35 мм соот-ветствует =38 мм, то оставляем это значение как оконча-тельное.

2.  = 48 мм; рассчитанное значение =  35,39 мм; в первом приближении  =  40 мм. Так как  =  40 мм не соответст-вует , то за окончательное  принимаем  = 45 мм (минимальное значение из диаметров, соответствующих                            ).

Таблица 7.1

| Диаметр вала электродвигателя, мм | Диаметр законцовки вала, мм | Номинальный крутящий момент муфты , Н·м | Допускаемое радиальное смещение валов Δ, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 16, 18, 19 | 31,5 | 0,2 |
| 22, 24 | 20, 22 | 63 | 0,2 |
| 28, 32 | 25, 30 | 125 | 0,3 |
| 32, 38, 42 | 35, 40, 45 | 250 | 0,3 |
| 42 | 40, 45 | 500 | 0,3 |
| 48, 55 | 45, 50, 55 | 710 | 0,4 |
| 60, 65 | 50, 55, 60, 65 | 1000 | 0,4 |

После определения  принимаем решение о форме законцовки входного вала. Ее рекомендуется выбрать конусной (рис. 7.1, а) для диаметров  = 25; 30; 35; 40; 45; 55; 70; 90мм или цилиндрической (рис. 7.2) для диаметров = 16; 18; 19; 20; 50; 60; 65; 75; 80; 85; 95; 100; 105; 110 мм.

Рис. 7.1.

Выполняем эскиз законцовки, а затем даем обозначение муфты МУВП в зависимости от диаметров ,  и формы законцовки входного вала.

Например: 1. = 48 мм (цилиндрическая форма) и

= 45 мм (конусная законцовка):

«Муфта 710–48–I.1–45–II.1 ГОСТ 21424–93».

2. = 48 мм (цилиндрическая форма) и  = 50 мм

(цилиндрическая законцовка):

«Муфта 710–48–I.1–50–I.1 ГОСТ 21424–93».

Рис. 7.2

Для конусной законцовки из таблицы 7.2 выписываем следующие данные, мм:

Таблица 7.2

| Размеры, мм |
| --- |
| 25 | М16×1,5 | 60 | 42 | 5×5 | 3,0 |
| 30 | М20×1,5 | 80 | 58 | 5×5 | 3,0 |
| 35 | М20×1,5 | 80 | 58 | 6×6 | 3,5 |
| 40 | М24×2,0 | 110 | 82 | 10×8 | 5,0 |
| 45 | М30×2,0 | 110 | 82 | 12×8 | 5,0 |
| 55 | М36×3,0 | 110 | 82 | 14×9 | 5,5 |
| 70 | М48×3,0 | 140 | 105 | 18×11 | 7,0 |
| 90 | М64×4,0 | 170 | 130 | 22×14 | 9,0 |

Примечания: 1.  – ширина и высота шпонки.

2. Диаметр .

Проточка резьбы конусной законцовки выполняется в соответствии с рис. 7.1, б. Из таблицы 7.3 для нее должны быть выписаны параметры, мм:

f; R; R1; df; z.

Таблица 7.3

| Размеры, мм |
| --- |
| Шаг резьбы Р | f | R | R1 | df | z |
| 1,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | d – 2,2 | 1,6 |
| 2 | 5,0 | 1,6 | 0,5 | d – 3 | 2,0 |
| 3 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | d – 4,5 | 2,5 |
| 4 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | d – 6,0 | 3,0 |

Примечание. Здесь d – диаметр резьбы. Например, для                    d3 = М20×1,5: шаг Р = 1,5 мм, df  = 20 – 2,2 = 17,8 мм; для                   d3 = М36×3,0: шаг Р = 3,0 мм, df  = 36 – 4,5 = 31,5 мм.

Для законцовки цилиндрической формы из таблицы 7.4 выписываем следующие данные, мм:

Таблица 7.4.

| Размеры, мм |
| --- |
| 16; | 40 | 1,0 | 0,6 | 55 |
| 18;19 |  |  |  | 66 |
| 20 | 50 | 1,6 | 1,0 | 66 |
| 50 | 110 | 2,0 | 1,6 | 149 |
| 60;65 | 140 | 2,5 | 2,0 | 1811 |
| 75 |  |  |  | 2012 |
| 80;85 | 170 | 3,0 | 2,5 | 2214 |
| 95 |  |  |  | 2514 |
| 100;105;110 | 210 |  |  | 2816 |

Примечание.  – ширина и высота шпонки.

Рассмотрим следующий после законцовки участок вала, с которым контак-тирует манжета.

– диаметр вала под манжету [см. 1, таблица 24.26, стр. 473, 474], мм:

=  – для конусной законцовки вала;

=  + (1…6)мм – для законцовки цилиндрической формы. Значение конструктивной добавки выбираем таким, чтобы величина диаметра  была кратной 5.

Например: 1. Для цилиндрической законцовки, имеющей  = 18 мм,  = 18+2 = 20 мм. Условное обозначение  манжеты типа 1, исполнения 1 (с механически обработанной кромкой) для вала диаметром 20 мм, с наружным диаметром 40 мм из резины 2 группы (на основе бутадиен - нитрилакрилового каучука):

«Манжета 1.1–20×40–2 ГОСТ 8752–79».

2. Для цилиндрической законцовки диаметром  = 50 мм   = 50+5 = 55 мм:

«Манжета 1.1–55×80–2 ГОСТ 8752–79».

По  выписываем параметры манжеты, выполняем эскиз и указываем обозначение манжеты по ГОСТ.

Следующий участок входного вала по конструктивной схеме №1 выполнен с резьбой.

– диаметр резьбы круглой шлицевой гайки, предназначенной для поджатия подшипников правой опоры к буртику вала и законтренной стопорной шайбой [см. 1, таблицы  24.22 и 24.23, стр. 470,471]. При выборе диаметра резьбы должны быть обеспечены следующие соотношения:

, где  – см. ниже;

, где  – внутренний диаметр резьбы по таблице 7.5.

Для выбранной резьбы выполняем эскиз гайки, шайбы и паза на валу под язычок стопорной шайбы, выписываем их параметры и указываем обозначение гайки и шайбы по ГОСТ.

Таблица 7.5

| Размеры, мм |
| --- |
| 35 | 35 | М39×1,5 | 37,376 | 40 |
| 40 | 40 | М45×1,5 | 43,376 | 45 |
| 45 | 45 | М48×1,5 | 46,376 | 50 |
| 50 | 55 | М60×2,0 | 57,835 | 60 |
| 55 | 55 | М60×2,0 | 57,835 | 60 |
| 60 | 65 | М68×2,0 | 65,835 | 70 |

Параметры гайки, мм: d; D; D1; H; b; h; c [см. 1, таблица 24.22, стр. 470]; параметры шайбы, мм: d; d1; D; D1; l; b; h; s [см. 1, таблица 24.23, стр. 471].

Примечание. Обозначение гайки и шайбы для                                     = М39×1,5:

«Гайка М39×1,5–7Н.05.05 ГОСТ11871–88»;

«Шайба Н.39.01.05 ГОСТ 11872–89».

Параметры паза на валу под язычок стопорной шайбы, мм:

[см. 1, таблица 24.24, стр. 471, 472].

Для обеспечения надежного завинчивания гайки по диаметру  в конце резьбового участка выполняем проточку резьбы (см. рис. 7.1, б), для которой в зависимости от шага резьбы из таблицы 7.3 выписываем параметры, мм:

На следующем участке входного вала в специальном стакане установлены два роликоподшипника, являющиеся правой опорой вала.

– диаметр вала под внутреннее кольцо подшипника, рекомендуемое значение которого выбираем по таблице 7.5 в зависимости от диаметра .

По диаметру  для правой опоры производим выбор конического роликоподшипника ГОСТ 27365–87 в количестве 2 шт. серии диаметров 2 (легкой серии) или серии диаметров 3 (средней серии) [см. 1, таблица 24.16, стр. 465]. Для выбора серии подшипника руководствуемся следующей рекомендацией:

,	(7.8)

где динамическая нагрузка на подшипник, Н;

коэффициент эквивалентности для подшипников, работающих при типовых режимах нагружения [см. 1, стр. 116, типовой режим IV];

и окружная, радиальная и осевая силы на червяке, Н (см. раздел 3.8, глава 3, книга 1);

показатель степени для роликоподшипников [см. 1, стр. 117];

заданный ресурс работы привода в часах (см. раздел 2.2.1, глава 2, книга 1);

частота вращения входного вала №1, об/мин (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1);

динамическая грузоподъемность роликоподшипника, Н.

коэффициенты радиальной и осевой нагрузок, значения которых находим в зависимости от величины отношения  по сравнению с коэффициентом осевого нагружения . Здесь коэффициент вращения кольца (в нашем случае вращается внутреннее кольцо);  осевая нагрузка на червяке;  приведенная радиальная нагрузка:

а) если , то принимаем , а  берем из данных ролико-подшипника;

б) если , то принимаем  и .

Примечания: 1. Параметры ,  и   берем сначала для подшипника легкой, потом средней серии с углом  контакта                      α = 12…16º, а затем средней серии с углом α = 29º, последова-тельно добиваясь выполнения соотношения (7.8).

2. Для принятой конструкции правой опоры входного вала в соотношении (7.8) допускается вместо  одного подшипника принять  комплекта из двух специально подобранных под-шипников легкой или средней серии с углом α = 12…16º. В этом случае = 1,714 [см. 1, стр. 118].

Для выбранного роликоподшипника выполняем эскиз, указываем обозначение по ГОСТ и выписываем следующие данные:  . Для обеспечения построения роликоподшипника на чертеже выполняем по методике,  изложенной на рис. 7.3, расчет размеров элементов внутренней конструкции подшипника: .

Примечания: 1. Размеры  и  определяем при построении на чертеже.

2. Пример обозначения роликоподшипника серии диамет-ров 2 (легкой серии) при  = 40мм:

«Подшипник 7208А ГОСТ 27365–87».

Рассмотрим участок вала, где находится червяк с эвольвентным профилем (ZI), выполненный заодно с валом: нарезанная часть червяка расположена симметрично относительно оси червячного колеса; между червяком и опорными подшипниками на валу выполнены буртики, служащие для подшипников упорами.

диаметр буртика справа и слева от червяка, для которого должно выдерживаться следующее соотношение:

,	(7.9)

где  диаметр впадин витков червяка (см. раздел 7.1.1);

параметр роликоподшипника (см. выше).

Значение  выбираем так, чтобы оно было ближе к правой части соотношения (7.9) и было кратным 2 или 5.

Примечание. В случае, если , то длину буртика следует разбить на два участка: участок, граничащий с червяком, выполняем диаметром , обеспечивающим выход инструмента при обработке витков червяка [см. 1, рис. 5.20, б]; участок, служащий упором для подшипника, выполняем в виде заплечика длиной не менее 10 мм и диаметром  .

Допускается выполнить буртик диаметром, удовлетворяю-щим только правой части соотношения (7.9), но разрешить при этом на поверхности буртика следы выхода инст-румента для обработки витков червяка [см. 1, рис. 5.20, в].

Рис. 7.3

длина буртика справа от червяка, т.е. расстояние от торца нарезанной части червяка до торца внутреннего кольца роликоподшипника (торца буртика), мм:

,	(7.10)

где  и параметры роликоподшипника (см. выше данные подшипника, размеры  и );

длина нарезанной части червяка (см. раздел 7.1.1);

толщина буртика стакана, в котором установлены два роликопод-шипника правой опоры входного вала (см. рис. 7.4, параметр );

расстояние от плоскости симметрии червячной передачи до торца прилива на корпусе редуктора, в отверстие которого запрессован стакан с двумя роликоподшипниками (см. конструктивную схему №1), мм:

.	(7.11)

Здесь расстояние от оси червячного колеса до прилива на корпусе (гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами  и ), мм:

,	(7.12)

где диаметр червячного колеса наибольший (см. раздел 7.1.1);

радиальный зазор (см. раздел 7.1.2).

расстояние от плоскости разъема корпуса редуктора до поверхности прилива по диаметру, мм:

,	(7.13)

где  межосевое расстояние червячной передачи (см. раздел 7.1.1).

диаметр прилива, приравниваемый наружному диаметру крышки подшипникового узла [см. 3, стр. 68, параметр ]. Значение параметра  определяем по величине наружного диаметра подшипника, за который условно принимаем посадочный диаметр стакана . Для определения   воспользуемся рис. 7.4 и таблицей 7.6:

Таблица 7.6

| Наружный диаметр подшипника мм | 50…62 | 63…95 | 100…145 |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки стакана мм | 5…7 | 7…9 | 9…11 |

. 	(7.14)

Значение  из рекомендуемого таблицей 7.6 диапазона выбираем таким, чтобы величина  получилась кратной 5.

Например:= 85мм. Значение  входит в диапазон (63…95) мм, для которого рекомендуется = (7…9)мм. Принимаем = 7,5 мм, тогда = 85 + 2·7,5 = 100 мм. Принимаем  за наружный диаметр условного подшипника  = 100 мм  и для него по справочнику [3, стр. 70] находим параметры      и:  = 120 мм;  = 145 мм. Таким образом, по конструктивной схеме  №1: == 120 мм;   = = = 145 мм.

Рис. 7.4. Стакан

Кроме того, для стакана определяем толщину буртика  и толщину фланца , мм: ; . Значения  и  округляем до целых чисел.

По формулам  (7.13), (7.12) и (7.11) вычисляем значения ,  и . Значение  округляем в бóльшую сторону до целого числа, после чего по формуле (7.10) вычисляем длину буртика .

По диаметру  для левой опоры входного вала производим выбор радиального однорядного шарикоподшипника ГОСТ 8338–75 [см.1, таблица 24.10, стр. 459] такой же серии, что и для роликоподшипников правой опоры. Для шарикоподшипника проверяем выполнение  соотношения:

,	(7.15)

где динамическая нагрузка на подшипник, Н;

динамическая грузоподъемность шарикоподшипника, Н;

для расшифровки параметров  и см. пояснения к фор-муле (7.8).

Для выбранного шарикоподшипника выполняем эскиз, указываем обозначение по ГОСТ и выписываем следующие данные:.

Примечание. Пример обозначения подшипника серии диаметров 2 (легкой серии) при  = 40 мм:

«Подшипник 208 ГОСТ 8338–75».

– длина буртика слева от червяка, т.е. расстояние от торца нарезанной части червяка до торца внутреннего кольца шарикоподшипника (торца буртика), мм:

, 	(7.16)

где  см. формулу (7.10) или раздел 7.1.1;

(4…5)мм – рекомендуемый размер установки шарикоподшипника

относительно корпуса.

расстояние от плоскости симметрии червячной передачи до поверхности прилива на корпусе редуктора, в котором установлен подшипник левой опоры, мм:

,	(7.17)

где см. формулу (7.12).

расстояние от плоскости разъема корпуса редуктора до поверхности прилива левой опоры, мм:

,	(7.18)

где  см. раздел 7.1.1;

диаметр прилива, приравниваемый наружному диаметру крышки подшипникового узла [см. 3, стр. 66, 67 параметр ]. Значение параметра  определяем по величине наружного диаметра шарико-подшипника .

Например: = 85 мм. По справочнику [3, стр. 67] находим для  = 85 мм параметр = 120 мм.

По формулам (7.18) и (7.17) вычисляем значения  и . Значение  округляем в бóльшую сторону до целого числа, после чего по формуле (7.16) вычисляем длину буртика .

Примечание. Значение конструктивной добавки (4…5)мм в формуле (7.16) следует выбрать так, чтобы величина  получилась целым числом.

Посадки, применяемые при установке входного вала:

- посадка внутреннего кольца подшипника на вал – ø45k6 (для = 45 мм);

- посадка наружного кольца подшипника в отверстие стакана или в отверстие прилива на корпусе – ø85H7 (для  = 85 мм);

- посадка стакана в отверстие прилива на корпусе  под правую опору – ø100 (для = 100 мм).

7.3. Конструкция промежуточного вала (индекс 2)

Конструктивно промежуточный вал состоит из участков под опорные подшипники, участка под червячное колесо и участка под шестерню зубчатой передачи (см. конструктивную схему №1, разрез А-А).

Предварительно оцениваем диаметр вала из расчета только на кручение при пониженных допускаемых напряжениях.

– диаметр вала под внутреннее кольцо подшипника, мм:

,	(7.19)

где – вращающий момент на валу №2, (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1);

=18МПа – допускаемое касательное напряжение для промежуточного вала.

Значение  округляем в бόльшую сторону до ближайшей величины, кратной 5.

По диаметру  производим выбор конического роликоподшипника ГОСТ 27365–87 серии диаметров 2 (легкой серии) или серии диаметров 3 (средней серии) [см. 1, таблица 24.16, стр. 265]. Для выбора серии руководст-вуемся следующей рекомендацией:

,	(7.20)

где  – динамическая нагрузка на подшипник, Н;

= 0,5, =10/3 и = 7008 ч. – см. расшифровку параметров формулы (7.8);

– частота вращения промежуточного вала №2 (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1).

суммарная радиальная нагрузка червячной и зубчатой передач, Н:

.	(7.21)

суммарная осевая нагрузка передач, Н:

,	(7.22)

где  и  – окружная, радиальная и осевая силы на червячном колесе, Н (см. раздел 3.8, глава 3, книга 1);

и  – окружная, радиальная и осевая силы в зубчатой передаче, Н (см. раздел 2.12, глава 2, книга 1);

и – коэффициенты радиальной и осевой нагрузок, значения которых находим в зависимости от величины отношения  по сравнению с коэффициентом осевого нагружения . Здесь = 1 (вращается внутреннее кольцо); ; :

а) если , то принимаем , а  берем из данных роликоподшипника;

б) если , то принимаем  и .

Примечание. Параметры подшипника ,  и   берем сначала для подшипника легкой, а затем средней серии с углом  контакта α = 12…16º, последовательно добиваясь выполнения соотношения (7.20).

Для выбранного подшипника указываем обозначение по ГОСТ и выписываем следующие данные: . Для обеспечения построения роликоподшипника на чертеже выполняем по рис. 7.3 расчет размеров элементов внутренней конструкции подшипника:  .

Примечания: 1. Размеры  и  определяем при построении на чертеже.

2. Пример обозначения роликоподшипника серии диаметров 3 (средней серии) при  = 55 мм:

«Подшипник 7311А ГОСТ 27365–87».

Рис. 7.5

По конструктивной схеме №1 внутреннее кольцо роликоподшипника через распорную втулку поджимает ступицу червячного колеса к буртику на валу с диаметром  (см. ниже). Вращающий момент от червячного колеса передается валу с помощью шпоночного соединения (см. рис. 7.5).

– диаметр вала под червячное колесо, мм:

(5…10),	(7.23)

Примечание. Конструктивную добавку (5…10) мм следует выбрать так, чтобы значение получилось кратным 2      или 5.

Для диаметра  по таблице 7.7 производим выбор призматической шпонки исполнения 1 (с закругленными краями) ГОСТ 23360–78 и выписываем для нее следующие параметры:  ; ; ; ; .

Рабочую длину шпонки рассчитываем из условия прочности на смятие, мм:

,	(7.24)

где – см. расшифровку формулы (7.19);

= 100 МПа – допускаемое напряжение смятия;

и  – параметры шпонки (см. выше).

Находим длину шпонки, мм:

.	(7.25)

Таблица 7.7.

| Размеры, мм |
| --- |
| Диаметр вала | Сечение шпонки | Шпоночный паз | Допус-каемая длина шпонки |
|  |  | Глубина | Радиус закругления |  |
|  |  | вал | втулка | не более | не менее |  |
| Св. 22 до 30 | 87 | 4,0 | 3,3 | 0,25 | 0,16 | 18…90 |
| » 30 » 38 | 108 | 5,0 | 3,3 | 0,4 | 0,25 | 22…110 |
| » 38 » 44 | 128 | 5,0 | 3,3 |  |  | 28…140 |
| » 44 » 50 | 149 | 5,5 | 3,8 |  |  | 36…160 |
| » 50 » 58 | 1610 | 6,0 | 4,3 |  |  | 45…180 |
| » 58 » 65 | 1811 | 7,0 | 4,4 |  |  | 50…200 |
| » 65 » 75 | 2012 | 7,5 | 4,9 | 0,6 | 0,4 | 56…220 |
| » 75 » 85 | 2214 | 9,0 | 5,4 |  |  | 63…250 |
| » 85 » 95 | 2514 | 9,0 | 5,4 |  |  | 70…280 |
| » 95 » 110 | 2816 | 10,0 | 6,4 |  |  | 80…320 |
| » 110 » 130 | 3218 | 11,0 | 7,4 |  |  | 90…360 |

Примечание. Размер  брать из ряда:…32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200 … мм.

Обозначение шпонки, имеющей =16мм, =10мм, 63 мм: «Шпонка ГОСТ 23360 –78».

Полученное значение округляем в бóльшую сторону до ближайшей стандартной величины (см. «Примечание» к таблице 7.7). Пример обозначения шпонки – там же.

Конструктивно червячное колесо, представленное на конструктивной схеме №1, состоит из стального центра и зубчатого венца, изготовленного в зависимости от скорости скольжения из оловянной или безоловянной бронзы [подробнее конструкцию червячных колес – см. 1, раздел 5.6].

длина ступицы червячного колеса, мм:

,	(7.26)

где принятое (стандартное) значение длины шпонки, при этом для  должны быть выдержаны соотношения (7.1), рекомендуемые в разделе 7.1.1:  и =(0,8…1,5).

диаметр ступицы червячного колеса, мм:

=(1,5…1,55),	(7.27)

при этом бóльшие значения для шпоночного соединения колеса с валом.

Примечание. Величина  должна быть кратной 2 или 5 (см. пример в разделе 7.1.1).

Остальные элементы червячных колес принимаем по рис. 5.17 [см. 1, стр. 77].

Далее на валу между червячным колесом и шестерней следует участок буртика, который служит упором для червячного колеса.

диаметр буртика, мм:

.	(7.28)

Для   возможны два варианта значений:

а) , где  диаметр впадин зубьев шестерни (см. раздел 7.1.2). В этом случае нарезание зубьев шестерни происходит со свободным входом и выходом инструмента [см. 1, раздел 5.5, рис. 5.14, б]. Диаметр  принимается кратным 2 или 5;

б) , где  диаметр вершин зубьев шестерни (см. раздел 7.1.2). В этом случае зубья нарезают на поверхности вала. Выход фрезы определяют графически по ее наружному диаметру  [см. 1, раздел 5.5, рис. 5.15, а, б].

длина буртика между шестерней и червячным колесом, мм:

,	(7.29)

где – ширина зубчатого венца червячного колеса (см. раздел 7.1.1);

ширина зубчатого венца шестерни (см. раздел 7.1.2).

расстояние между плоскостями симметрии червячной и зубчатой передач, мм:

,	(7.30)

где – ширина зубчатого венца зубчатого колеса (см. раздел 7.1.2);

торцовый зазор между зубьями зубчатого колеса и элементами корпуса редуктора (там же).

диаметр прилива на корпусе для левого подшипникового узла входного вала (см. раздел 7.2, расшифровка формулы 7.18).

Конструкция участка вала, связанная с расположением шестерни, может быть выполнена в двух вариантах:

а) вал и шестерня изготовлены раздельно. Такая конструкция возможна, если выполняется условие:

.	(7.31)

Для соединения вала и шестерни рекомендуется применить зубчатое (шлицевое) соединение с прямобочными зубьями по ГОСТ 1139–80 легкой или средней серии, при этом внутренний диаметр соединения: . Расчет соединения на прочность производим по методике § 6.7 [2, формулы (6.6) и (6.7)];

б) шестерня изготовлена заодно с валом, что возможно при выполнении одного из следующих условий:

или мм.	(7.32)

При выборе варианта б) изготовления шестерни определяем длину буртика диаметром  между шестерней и подшипником, мм:

,	(7.33)

где – торцовый зазор между зубьями шестерни и внутренней  поверхностью боковой стенки корпуса (см. раздел 7.1.2);

высота прилива на корпусе редуктора и крышке корпуса для гнезда подшипника (см. раздел 7.4);

высота выступа крышки подшипникового узла на валу № 2 (см. раздел 7.5);

параметр роликоподшипника   (см. выше).

Посадки, применяемые при установке промежуточного вала:

- посадки внутреннего и наружного колец подшипников на ответные детали аналогичны указанным в разделе 7.2;

- посадка червячного колеса на вал – ø60 (для = 60мм);

- посадка шпонки в паз вала – 18 (для  =18мм);

- посадка шпонки в паз ступицы червячного колеса – 18.

7.4. Конструкция выходного вала (индекс 3)

На законцовке выходного вала устанавливается муфта кулачково-дисковая (МКД) ГОСТ 20720–93. Предварительно оцениваем диаметр законцовки вала из расчета только на кручение.

– диаметр концевой части вала, мм:

, 	(7.34)

где  – вращающий момент на валу № , Н·м (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1);

= 30 МПа – допускаемое касательное напряжение для выходного вала.

Значение  округляем в бόльшую сторону до ближайшей величины, кратной 5.

Форму законцовки рекомендуется выбрать цилиндрической (рис. 7.2; основной вариант на конструктивной схеме № 1) для диаметров = 50; 60; 65; 75; 80; 85; 95; 100; 105; 110 мм или конусной (рис. 7.1, а; вариант Г на конструк-тивной схеме № 1) для диаметров = 45; 55; 70; 90 мм.

Для законцовки цилиндрической формы из таблицы 7.4 выписываем следующие данные, мм: .

Для конусной законцовки из таблицы 7.2 выписываем параметры, мм: ;  .

Проточка резьбы конусной законцовки должна быть выполнена по рис. 7.1, б. Из таблицы 7.3 для нее должны быть выписаны следующие данные:

Выполняем эскиз законцовки, а затем указываем обозначение муфты МКД в зависимости от диаметра  и формы законцовки выходного вала. Номинальный крутящий момент  и допускаемое радиальное смещение соединяемых муфтой валов в зависимости от диаметра  – см. таблицу 7.8.

Таблица 7.8.

| , Н·м | , мм | , мм | , Н·м | , мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 0,5 | 40, 45, 50 | 2500 | 0,9 | 70,75,80,85,90,95,100 |
| 630 | 0,5 | 45, 50, 55, 60 | 4000 | 0,9 | 80,85,90,95,100,105,110 |
| 1000 | 0,65 | 50, 55, 60, 65, 70 | 6300 | 0,9 | 100,105,110,120,125,130,140 |
| 1600 | 0,75 | 60, 65, 70, 75, 80, 85 | 10000 | 0,9 | 110,120,125,130,140 |

Примечание. При выборе муфты МКД необходимо, чтобы выдерживалось соотношение: , где вращающий момент на выходном валу (см. формулу 7.34). При этом обозначение муфты в зависимости от  и формы законцовки должно быть: а)  = 3835  Н·м,  = 90 мм, законцовка конусная:  «Муфта кулачково-дисковая 4000–90–1.2–У3 ГОСТ 20720–93»;

б) = 3311 Н·м,  = 85 мм, законцовка цилиндрическая: «Муфта кулачково-дисковая 4000–85–1.1–У3 ГОСТ 20720–93».

Для герметизации концевой части выходного вала в крышке подшипникового узла выполнена канавка, в которую устанавливается уплотнительное сальниковое кольцо (сальник)[см. 3, стр. 94].

– диаметр вала под сальник, мм:

– для цилиндрической законцовки;

– для конусной законцовки вала.

На следующем участке расположен опорный подшипник выходного вала.

– диаметр вала под внутреннее кольцо подшипника, мм:

.

По диаметру  производим выбор конического роликоподшипника ГОСТ 27365–87 [см. 1, таблица 24.16, стр. 465], если зубчатое колесо косозубое             (), или радиального однорядного шарикоподшипника ГОСТ 8338–75 [см. 1, таблица 24.10, стр. 459], если зубчатое колесо прямозубое (). В зависимости от динамической нагрузки подшипники могут быть легкой или средней серии (серии диаметров 2 или серии диаметров 3). При выборе серии подшипника руководствуемся следующими рекомендациями:

7.4.1.  Для роликоподшипника

,	(7.35)

где динамическая нагрузка на подшипник, Н;

= 0,5, =10/3 и = 7008 ч. – см. расшифровку параметров формулы (7.8);

и  – окружная, радиальная и осевая силы в зубчатом зацеплении, Н (см. раздел 2.12, глава 2, книга 1 или расшифровку формул 7.21 и 7.22);

частота вращения выходного вала № , об/мин (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1);

динамическая грузоподъемность роликоподшипника, Н [см. 1, таблица 24.16, стр. 465];

коэффициенты радиальной и осевой нагрузок, значения которых находим в зависимости от величины отношения  по сравнению с коэффициентом осевого нагружения . Здесь  (вращается внутреннее кольцо);  осевая нагрузка в зубчатом зацеплении;  приведенная радиальная нагрузка:

а) если , то принимаем , а  берем из данных роликоподшипника;

б) если , то принимаем  и .

7.4.2. Для шарикоподшипника

, 	(7.36)

где динамическая нагрузка на подшипник, Н;

= 0,5; = 7008 ч.;  и , – см. расшифровку параметров формулы (7.35);

динамическая грузоподъемность шарикоподшипника, Н [см. 1, таблица 24.10, стр. 459].

Примечание. При расчетах по формулам (7.35) или (7.36) сначала проверяется грузоподъемность подшипника легкой серии, и только при невыполнении соотношения берется подшипник средней серии.

Для выбранных по разделам 7.4.1 или 7.4.2 подшипников указываем обозначение по ГОСТ и выписываем следующие данные:

для роликоподшипника – ;

для шарикоподшипника – .

Для обеспечения построения роликоподшипника на чертеже выполняем расчет размеров элементов внутренней конструкции подшипника по методике, изложенной на рис. 7.3: .

Примечания: 1. Размеры  и  на рис. 7.3 определяем при построении роликоподшипника на чертеже.

2. Примеры обозначения подшипника серии диаметров 2 (легкая серия) при (d) = 90 мм:

    - роликоподшипник – «Подшипник 7218А ГОСТ 27365–87»;

- шарикоподшипник – «Подшипник 218 ГОСТ 8338–75».

По конструктивной схеме №1 внутреннее кольцо роликоподшипника (или шарикоподшипника) через распорную втулку поджимает ступицу зубчатого колеса к буртику на валу с диаметром  (см. ниже). Вращающий момент от зубчатого колеса передается валу с помощью шпоночного соединения (см. рис. 7.5).

– диаметр вала под зубчатое колесо, мм:

,	(7.37)

при этом конструктивная добавка (5…15) мм варьируется в зависимости от значения :

- (5…7) мм для ;

- (8…12) мм для ;

- (13…15) мм для .

Примечание. Желательно, чтобы значение  было кратным 2 или 5.

Для диаметра  по таблице 7.7 производим выбор призматической шпонки исполнения 1 (с закругленными краями) ГОСТ 23360–78 и выписываем следующие параметры:  ; ; ; ; .

Рабочую длину шпонки рассчитываем из условия прочности на смятие, мм:

,	(7.38)

где – см. расшифровку формулы (7.34);

= 100 МПа – допускаемое напряжение смятия;

и  – параметры шпонки (см. выше).

По формуле (7.25) находим длину шпонки, мм: .

Полученное значение округляем в бóльшую сторону до ближайшей стандартной величины (см. «Примечание» к таблице 7.7). Пример обозначения шпонки – там же.

Конструктивная схема зубчатого колеса представлена на рис. 7.6, а также на конструктивной схеме №1. Подробнее конструкцию цилиндрических зубчатых колес см. в учебном пособии [1, раздел 5.1].

– длина ступицы зубчатого колеса, мм:

=  + 10,	(7.39)

где принятое (стандартное) значение длины шпонки. При этом для должны быть выдержаны соотношения (7.3), рекомендуемые в   разделе 7.1.2:  >  и =(0,8…1,5). В случае, если  не входит в диапазон (0,8…1,5) , необходимо увеличить диаметр  на (5…8) мм, заново определить параметры шпонки (; ; ; ; ), по формуле (7.38) рассчитать рабочую длину шпонки , принять (при необходимости) новое стандартное значение длины шпонки  и заново рассчитать длину ступицы  по формуле (7.39), добиваясь выполнения соотношений (7.3).

диаметр ступицы зубчатого колеса, мм:

, 	(7.40)

при этом бóльшие значения – для шпоночного соединения колеса с валом (меньшие значения принимаются в случае применения шлицевого соединения).

Примечание. Значение  округляем до величины, кратной 2 или 5 (см. пример в разделе 7.1.1).

Ширину  торцов зубчатого венца (см. рис. 7.6) принимаем, мм: ,	(7.41)

где  и  – см. раздел 7.1.2.

Толщина диска, мм: ,	(7.42)

где .       	(7.43)

В случае, если соотношение (7.42) не выдерживается, допускается принимать: ,	(7.44)

при этом значение  округляется до величины, кратной 2 или 5.

Рис. 7.6

На торцах зубчатого венца (зубьях и углах обода) выполняют фаски: , которые округляют до стандартного значения по таблице 7.9.

Таблица 7.9

| , мм | 20…30 | 30…40 | 40…50 | 50…80 | 80…120 | 120…150 | 150…250 | 250…500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |

На прямозубых зубчатых колесах фаску выполняют под углом , на косозубых колесах при твердости менее 350 НВ – под углом , а при более высокой твердости – .

Острые кромки на торцах ступицы также притупляют фасками, размеры

которых принимают по таблице 7.9 в зависимости от диаметра вала под зубчатое колесо .

диаметр буртика для упора зубчатого колеса, мм:

,	(7.45)

при этом минимальные значения конструктивной добавки – для       мм, средние значения – для мм, максимальные – для  мм.

Для определения длины буртика  находим расстояние между боковыми внутренними стенками корпуса редуктора , мм:

,	(7.46)

где – торцовый зазор (см. раздел 7.1.2);

– ширина зубчатого венца шестерни (там же);

– длина ступицы червячного колеса (см. раздел 7.3, формула 7.26);

– длина буртика промежуточного вала (см. раздел 7.3, формула 7.29).

–  длина буртика между торцом ступицы зубчатого колеса и торцом внутреннего кольца подшипника, мм:

а) для роликоподшипника

;	(7.47)

б)  для шарикоподшипника

,	(7.48)

где  см. формулу (7.46);

– торцовый зазор (см. раздел 7.1.2);

– длина ступицы зубчатого колеса (см. формулу 7.39);

– высота выступа крышки подшипникового узла на выходном валу (см. раздел 7.5, поз. 4, параметр );

– параметр роликоподшипника (см. выше данные подшипника, размер );

– параметр шарикоподшипника (см. выше данные подшипника, размер ).

высота прилива на корпусе редуктора и крышке корпуса для гнезда подшипникового узла, мм:

а) для роликоподшипника

; 	(7.49)

б) для шарикоподшипника

,	(7.50)

где толщина стенки корпуса редуктора (см. раздел 7.6);

и  – см. выше.

– рекомендуемое расстояние от поверхности прилива под подшип-никовый  узел до наружной поверхности корпуса редуктора в зоне расположения болта  крепления крышки редуктора к корпусу: = 33 мм для  = М12;    = 39 мм для  = М16; = 48 мм для  = М20. Величина диаметра резьбы болта  определяется в разделе 7.6.

– длина распорной втулки между торцом ступицы зубчатого колеса (совпадает с торцом зубчатого венца колеса) и торцом внутреннего кольца подшипника, мм:

а) для роликоподшипника

;	(7.51)

б)  для шарикоподшипника

,	(7.52)

расшифровку – см. выше к формулам (7.49) и (7.50).

Посадки, применяемые при установке выходного вала, аналогичны указанным в разделе 7.3.

7.5. Крышки подшипниковых узлов

Крышка торцовая  с отверстием для манжетного уплотнения (см. рис. 7.7) предназначена для герметизации законцовки входного вала (крышка поз. 1 на конструктивной схеме №1). Крышка подбирается по наружному диаметру подшипника   входного вала (см. раздел 7.2). Для нее из справочника [см. 3, стр. 68…74] выписываются следующие данные с учетом диаметра , мм:;. Диаметры  и  крышки используются из конструкции стакана (см. рис. 7.4), который стыкуется с крышкой и который предназначен для установки  двух роликоподшипников правого подшипникового узла входного вала (см. раздел 7.2, пример расчета диаметров  и   на базе диаметра , рассчитанного по формуле 7.14).

Рис. 7.7	Рис. 7.8	Рис. 7.9

Крышка торцовая глухая, тип 2 (см. рис. 7.8) предназначена для гермети-зации подшипниковых узлов промежуточного вала (две крышки поз. 2 на конст-руктивной схеме №1). Крышка подбирается по наружному диаметру  опорных подшипников вала (см. раздел 7.3), и для нее из справочника [см. 3, стр. 66, 67] выписываются следующие данные:.

Крышка торцовая с канавкой для уплотнительного кольца (сальника) (см. рис. 7.9) и крышка торцовая глухая, тип 2 (см. рис. 7.8) предназначены для герметизации подшипниковых узлов выходного вала (крышки поз. 4 и поз. 3 на конструктивной схеме №1). Крышки подбираются по наружному диаметру  подшипника выходного вала (см. раздел 7.4). Для крышки поз. 4 из справоч-                   ника [см. 3, стр. 75…86] выписываются следующие данные с учетом , мм:. Для крышки поз.3 из справочника [см. 3, стр. 66,67] выписываются данные, мм: .

Примечания: 1. Количество болтов крепления всех разно-видностей крышек к корпусу:  при мм;  при мм.

2. Для всех крышек диаметр отверстия  для болта крепления крышки к корпусу задается на 1 мм больше диаметра болта. Таким образом, . Например: если = 11 мм, то диаметр резьбы болта  будет М10, т.е. = 11(М10).

В разделе 7.3 выполняем расчет длины буртика   по формуле (7.33), применяя для  параметр  крышки поз. 2 (см. выше).

7.6. Конструктивные элементы корпуса редуктора

Корпус предназначен для размещения в нем деталей редуктора, для обеспечения смазки передач и подшипников, для предохранения деталей от загрязнения, а также для восприятия усилий, возникающих при работе передач. Корпус должен быть достаточно прочным и жестким, чтобы предотвратить перекос осей валов под действием внутренних и внешних сил.

Все корпуса состоят из стенок, бобышек и фланцев, объединенных  в единое целое и для повышения жесткости усиленных ребрами. Рассмотрим корпус редуктора, выполненный литьем из чугуна марки СЧ15 ГОСТ 1412–85[см. 6, рис. 13.17].

Толщину стенки редуктора, отвечающую требованиям технологии литья, необходимой прочности и жесткости корпуса, вычисляют по формуле, мм:

[см. 1, стр. 189],	(7.53)

где – вращающий момент на выходном (тихоходном) валу № (см. раздел 7.4, формула 7.34).

Полученное значение округляем в бóльшую сторону до целого числа, при этом проверяем выполнение соотношения, мм:

(7.54)

где  – межосевое расстояние червячной передачи (см. раздел 7.1.1);

– межосевое расстояние зубчатой передачи (см. раздел 7.1.2).

Толщина стенки крышки корпуса должна быть, мм:

.	(7.55)

Примечания: 1. В случае, если δ и δ1 < 6 мм, то принимаем  δ = 6 мм и δ1 = 6 мм.

2. Для толщин δ≤12мм допускается принимать δ1 = δ.

Толщина верхнего пояса (фланца) корпуса, мм: .

Толщина нижнего пояса (фланца) крышки редуктора, мм: .

Толщина нижнего пояса (основания) корпуса при наличии бобышек под фундаментные болты:  .

Толщина ребер корпуса и крышки редуктора, мм: .

Расстояние между дном корпуса и поверхностью зубчатого колеса должно быть , но не менее 30 мм; между дном корпуса и поверхностью червяка – мм.

Диаметр фундаментных болтов, мм:

,	(7.56)

где   см. расшифровку формулы (7.54).

Рассчитанный диапазон диаметров болта сравниваем с ближайшим стандартным значением из ряда: М6, М8, М10, М12, М16, М20,М24…

Например: 1., принимаем ;

2., принимаем .

Диаметр отверстия в основании корпуса должен быть на (2…3) мм больше диаметра фундаментного болта для обеспечения бесподгоночной установки редуктора на ответную раму. Количество фундаментальных болтов должно быть:  при мм,  при мм.

Диаметры стяжных болтов:

- у подшипников – ;	(7.57)

- в соединении фланцев корпуса и крышки редуктора –	(7.58)

где  принятое значение диаметра фундаментного болта.

Рассчитанные диаметры  и  округляем до ближайших значений из стандартного ряда (см. выше).

В разделе 7.4 выполняем расчет высоты прилива  по формулам (7.49) или (7.50), а также расчет длины буртика  по формулам (7.47) или (7.48) и длины втулки  по формулам  (7.51) или (7.52).

Положение болтов  и  крепления крышки редуктора к корпусу и фундаментных болтов  относительно наружной поверхности корпуса (параметры и  на рис. 13.17 [6]), а также рекомендуемые размеры фланцев в месте расположения этих болтов (параметры  и ) в зависимости от диаметров болтов – см. в таблице 7.10.

Таблица 7.10.

| Размеры в мм |
| --- |
| Параметры | Болты |
|  | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
|  | 22 | 24 | 28 | 33 | 39 | 48 | 54 |
|  | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 25 | 34 |
|  | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 26,2 | 33 | 39,6 |
|  | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 |
|  | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |

Примечания: 1. Параметры  и  – см. на рис. 13.17 [6].

2. Параметры головки болта по ГОСТ 7798–70:

– диаметр головки болта; – высота головки;

– размер под ключ.

Кроме того, для установки болта  на приливе подшипникового узла выходного вала необходимо построить бобышку (рис. 7.10), высота  которой конструктивно рассчитывается так, чтобы на поверхности бобышки образовалась опорная площадка под головку болта или гайку, мм:

,		(7.59)

где  – наружный  диаметр  крышки подшипникового узла на выходном валу (см. раздел 7.5, параметр   для   поз. 3 или 4).

расстояние от оси крышки подшипникового узла до оси болта , мм:

,	(7.60)

где  – диаметр осей болтов  крепления крышки подшипникового узла к корпусу на выходном валу (см. раздел 7.5,  параметр для поз. 3 или 4);  – угол, определяющий положение болта  относительно координатной оси, град: , где  –  число болтов  (см. раздел 7.5, параметр  для поз. 3 или 4).

Далее находим параметры бобышки, определяющие положение болта  (см. рис. 7.10).

– расстояние от оси болта  до оси болта , мм:

,	(7.61)

где  – см. раздел 7.5, крышка поз. 3 или 4.

расстояние от оси болта  до края площадки , мм:

или ,	(7.62)

где  – диаметр опорной площадки;

диаметр головки болта  (см. таблицу 7.10).

Из рис. 7.10 можно записать: = (4…6) мм.

По формуле (7.60) рассчитываем расстояние  с точностью до второго знака, а затем по формуле (7.59) определяем высоту бобышки . Полученное значение округляем в бóльшую сторону до целого числа.

На корпусе и крышке редуктора для размещения  подшипниковых узлов выполняются приливы, диаметры которых определяются следующим образом, мм:

- входной вал – , где – см. раздел 7.5, параметр  для поз. 1;

- промежуточный вал – , где – см. раздел, 7.5 параметр  для поз. 2;

- выходной вал –, где –см. раздел 7.5, параметр  для поз. 3 или 4.

Радиусы сопряжений переходных поверхностей корпуса и крышки редуктора – см. учебное пособие [1, рис. 17.9]. Рекомендуется принимать:  для внутренних поверхностей, где  – см. раздел 7.1.2, и  для наружных поверхностей, где  – толщина стенки корпуса (см. выше).

ГЛАВА 8. Определение сил, нагружающих подшипники входного вала

8.1. Условия работы входного вала

Подшипники качения для опор входного вала выписываем из раздела 7.2.

Частота вращения входного вала …об/мин (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1).

Требуемый ресурс при вероятности безотказной работы 90% = 7008 часов (см. раздел 2.2.1, глава 2, книга 1).

Вал выполнен совместно с червяком из стали 40Х ГОСТ4543–71 и  подвер-гается термообработке: улучшение до твердости 269…302HB в сердцевине и закалка ТВЧ поверхности витков червяка до твердости 45…58HRC. Механическая обработка витков червяка – шлифование чистовое до 0,8 … 1,6 мкм.

Диаметр червяка: делительный = … мм, диаметр впадин витков = … мм (см. раздел 7.1.1.).

Силы в червячной передаче при действии максимального (из длительно действующих) момента = … Нм (см. раздел 7.2, расшифровка формулы 7.7):

окружная сила на червяке……..= … H;

осевая сила на червяке….……...= … Н;

радиальная сила……………..…..= … H (силы – см. раздел 7.2, расшифров-ка формулы 7.8).

Типовой режим нагружения – IV (легкий, см. раздел 2.2.1, глава 2, книга 1), возможны кратковременные перегрузки до 150% номинальной нагрузки. Условия эксплуатации подшипников – обычные. Ожидаемая рабочая температура C. На законцовке входного вала установлена муфта упругая втулочно-пальцевая (МУВП) ГОСТ 21424–93 (см. раздел 7.2, выбор муфты по таблице 7.1). Из таблицы 7.1 по величине диаметра выписываем номинальный крутящий    момент, передаваемый муфтой, =… и допускаемое радиальное смещение осей валов электродвигателя и редуктора = … .

Схема привода в изометрической проекции представлена на рис. 8.1.

8.2. Радиальные реакции опор от сил в червячной передаче

На основании схемы привода (рис. 8.1) выполняем расчетную схему входного вала от сил в передаче (рис. 8.2, а)  и от силы на консольной законцовке (рис. 8.2, б).

Используя конструктивную схему № 1, определяем плечи сил для расчетной схемы входного вала:

Рис. 8.1.

Рис. 8.2.

- точка приложения сил в червячной передаче расположена посредине длины нарезанной части червяка  на расстоянии 0,5 от оси вала, где  – делительный диаметр червяка;

- для правой опоры вала 2 принимаем, что вектор опорной реакции расположен в плоскости соприкосновения роликоподшипников;

- для левой опоры 1 вектор опорной реакции проходит по оси симметрии шарикоподшипника.

Размеры плеч реакций опор (см. рис. 8.2, а), мм:

,

где – расстояние от торца нарезанной части червяка (справа) до торца внутреннего кольца роликоподшипника (см. раздел 7.2, формула 7.10);

– параметр роликоподшипника (там же);

– см. раздел 7.1.1.

,

где  – расстояние от торца нарезанной части червяка (слева) до торца внутреннего кольца шарикоподшипника (см. раздел 7.2, формула 7.16);

– ширина кольца шарикоподшипника  (там же);

– см. выше.

Для определения реакций опор от сил в червячной передаче (см. рис. 8.2,а) рассмотрим равновесие сил и моментов раздельно в вертикальной (YOZ)  и горизонтальный (XOZ) плоскостях.

В плоскости YOZ:

; ;	(8.3)

;.	(8.4)

Примечание. Если значение  получилось с отрицатель-ным знаком, то это значит, что действительное направление вектора  противоположно предварительно заданному.

Проверка: .	(8.5)

В плоскости XOZ:

;   .	(8.6)

;     .	(8.7)

Проверка: .         	(8.8)

Суммарные реакции опор от сил в червячной передаче:

;      .	(8.9)

8.3.  Радиальные реакции опор от действия силы на консольной законцовке вала (см. рис. 8.2, б)

Плечо радиальной консольной силы (силы от муфты МУВП) рассчитываем как расстояние от опоры 2 до конца консольной законцовки вала, где расположен стык полумуфт соединительной муфты, мм:

,	(8.10)

где – параметр роликоподшипника В (см. раздел 7.2);

и – параметры стопорной шайбы () и шлицевой гайки () для резьбы  (там же);

мм – рекомендуемое расстояние от торца шлицевой гайки до опорной поверхности крышки подшипника (см. поз. 1 на конструк-тивной схеме №1);

– высота крышки подшипника на входном валу (см. раздел 7.5, параметр  для поз. 1);

мм – рекомендуемое расстояние от начала консольной законцовки до наружной поверхности крышки подшипника;

– полная длина законцовки входного вала (см. параметр  на рис.     7.1, а или 7.2).

Примечание. Конструктивные добавки мм и мм следует выбрать так, чтобы значение  получилось целым числом.

Например: (В)1 = 20 мм; s = 1,6 мм; Н = 12; (Н)1 = 23 мм; = 110 мм.

Принимаем: = 20+1,6+12+3,4+23+10+110 = 180 мм

Величина радиальной консольной силы  от действия муфты, Н:

;       ,	(8.11)

где  – радиальная жесткость упругой муфты при радиальном смещении валов,  [см. 1, формула (7.2) и таблица 7.1];

и  – номинальный крутящий момент, передаваемый муфтой, и допускаемое радиальное смещение осей валов (см. раздел 8.1).

Реакции опор от консольной силы  (см. рис. 8.2, б):

;   ; 	(8.12)

;   .	(8.13)

Проверка: .	(8.14)

Примечание. При выполнении равенств (8.5), (8.8) и (8.14) реакции найдены правильно.

8.4. Реакции опор для расчета подшипников

Так как направление вектора консольной силы  от действия муфты предусмотреть невозможно, то в дальнейших расчетах направления векторов реакций опор от консольной силы условно принимаем совпадающими с направлениями векторов реакций от сил в червячной передаче.

Таким образом, максимальные значения реакций в опорах определяем как арифметическую сумму реакций от сил в передаче и реакций от консольной силы, Н:

(8.15)

Для подшипников, работающих при типовых режимах нагружения, расчеты удобно вести с помощью коэффициента эквивалентности . При этом по известным максимальным длительно действующим силам  находим эквивалентные нагрузки, Н:

; ; 	(8.16)

где  – коэффициент эквивалентности для типового режима IV [см. 1, стр. 116].

Подшипник опоры 2

В соответствии с конструктивной схемой №1 фиксирующей опорой вала-червяка является опора 2, в которой установлено по схеме «враспор»  два симметрично расположенных конических роликоподшипника. В случае, если при сборке узла подшипники специально не подбирают и не подгоняют, а при необходимости они могут быть заменены независимо друг от друга, то можно предположить, что только один подшипник из двух будет воспринимать  приходящуюся на опору радиальную нагрузку. Кроме того, в соответствии с расчетной схемой входного вала (см. рис. 8.2, а) вектор осевой силы , действующей на червяк, направлен в сторону опоры 2, и, следовательно, осевая нагрузка, приходящаяся на вал, воспринимается правым роликоподшипником (см. конструктивную схему №1). Таким образом, эквивалентная осевая нагрузка, действующая на этот подшипник опоры 2, .

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка, приходящаяся на правый роликоподшипник опоры 2 (наихудший случай), Н:

,	(8.17)

где   – коэффициент вращения кольца подшипника. В нашем случае , так как вращается внутреннее кольцо;

– коэффициент динамичности нагрузки [см. 1, таблица 7.6]. Для принятых в разделе 8.1 условий работы принимаем = 1,4;

– температурный коэффициент: = 1 при  [см.1, раздел 7.2, стр.115, п.6].

– коэффициенты радиальной  и осевой  нагрузок, для определения которых рассмотрим величину отношения  по сравнению с коэффициентом осевого нагружения :

а) если отношение , то принимаем  , а  берем из данных

выбранного роликоподшипника (см. раздел 7.2;

в этих данных находим и коэффициент );

б) если , то принимаем  и .

В случае, если в одной опоре установлены два одинаковых конических роликоподшипника, специально подобранных так, что они работают как один узел, то эта пара подшипников рассматривается как один двухрядный подшипник. Тогда при определении эквивалентной динамической радиальной нагрузки  по формуле (8.17) коэффициенты и  вычисляются следующим образом:

1. Определяется коэффициент осевого нагружения :

, где  – угол контакта (конуса).

Примечания: 1. Для подшипников типа 7200А, 7300А ГОСТ 27365–87: =12…16º. В расчет принимается среднее значение =15º.

2. Для подшипников типа 1027300А ГОСТ 27365–87: =29º.

3. Точность расчета  – третий  знак после запятой.

2. Определяются коэффициенты :

а)  при ;

б)  при  [см. 1, стр. 115, п. 5].

В этом случае при определении расчетного ресурса подшипника  (см. раздел 8.5) вместо радиальной динамической грузоподъемности  одного подшипника (см. раздел 7.2, параметр  выбранного роликоподшипника) применяем базовую динамическую радиальную грузоподъемность  комплекта из двух подшипников: для роликоподшипников [см. 1, раздел 7.2, стр. 118, п. 8].

Подшипник опоры 1

Для опоры 1 в соответствии с конструктивной схемой №1 применен радиальный однорядный шарикоподшипник ГОСТ 8338–75. Для него эквивалент-ная динамическая радиальная нагрузка, Н:

.	(8.18)

Так как осевая нагрузка на подшипник не передается (= 0), то коэф-фициент осевого нагружения . В этом случае ; кроме того, как и для подшипников опоры 2 принято, что   = 1,4, = 1. Тогда формула (8.18) примет вид: .	(8.19)

Полученные значения  и  округляем в бóльшую сторону до целых чисел.

8.5. Расчетный скорректированный ресурс

Скорректированный по уровню надежности и условиям применения расчетный ресурс (долговечность) подшипников опор 2 и 1 определяем по общей зависимости в виде, ч:

,	(8.20)

где  – коэффициент, корректирующий ресурс в зависимости от надежности:  при вероятности безотказной работы 90% [см. 1, табл. 7.7];

– коэффициент, корректирующий ресурс в зависимости от особых свойств подшипника [см. 1, раздел 7.2, расчет подшипников на заданный ресурс, стр.117, п. 7]:

– для конических роликоподшипников (рекомендуется принять );

– для шарикоподшипников (рекомендуется принять );

– показатель степени [см. 1, стр. 117, п. 7]:  – для роликопод-шипников,  – для шарикоподшипников;

– заданный ресурс работы привода (см. раздел 8.1);

– частота вращения входного вала №1 (там же, параметр ), об/мин;

– базовая динамическая грузоподъемность подшипника ( – для роликоподшипника опоры 2,  – для шарикоподшипника опоры 1), Н;

– эквивалентная динамическая радиальная нагрузка на подшипник ( – для роликоподшипника опоры 2,  – для  шарикоподшипника опоры 1), Н.

Расчетный скорректированный ресурс подшипников рассчитываем раздельно для каждой опоры. Тогда формула (8.20) примет вид:

- опора 2 …….; 	(8.21)

- опора 1 …….. 	(8.22)

Здесь  –  базовая динамическая грузоподъемность конического ролико-подшипника ГОСТ 27365–87. В первом приближении в качестве базовой принимается грузоподъемность  одного подшипника (см. раздел 7.2, параметр  выбранного роликоподшипника). Если же грузоподъемности одного подшипника недостаточно для обеспечения расчетного ресурса, т.е. , то во втором приближении в формуле (8.21) в качестве  применяется суммарная грузоподъемность  комплекта из двух подшипников (см. раздел 8.4, подшипник опоры 2), для чего их специально подбирают и подгоняют, чтобы подшипниковый узел работал как один двухрядный подшипник. Кроме того, в качестве эквивалентной динамической радиальной нагрузки  применяется значение, которое рассчитывается по формуле (8.17), но с использованием коэффициентов ,  определенных по методике п. 2 (там же).  – базовая динамическая грузоподъемность радиального однорядного ша-рикоподшипника ГОСТ 8338–75 (см. раздел 7.2, параметр  выбранного шарикоподшипника).  и  – эквивалентная динамическая радиальная нагрузка на подшипники опор 2 и 1 (см. раздел 8.4, формулы 8.17 и 8.19).

Полученные значения  и  округляем в ближайшую сторону до целых чисел.

8.6. Проверка выполнения условия Pr max 0,5Cr

C этой целью для подшипников обеих опор определяется эквивалентная динамическая радиальная нагрузка при наибольших значениях заданных сил переменного режима нагружения по общей зависимости в виде, Н:

. 	(8.23)

Используя из раздела 8.4 коэффициенты , а также учитывая, что    = 1,4 и  = 1, для опор 2 и 1 получим:

- – для опоры 2;	(8.24)

- – для опоры 1. 	(8.25)

Здесь  и  – см. раздел 8,5; и  – см. раздел 8.4.

При выполнении для обеих опор условий  и  предварительно выбранные подшипники считаются пригодными.

ГЛАВА 9. Определение сил, нагружающих подшипники                         выходного вала

9.1. Условия работы выходного вала

Подшипники качения для опор выходного вала выписываем из раздела 7.4.

Частота вращения выходного вала … об/мин (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1).

Требуемый ресурс, режим нагружения, условия эксплуатации подшипников и ожидаемая рабочая температура аналогичны входному валу.

Силы в зубчатом зацеплении при передаче максимального (из длительно действующих) момента =…(см. раздел 7.4, расшифровка формулы 7.34):

окружная сила……..=…H;

радиальная сила……=…H;

осевая сила………...=…Н (силы – см. раздел 7.4, расшифровка формулы 7.35).

Вращающий момент от зубчатого колеса передается выходному валу с помощью шпоночного соединения. Диаметр вала под зубчатое колесо: …мм (см. раздел 7.4). Материал вала – сталь 40Х ГОСТ 4543–71, термообработка улучшение, твердость 269…302 НВ.

На законцовке выходного вала установлена муфта кулачково-дисковая (МКД) ГОСТ 20720–93. Выбор муфты производится по таблице 7.8 в зависимости                   от диаметра законцовки выходного вала  и вращающего момента на выходном валу  (см. примечание к таблице 7.8). Из таблицы 7.8 выписываем величину номинального момента , передаваемого муфтой, и значение допускаемого радиального смещения  осей валов, соединяемых муфтой: =…, = … .

9.2. Радиальные реакции опор от сил в зубчатом зацеплении

На основании схемы привода (рис. 8.1) выполняем расчетную схему выходного вала от сил на зубчатом колесе (рис. 9.1, а) и от силы на консольной законцовке (рис. 9.1, б).

Точка приложения сил в зубчатом зацеплении расположена на делительном диаметре зубчатого колеса  посредине ширины зубчатого венца колеса  ( и  – см. раздел 7.1.2).

Используя конструктивную схему №1, определяем плечи сил для расчетной схемы выходного вала:

а) для косозубой зубчатой передачи в опорах 1 и 2 применены конические роликоподшипники, установленные по схеме «враспор», для которых точки приложения опорных реакций смещены от наружных торцов подшипников на величину а внутрь схемы. В этом случае плечо  мм:

,	(9.1)

где  – ширина зубчатого венца колеса (см. раздел 7.1.2);

– см. раздел 7.4, формула (7.51);

– параметр роликоподшипника (см. раздел 7.4, данные выбранного подшипника, размер ).

– смещение точки приложения опорной реакции относительно торца роликоподшипника [1, рис. 7.1]:

, 	(9.2)

где  – параметры роликоподшипника (см. раздел 7.4).

Примечание. Значение округляем в меньшую сторону до целого числа или величины, кратной 0,5 мм.

Например: 1. мм;

принимаем мм;

2. мм;

принимаем мм.

Расстояние между опорами 1 и 2, мм:

,	(9.3)

где – длина ступицы зубчатого колеса (см. раздел 7.4, формула 7.39);

– длина буртика на выходном валу (см. раздел 7.4, формула 7.47);

остальные параметры – см. выше.

б) для прямозубой зубчатой передачи в опорах 1 и 2 устанавливаются радиальные однорядные шарикоподшипники, для которых принимаем, что опорные реакции проходят по оси симметрии шарикоподшипников. В этом случае плечо  мм:

,	(9.4)

где  – см. выше;

– см. раздел 7.4, формула (7.52);

– ширина кольца шарикоподшипника (см. раздел 7.4, данные выбранного подшипника, размер ).

Расстояние между опорами 1 и 2, мм:

,	(9.5)

где  – см. раздел 7.4, формула (7.48);

остальные параметры – см. выше.

Для определения реакций опор от сил в зацеплении (см. рис. 9.1, а) рас-смотрим равновесие сил и моментов раздельно в вертикальной (YOZ) и горизонтальной (XOZ) плоскостях.

В плоскости YOZ:

; ; 	(9.6)

;  .	(9.7)

Примечания: 1. Если значение  получилось с отрица-тельным знаком, то это значит, что действительное направление вектора  противоположно предварительно заданному.

2. Для прямозубой зубчатой передачи .

Проверка: .	(9.8)

В плоскости XOZ:

;    ;	(9.9)

;     . 	(9.10)

Проверка: .	(9.11)

Суммарные реакции опор от сил в зацеплении:

; .	(9.12)

9.3.  Радиальные реакции опор от действия силы на консольной законцовке вала

Плечо радиальной консольной силы (силы от муфты МКД) рассчитываем как расстояние от опоры 2 до конца консольной законцовки вала, где расположен стык полумуфт соединительной муфты, мм:

а) для косозубой зубчатой передачи

,	(9.13)

где  – см. раздел 9.2, формула (9.2);

– высота крышки подшипника на выходном валу (см. раздел 7.5, поз. 4, параметр );

мм – рекомендуемое расстояние от начала консольной законцовки до наружной поверхности крышки подшипника;

– полная длина законцовки выходного вала (см. параметр  на рис. 7.1, а или 7.2).

б) для прямозубой зубчатой передачи

,	(9.14)

где  – ширина кольца шарикоподшипника (см. раздел 9.2, пояснения к формуле 9.4);

остальное – см. выше.

Примечание. Величину рекомендуемого расстояния из диапазона мм следует выбрать так, чтобы значение  получилось целым числом.

Величина радиальной консольной силы  от действия муфты, Н:

;    ,	(9.15)

где – радиальная жесткость компенсирующей муфты при радиальном смещении валов, ;

и  – см. раздел 9.1.

Реакции опор от консольной силы  (см. рис. 9.1, б), H:

;    ;	(9.16)

;      .	(9.17)

Проверка: .	(9.18)

Примечание. При выполнении равенств (9.8), (9.11) и (9.18) реакции найдены правильно.

9.4. Реакции опор для расчета подшипников

Так как направление вектора консольной силы  от действия муфты предусмотреть невозможно, то в дальнейших расчетах направления векторов реакций опор от консольной силы условно принимаем совпадающими с направлениями векторов реакций от сил в зацеплении.

Тогда максимальные реакции опор рассчитываем следующим образом, Н:

; ; 	(9.19)

где  – см. раздел 9.1.

Для подшипников, работающих при типовых режимах нагружения, находим эквивалентные нагрузки, Н:

; ;  ;	(9.20)

где  – коэффициент эквивалентности для типового режима IV [см. 1, стр. 116].

В зависимости от того, какие подшипники установлены в опорах выходного вала (это связано с тем, какой является зубчатая передача: косозубой или прямозубой), расчет эквивалентной динамической радиальной нагрузки производится следующим образом.

9.4.1. Для косозубой зубчатой передачи в опорах 1 и 2 (рис. 9.1) установлены радиально-упорные конические роликоподшипники по схеме «враспор» [см. 1, рис. 7.4, а и таблица 7.4]. При определении осевых сил, нагру-жающих радиально-упорные подшипники, необходимо учитывать осевые силы, возникающие под действием радиальной нагрузки  вследствие наклона контактных линий. Минимально необходимые для нормальной работы радиально-упорных роликоподшипников осевые силы находим по формулам, Н:

и ,	(9.21)

где  – коэффициент осевого нагружения (см. раздел 7.4, параметр  из данных роликоподшипника);

и  – см. формулы (9.20).

В соответствии с конструктивной схемой №1 подшипник опоры 2 является наиболее нагруженным, так как он воспринимает наибольшую радиальную нагрузку, а также осевую нагрузку, действующую в косозубой зубчатой передаче. Поэтому  < . В этом случае осевые силы в опорах 1 и 2 определяем следующим образом, Н:

1. При

; ;	(9.22)

2. При

; ,	(9.23)

где  – см. формулы (9.20).

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка на подшипник опоры 2, Н:

, 	(9.24)

где  ;= 1,4;= 1 – см. расшифровку формулы (8.17).

– коэффициенты радиальной  и осевой  нагрузок, для определения которых находим отношение  по сравнению коэффициентом :

а) если , то принимаем  , а  берем из данных выбранного

роликоподшипника (см. раздел 7.4).

В этом случае формула (9.24) принимает вид:

;	(9.25)

б) если , то принимаем  и  .

В этом случае формула (9.24) принимает вид:

.	(9.26)

9.4.2. Для прямозубой зубчатой передачи в опорах 1 и 2 (рис. 9.1) установлены радиальные однорядные шарикоподшипники, для которых , а . В соответствии с конструктивной схемой №1 подшипник опоры 2 также является наиболее нагруженным. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка для этой опоры определяется по формуле:

. 	(9.27)

9.5. Расчетный скорректированный ресурс

Скорректированный по уровню надежности и условиям применения расчетный ресурс (долговечность) подшипника определяем по формуле, ч:

,	(9.28)

где  – частота вращения выходного вала (см. раздел 9.1, параметр );

остальное – см. расшифровку параметров к формуле (8.20).

9.5.1. Для косозубой зубчатой передачи формула (9.28) примет вид:

.	(9.29)

Здесь в качестве  берется динамическая грузоподъемность  роликоподшипника (см. раздел 7.4), а в качестве  – эквивалентная динамическая радиальная нагрузка, рассчитанная по формуле (9.25) или (9.26).

9.5.2. Для прямозубой зубчатой передачи формула (9.28) примет вид:

. 	(9.30)

Здесь в качестве  берется динамическая грузоподъемность  радиального однорядного шарикоподшипника (см. раздел 7.4), а в качестве  – эквивалентная динамическая радиальная нагрузка, рассчитанная по формуле (9.27).

9.6. Проверка выполнения условия Pr max 0,5Cr

C этой целью для подшипника наиболее нагруженной опоры определяется эквивалентная динамическая радиальная нагрузка при наибольших значениях заданных сил переменного режима нагружения, Н:

. 	(9.31)

Используя из раздела 9.4 значения сил  и  (см.формулы 9.19), из разделов 9.4.1 или 9.4.2 значения коэффициентов , а также принимая

= 1,4 и = 1, получим:

для косозубой зубчатой передачи:

;		(9.32)

для прямозубой зубчатой передачи:

, 		(9.33)

где  – динамическая грузоподъемность подшипника в опоре 2 (см. параметр  в разделе 9.5.1 или 9.5.2).

При выполнении условий  и  предварительно выбранный подшипник считается пригодным.

ГЛАВА 10. Расчет валов на прочность

10.1. Входной вал

Рис. 10.1

Эпюры внутренних и внешних силовых факторов, действующих на входной вал, приведены на рис. 10.1, при этом крутящий момент численно равен вращающему:  Н·м (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1).

Из рассмотрения эпюр силовых факторов и конструкции входного вала следует, что опасными являются сечения:

I-I – диаметр впадин витков червяка: сечение нагружено изгибающим и крутящим моментами, а также  осевой силой; концентратор напряжений – галтельные переходы от поверхности витков червяка к диаметру впадин;

II-II – место установки на вал подшипников в опоре 2: сечение нагружено изгибающим и крутящим моментами и осевой силой; концентратор напряжений – посадка с натягом внутреннего кольца подшипника на вал.

10.1.1 Определение силовых факторов

Сечение I-I

Изгибающие моменты от сил в червячной передаче, Н·м:

- в горизонтальной плоскости (XOZ):

, 	(10.1)

- в вертикальной плоскости (YOZ):

– справа от сечения;	(10.2)

– слева от сечения.	(10.3)

Примечание. В дальнейших расчетах используется бóльший по величине из двух моментов и обозначается .

Изгибающий момент от консольной силы, Н·м:

. 	(10.4)

Суммарный изгибающий момент, Н·м:

.	(10.5)

Крутящий момент, Н·м: .

Осевая сила, Н: .

Сечение II-II

Изгибающий момент, Н·м:

,                	(10.6)

Крутящий момент, Н·м: .

Осевая сила, Н:.

Здесь ,  и  – реакции в опорах в горизонтальной и вертикальных плоскостях (см. раздел 8.2),  и  – плечи сил (там же);  – консольная сила (см. раздел 8.3);  – плечо консольной силы (там же);  – реакция в опоре 1 от консольной силы (там же);  – осевая сила на червяке (см. раздел 8.1);  – крутящий момент (см. пояснения в начале раздела 10.1).

10.1.2. Геометрические характеристики опасных сечений вала

Сечение I-I

– момент сопротивления сечения на изгиб, мм3;

– момент сопротивления сечения на кручение, мм3;

– площадь сечения, мм2.

Здесь – диаметр впадин витков червяка (см. раздел 7.1.1).

Сечение II-II

;  ; .

Здесь – диаметр вала под внутреннее кольцо подшипника (см. раздел 7.2). Расшифровку характеристик – см. выше.

10.1.3. Расчет вала на статическую прочность

Сечение I-I

Напряжения изгиба с растяжением (сжатием)  и напряжения кручения , МПа:

;	(10.7)

,      	(10.8)

где  – коэффициент перегрузки (см. характеристику электродви-гателя  в разделе 1.1, глава 1, книга 1);

и  - см. в разделе 10.1.1, сечение I-I;

и  - см. в разделе 10.1.2, сечение I-I.

Частные коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям:

;  , 	(10.9)

где  – предел текучести по нормальным напряжениям для материала червяка;

– предел текучести по касательным напряжениям.

По таблице 10.2 [1] для стали 40Х и = 980 МПа:

= 780 МПа, = 450 МПа.

Общий коэффициент запаса прочности по пределу текучести:

.	(10.10)

Сечение II-II

Напряжения изгиба с растяжением (сжатием)  и напряжения кручения , МПа:

;                                                    	(10.11)

,                                               	(10.12)

где  – см. выше;

,  и  – см. в разделе 10.1.1, сечение II-II;

,  и  – см. в разделе 10.1.2, сечение II-II.

Частные коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям:

;  ,                             	(10.13)

где  и – см. сечение I-I.

Общий коэффициент запаса прочности по пределу текучести:

. 	(10.14)

10.1.4. Расчет вала на сопротивление усталости

Сечение I-I

Определяем амплитуды напряжений и среднее напряжение цикла, МПа:

;	(10.15)

;           .	(10.16)

Пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении, МПа:

; 	(10.17) ,                                              	(10.18)

где  и  – пределы выносливости гладких образцов при симметричном цикле изгиба и кручения. По таблице 10.2 [1] для стали 40Х и = 980МПа:

= 410МПа, = 240 МПа.

и  – коэффициенты снижения предела выносливости:

;             	(10.19)

;                           	(10.20)

где  и – эффективные коэффициенты концентрации напряжений. Так как витки червяка представляют собой винтовую поверхность, то концентраторами напряжений являются галтельные переходы по диаметру впадин. По таблице 10.12 [1]: = 2,45 и = 2,1 для резьбы и = 900 МПа;

и – коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения. Значение коэффициента  находим по табл. 10.7 [1] в  графе «Кручение для всех сталей и изгиб для легированной стали» в зависимости от диаметра  (см. раздел 10.1.2). При несовпадении значения  с табличными значениями диаметра вала применяем формулу интерполяции:

(10.21)

Примечание. Значение коэффициента  рассчи-тываем с точностью до третьего или четвертого знака после запятой.

и  – коэффициенты влияния качества поверхности. По таблице 10.8 [1] для чистового шлифования с шероховатостью = 0,8…1,6 мкм и при  700 МПа:= 0,91 …0,86 и = 0,95…0,92.

Примечание. Рекомендуется из предлагаемого диапазона значений коэффициентов  и  принимать средние значения: = 0,885 и = 0,935.

– коэффициент влияния поверхностного упрочнения. По таблице 10.9 [1]: = 1 при отсутствии упрочнения; = 2,4…2,8 при закалке ТВЧ поверхности и при ≥ 1,8.

Так как витки червяка подвергаются закалке ТВЧ до твердости 45…58 HRC, принимаем = 2,6.

По формулам (10.19) и (10.20) рассчитываем коэффициенты снижения пределов выносливости, а затем по формулам (10.17) и (10.18) вычисляем пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении  и .

Далее определяем коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям:

,  .	(10.22)

Здесь  – коэффициент чувствительности к асимметрии цикла касательных напряжений:

,	(10.23)

где = 0,1 по таблице 10.2 [1] для стали 40Х и = 980 МПа; коэффициент  – см. формулу (10.20).

Общий коэффициент запаса на сопротивление усталости вала в рассматриваемом сечении:

.	(10.24)

Сечение II-II

Определяем амплитуды напряжений и среднее напряжение цикла, МПа:

;	(10.25)

;         .	(10.26)

Пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении, МПа:

;	(10.27)

, 	(10.28)

где = 410 МПа, = 240 МПа (см. пояснения к формулам 10.17 и 10.18).

и  – коэффициенты снижения предела выносливости:

;	(10.29)

.	(10.30)

Для оценки концентрации напряжений в местах установки на валу деталей с натягом используем отношения  и . Подшипники на входном валу установлены по посадке , которая обеспечивает в соединении гарантированный натяг. По таблице 10.13 [1] для = 900 МПа и диаметра  находим:

=…,      =… .

Примечание. Поскольку в таблице 10.13 диаметры вала под подшипник чередуются через 10 мм, то в случаях, когда величина диаметра оканчивается на 5, необходимо брать средние значения отношений.

Например: = 45 мм (среднее значение между диамет-рами 40 и 50 мм). Для = 40 мм = 4,3                                    и  = 2,6; для = 50 мм = 4,5 и = 2,7. Для   = 45 мм      и   .

Коэффициенты влияния качества поверхности и  зависят от вида механической обработки и шероховатости поверхности вала. Применяем чистовое шлифование с  = 0,8…1,6 мкм. В этом случае по таблице 10.8 [1] для > 700 МПа: = 0,91…0,86 и = 0,95…0,92. Принимаем средние значения коэффициентов: = 0,885  и = 0,935.

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения:

= 1 – поверхность без упрочнения [см. 1, таблица 10.9].

Примечание. При необходимости повышения пределов выносливости вала рекомендуется участки вала под подшипники повергнуть накатке роликами или дробеструйному наклепу и принимать = 2,0.

По формулам (10.29) и (10.30) рассчитываем коэффициенты снижения пределов выносливости, а затем по формулам (10.27) и (10.28) вычисляем пределы выносливости  и . После этого определяем коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям:

, ,	(10.31)

Здесь коэффициент чувствительности к асимметрии цикла  находим по формуле (10.23): ; = 0,1 (см. пояснения к формуле 10.23);  берем по формуле (10.30).

Общий коэффициент запаса на сопротивление усталости вала в рассматриваемом сечении:

.	(10.32)

Вывод: при выполнении условий (10.10) и (10.14), (10.24) и (10.32) статическая прочность входного вала и сопротивление усталости в обоих опасных сечениях обеспечены: ,  .

10.2. Выходной вал

а) Зубчатая передача – косозубая

Рис. 10.2

Эпюры внешних и внутренних силовых факторов, которые действуют на законцовку выходного вала и косозубое зубчатое колесо, установленное на валу, приведены на рис. 10.2, при этом крутящий момент численно равен вращающему:  Н·м (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1).

Из рассмотрения эпюр силовых факторов и конструкции выходного вала следует, что опасными являются сечения:

I-I – место установки на вал зубчатого колеса с применением шпоночного соединения в плоскости действия окружной и радиальной сил зубчатой передачи. Сечение нагружено изгибающим и крутящим моментами, а также осевой силой. Концентратор напряжений – паз на валу под шпонку;

II-II – место установки подшипника на вал в опоре 2: сечение нагружено изгибающим и крутящим моментами и осевой силой; концентратор напряжений – посадка с натягом внутреннего кольца подшипника на вал.

б) Зубчатая передача – прямозубая

Эпюры внешних и внутренних силовых факторов, которые действуют на законцовку выходного вала и прямозубое зубчатое колесо, установленное на валу, приведены на рис. 10.3, при этом крутящий момент численно равен вращающему:  Н·м (см. итоговую таблицу механических параметров в разделе 1.3, глава 1, книга 1).

Из рассмотрения эпюр силовых факторов и конструкции выходного вала следует, что опасными являются сечения:

I-I – место установки на вал зубчатого колеса с применением шпоночного соединения в плоскости действия окружной и радиальной сил зубчатой передачи. Сечение нагружено изгибающим и крутящим моментами; концентратор напряжений – паз на валу под шпонку;

II-II – место установки подшипника в опоре 2: сечение нагружено изгибающим и крутящим моментами; концентратор напряжений – посадка с натягом внутреннего кольца подшипника на вал.

Рис. 10.3

10.2.1 Определение силовых факторов

Сечение I-I

Изгибающие моменты от сил в зубчатом зацеплении, Н·м:

- в горизонтальной плоскости (XOZ)

,	(10.33)

- в вертикальной плоскости (YOZ)

а) для косозубой зубчатой передачи

– справа от сечения;	(10.34)

– слева от сечения.	(10.35)

Примечание. 1. Направление вектора реакции ,  рассчитанной по формуле (9.7) учтено в эпюре моментов на рис. 10.2. Поэтому значение реакции в формуле (10.35) необходимо брать с положительным знаком.

2. В дальнейших расчетах используется бóльший по величине из двух моментов и обозначается .

б) для прямозубой зубчатой передачи для определения  используем формулу (10.34):

.

Изгибающий момент от консольной силы, Н·м:

. 	(10.36)

Суммарный изгибающий момент, Н·м:

. 	(10.37)

Крутящий момент, Н·м: .

Осевая сила, Н: .

Сечение II-II

Изгибающий момент, Н·м:

,

Крутящий момент, Н·м: .

Осевая сила, Н:.

Здесь ,  и  – реакции в опорах в горизонтальной и вертикальной плоскостях (см. раздел 9.2),  и  – плечи сил (там же);  – консольная сила (см. раздел 9.3);  – плечо консольной силы (там же);  – реакция в опоре 1 от консольной силы (там же);  – осевая сила на зубчатом колесе (см. раздел 9.1);  – крутящий момент (см. пояснения в начале разделов 10.2, а и б).

Примечание. Для прямозубой зубчатой передачи  = 0.

10.2.2. Геометрические характеристики опасных сечений вала

Сечение I-I

– момент сопротивления сечения на изгиб, мм3;

– момент сопротивления сечения на кручение, мм3;

– площадь сечения, мм2.

Здесь – диаметр вала под зубчатое колесо (см. раздел 7.4).

Сечение II-II

;  ; .

Здесь – диаметр вала под внутреннее кольцо подшипника (см. раздел 7.4). Расшифровку остальных параметров – см. выше.

10.2.3. Расчет вала на статическую прочность

Сечение I-I

Напряжения изгиба с растяжением (сжатием)  и напряжения кручения , МПа:

;	(10.38)

где  – коэффициент перегрузки (см. характеристику электродви-гателя  в разделе 1.1, глава 1, книга 1).

,	(10.39)

Частные коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям:

;  ,	(10.40)

где  – предел текучести по нормальным напряжениям для материала выходного вала;

– предел текучести по касательным напряжениям.

По таблице 10.2 [1] для стали 40Х и = 980 МПа:

= 780 МПа, = 450 МПа.

Общий коэффициент запаса прочности по пределу текучести:

.	(10.41)

Сечение II-II

Напряжения изгиба с растяжением (сжатием)  и напряжения кручения , МПа:

;	(10.42)

.	(10.43)

Частные коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям:

; ,	(10.44)

где  и – см. сечение I-I.

Общий коэффициент запаса прочности по пределу текучести:

.	(10.45)

10.2.4. Расчет вала на сопротивление усталости

Сечение I-I

Определяем амплитуды напряжений и среднее напряжение цикла, МПа:

;	(10.46)

;          .	(10.47)

Пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении, МПа:

; 	(10.48) ,	(10.49)

где  и  – пределы выносливости гладких образцов при симметричном цикле изгиба и кручения. По таблице 10.2 [1] для стали 40Х и = 980МПа:

= 410МПа, = 240 МПа.

и  – коэффициенты снижения предела выносливости:

;	(10.50)

;	(10.51)

где  и – эффективные коэффициенты концентрации напряжений. По таблице 10.11 [1] для шпоночного паза, выполненного концевой фрезой, и = 900 МПа: = 2,2 и = 2,05;

и – коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения. Значение коэффициента находим по таблице 10.7 [1] в  графе «Кручение для всех сталей и изгиб для легированной стали» в зависимости от диаметра .

Примечание. При несовпадении значения   с таблич-ными значениями диаметра вала применяем формулу интерполяции:

(10.52)

Значение коэффициента  рассчитываем с точностью до третьего или четвертого знака после запятой.

и  – коэффициенты влияния качества поверхности. По таблице 10.8 [1] для обтачивания чистового (= 1,6 мкм) и при  700 МПа: = 0,86 …0,82; = 0,92…0,89. Из предлагаемых диапазонов принимаем средние значения коэффициентов: = 0,84 и = 0,905.

– коэффициент влияния поверхностного упрочнения. По таблице 10.9 [1]: = 1 при отсутствии упрочнения.

По формулам (10.50) и (10.51) рассчитываем коэффициенты снижения пределов выносливости, а затем по формулам (10.48) и (10.49) вычисляем пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении  и .

Далее по формулам (10.22)  вычисляем коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям:

и  .

Коэффициент чувствительности к асимметрии цикла касательных напряжений определяется по формуле (10.23): , где  = 0,1, а  – см. формулу (10.51).

Общий коэффициент запаса на сопротивление усталости рассчитываем по формуле (10.24): .

Сечение II-II

Определяем амплитуды напряжений и среднее напряжение цикла, используя формулы (10.25) и (10.26) МПа:

;                                                                                  ;  .

Пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении рассчитываем по формулам (10.27) и (10.28), МПа:

; , где = 410 МПа, = 240 МПа (см. пояснения к формулам 10.17 и 10.18).

Коэффициенты снижения предела выносливости определяем по формулам (10.29) и (10.30):

; .

Для оценки концентрации напряжений в местах установки на валу деталей с натягом используем отношения  и . Подшипники на выходном валу установлены по посадке , которая обеспечивает в соединении гарантированный натяг. По таблице 10.13 [1] для = 900 МПа и диаметра  находим:

=…, =… (в случае, если значение диаметра  оканчи-вается цифрой 5, то для определения указанных отношений применяем рекомендации к формулам 10.29 и 10.30).

и  – коэффициенты влияния качества поверхности. Применяем для обработки вала чистовое шлифование ( = 0,8…1,6 мкм) и по таблице 10.8 [1] для > 700 МПа находим: = 0,91…0,86 и = 0,95…0,92. Из предлагаемых диапазонов принимаем средние значения коэффициентов: = 0,885 и

= 0,935.

– коэффициент влияния поверхностного упрочнения: = 1 – поверх-ность без упрочнения.

Примечание. При необходимости повышения пределов выносливости вала рекомендуется участки вала под подшипники повергнуть накатке роликами или дробеструйному наклепу и принимать = 2,0.

По формулам (10.29) и (10.30) рассчитываем коэффициенты снижения пределов выносливости, а затем по формулам (10.27) и (10.28) вычисляем пределы выносливости  и . После этого определяем по формулам (10.31) коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям:

и  .

Здесь коэффициент чувствительности к асимметрии цикла  находим по формуле (10.23): ; = 0,1;  – см. выше.

Общий коэффициент запаса на сопротивление усталости в рассматриваемом сечении определяем по формуле (10.32):

.

Вывод: статическая прочность выходного вала и сопротивление вала усталости в обоих опасных сечениях обеспечены: ,  .

Список литературы

- Дунаев П.Ф.

Конструирование узлов и деталей машин: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. – 12-е изд.стер.–М.: Издатель-ский центр «Академия», 2009.–496с.

- Иванов М.Н.

Детали машин: учебник для машиностроительных специальностей вузов/ М.Н.Иванов, В.А.Финогенов. −12-е изд. испр. −М.: Высш. шк., 2008.–408с.

- Анурьев  В. И. Справочник конструктора – машиностроителя: В 3 т. – 8-е изд. перераб. и доп. Под редакцией И.Н.Жестковой. М.: Машиностроение, 1999 (подборка справочных данных).

- Подшипники качения: справочник-каталог / Под ред. В.Н.Нарышкина и Р.В. Коросташевского – М.: Машиностроение, 1984.–280 с.

- Чернилевский Д. В.

Детали машин. Проектирование приводов технологического оборудования: Учебное пособие для студентов вузов. 3-е изд., исправл. –

М.: Машиностроение, 2003 – 560 с.

- Детали машин и основы конструирования / Под ред. М. Н. Ерохина. –

М.: КолосС, 2004. – 462 с.

- Редукторы цилиндрические: каталог.

- Двигатели асинхронные

АИР71-АИР100 : 01.40.06–89;

АИР112, АИР132 : 01.40.112–88

АИР160, АИР180 : 01.40.113–95

АИР200,225,250: 01.40.92–95.

- Муфты упругие втулочно-пальцевые

ГОСТ 21424–93.

- Муфты кулачково-дисковые

ГОСТ 20720–93.

11.	Леонтьев Б.С. Оформление курсовых проектов по дисциплине «ДЕТАЛИ МАШИН» Памятка №1. Первый тип заданий. Методические указания.

Приложение 1

Приложение 1

## ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| Глава 7. | Конструктивные размеры элементов червячно-цилиндрического редуктора | 5 |
| 7.1. | Передачи редуктора | 5 |
| 7.1.1 | Червячная передача (индекс «чр») | 5 |
| 7.1.2 | Зубчатая передача (индекс «зб») | 6 |
| 7.2. | Конструкция входного вала (индекс 1) | 7 |
| 7.3. | Конструкция промежуточного вала (индекс 2) | 17 |
| 7.4. | Конструкция выходного вала (индекс 3) | 22 |
| 7.5. | Крышки подшипниковых узлов | 28 |
| 7.6. | Конструктивные элементы корпуса редуктора | 30 |
| Глава 8. | Определение сил, нагружающих подшипники входного вала | 34 |
| 8.1. | Условия работы входного вала | 34 |
| 8.2. | Радиальные реакции опор от сил в червячной передаче | 34 |
| 8.3. | Радиальные реакции опор от действия силы на консольной законцовке вала | 37 |
| 8.4. | Реакции опор для расчета подшипников | 38 |
| 8.5. | Расчетный скорректированный ресурс | 40 |
| 8.6. | Проверка выполнения условия | 41 |
| Глава 9. | Определение сил, нагружающих подшипники выходного вала | 42 |
| 9.1. | Условия работы выходного вала | 42 |
| 9.2. | Радиальные реакции опор от сил в зубчатом зацеплении | 42 |
| 9.3. | Радиальные реакции опор от действия силы на консольной законцовке вала | 44 |
| 9.4. | Реакции опор для расчета подшипников | 45 |
| 9.5. | Расчетный скорректированный ресурс | 47 |
| 9.6. | Проверка выполнения условия | 47 |
| Глава 10. | Расчет валов на прочность | 49 |
| 10.1. | Входной вал | 49 |
| 10.1.1 | Определение силовых факторов | 50 |
| 10.1.2 | Геометрические характеристики опасных сечений вала | 51 |
| 10.1.3 | Расчет вала на статическую прочность | 51 |
| 10.1.4 10.2 | Расчет вала на сопротивление усталости Выходной вал а) Зубчатая пердача – косозубая б) Зубчатая передача – прямозубая | 52 56 56 57 |
| 10.2.1 | Определение силовых факторов | 59 |
| 10.2.2 | Геометрические характеристики опасных сечений вала | 59 |
| 10.2.3 | Расчет вала на статическую прочность | 60 |
| 10.2.4 | Расчет вала на сопротивление усталости | 61 |
| Список литературы | 64 |
| Приложение 1 | 65 |